ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН) ШИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (внесение изменений, 2018 год) Муниципальный контракт № 0150300001418000039 от 21.09.2018 Директор ООО «ГрафИнфо» В.А.Кузьмичев Руководитель проекта Н.А.Румянцева Великий Новгород

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта - руководитель проекта. инженер | Румянцева Н.А. Генералова Е.В. |
| Юридическое сопровождение | Зам. директора | Малихова К.Г. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. |

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1. | Положения о территориальном планировании Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области (внесение изменений, 2018 г.). |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области (внесение изменений, 2018 г.). |
| 3 | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения. Том 3. |
| Графические материалы |
| Генеральный план. |
| Лист 1 | Карта границ населенных пунктов Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 3 | Карта функциональных зон Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |
| Лист 1 | Карта границ поселений Шимского района | М 1:100 000 |
| Лист 2 | Карта границ существующих населённых пунктов, входящих в состав Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 4 | Карта особых экономических зон Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 5 | Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 6 | Карта границ территории объектов культурного наследия Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 9 | Карта иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| 1. | CD-диск с электронной версией |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

# Оглавление

Состав проектных материалов	3

Оглавление	4

Введение.	6

1. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.	7

1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Шимского городского поселения.	8

1.2. Обоснование размещения объектов местного значения	16

1.2.1. Анализ использования территорий поселения	16

1.2.1.1. Расселение	16

1.2.1.2. Ресурсно-сырьевой потенциал	20

1.2.1.3. Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения и их характеристики	20

1.2.2. Население	21

1.2.3. Земельный фонд.	26

1.2.4. Объекты общественного и делового назначения.	31

1.2.5. Транспортная инфраструктура	39

1.2.6. Инженерная инфраструктура	47

1.2.7. Производственная инфраструктура	49

1.2.8. Прогнозируемые направления развития	53

экономической базы Шимского городского поселения.	53

1.2.9. Объекты специального назначения	56

1.2.10. Территории с особым режимом использования	57

1.2.11. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	58

1.2.12. Особо охраняемые природные территории	66

1.3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения	66

2. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования	75

2.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	75

Объекты капитального строительства регионального значения, планируемые для размещения на территории области	76

2.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках муниципальных программ Шимского муниципального района и  в рамках проекта генерального плана с учетом требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования	84

2.4. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий	89

3. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Шимского городского поселения. Функциональное зонирование территории.	89

3.1. Развитие планировочной структуры населенного пункта	90

рабочий поселок Шимск.	90

3.2. Развитие планировочной структуры населенного пункта	92

деревня Белец.	92

3.3. Развитие планировочной структуры населенного пункта	93

деревня Веряжа.	93

3.4. Развитие планировочной структуры населенного пункта	93

деревня Дубовицы.	93

3.5. Развитие планировочной структуры населенного пункта	95

деревня Заполье.	95

3.6. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Ильмень.	95

3.7. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Коростынь.	97

3.8. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Мстонь.	98

3.9. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Малая Витонь.	98

3.10. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Малиновка.	100

3.11. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Мшага Ямская	101

3.12. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Оспино	102

3.13. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Северная Поляна	102

3.14. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Старый Шимск	103

3.15. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Теребутицы	105

3.16. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Бор.	106

3.17. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Голино.	109

3.а. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий	110

4. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	110

4.1. Водоснабжение и водоотведение	111

4.2. Теплоснабжение	126

4.3. Газоснабжение	131

4.4. Сети электроснабжения.	143

4.5. Сети связи	148

4.6. Инженерная подготовка территории.	148

5. Зона производственных предприятий.	148

6. Баланс территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.	149

7. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	153

8. Заключение	154

Приложение №1	155

Приложение №2	158

# Введение.

- Настоящие изменения в генеральный план Шимского городского поселения разработаны на основании постановления Администрации Шимского муниципального района от 24.01.2018 № 70 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Шимского городского поселения».

- В процессе реализации Генерального плана Шимского городского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение площадей территории некоторых населенных пунктов (р.п.Шимск, д.Старый Шимск д.Ильмень, д.Заполье), изменение зонирования территорий в существующих границах населенных пунктов, пересмотр ряда прогнозов развития поселения с учетом изменившихся перспектив развития (в частности в связи отказом от  реализации некоторых крупных инвестиционных проектов и т.д.). Вместе с тем большинство  положений генерального плана Шимского городского поселения с изменениями, утвержденными решением Совета Депутатов Шимского городского поселения от  24.09.2014 г. №266, сохранены без изменений.

- Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Шимского городского  поселения  и уточненных перспектив развития поселения. В частности, возникла необходимость уточнения  границ ряда населенных пунктов,  а также изменения функционального зонирования территорий, а кроме того  уточнить объекты производственной, социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

- Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

- Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

- В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса измененный генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

- В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- 1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

- 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- 8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2038 года (20 лет).

- В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрацией муниципального образования Шимское городское  поселение.

- В основу генерального плана положены данные, предоставленные администрацией поселения  в 2018 гг.

- При подготовке  изменений в генеральный план были использованы:

- - «Схема территориального планирования Новгородской области» (разработчик РосНИПИУрбанистики, Санкт-Петербург); (утв.  постановлением Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370, в редакции от 20.02.2015 №56);

- - «Схема территориального планирования Шимского муниципального района»;

- -  «Генеральный план Шимского городского поселения Шимского района Новгородской области» (2014 г.).

- Настоящие изменения генерального плана  выполнены с учетом действующих федеральных, региональных и муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития.

# 1. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

- Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

# 1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Шимского городского поселения.

- Социально-экономическое развитие муниципального образования Шимское  городское поселение осуществляется на основе программ социально-экономического развития Новгородской области, Шимского района и Шимского городского поселения.

- Перечень государственных программ Российской Федерации, в их составе федеральных целевых программ, реализуемых в Новгородской области представлен  в таблице 1.1.1. (по данным сайта http://www.novreg.ru/economy/programs/index.php).

- Таблица  1.1.1.

- Перечень 
государственных программ Российской Федерации, в их составе федеральных целевых программ, реализуемых в Новгородской области в 2018 году (в ред. от 17.07.2018 г.)

| Наименование государственной программы Российской Федерации | в том числе |
| --- | --- |
|  | федеральная целевая программа |
| Развитие здравоохранения |  |
| Развитие образования на 2013 - 2020 годы в том числе программа "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы |
| Социальная поддержка граждан |  |
| Доступная среда на 2011 - 2020 годы |  |
| Содействие занятости населения |  |
| ГП "Развитие физической культуры и спорта" | ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" |
| Экономическое развитие и инновационная экономика |  |
| Информационное общество (2011 - 2020 годы) |  |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
|  | ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" |
| Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" |  |
| Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы |  |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, в том числе государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" |  |
| Реализация государственной национальной политики |  |
| «Юстиция» | «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)» |
| Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" |  |

- Перечень Государственных программ Новгородской области  представлен (в соответствии с  данными сайта http://www.novreg.ru/economy/list-gos-programm/ по состоянию на 22.11.2018 г.) в таблице 1.1.2.

- Таблица 1.1.2.

- Перечень государственных программ Новгородской области

| N п/п | Наименование государственной программы Новгородской области | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года | министерство здравоохранения Новгородской области |
| (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 2. | Развитие образования в Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство образования Новгородской области |
| (п. 2 в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 3. | Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство культуры Новгородской области |
| (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 4. | Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 5. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство спорта и молодежной политики Новгородской области |
| (п. 5 в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 6. | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области |
| (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 7. | Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 8. | Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 9. | Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 10. | Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 27.06.2017 N 196-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 11. | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы | министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 12. | Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 27.06.2017 N 196-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 13. | Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 14. | Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2020 годах | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 15. | Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2020 годах | комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 384-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 16. | Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы | комитет ветеринарии Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг) |
| 17. | Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017 - 2026 годы | министерство государственного управления Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 10.03.2016 N 54-рз, от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 18. | Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство финансов Новгородской области |
| (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 19. | Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 20. | Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 384-рг, от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 21. | Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2020 годы | министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 22. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы | Администрация Губернатора Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 23. | Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы | комитет архитектуры и градостроительной политики Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 24. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы | государственное областное казенное учреждение "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области" |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг) |
| 25. | Развитие электронного правительства и информационного общества в Новгородской области на 2017 - 2020 годы | Администрация Губернатора Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 384-рг, от 30.05.2016 N 148-рг, от 24.11.2016 N 345-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 26. | По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 384-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 27. | Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2022 годы | министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области |
| (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 30.12.2016 N 398-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 28. | Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2020 годы | Администрация Губернатора Новгородской области |
| (п. 28 введен Распоряжением Правительства Новгородской области от 06.10.2015 N 307-рз; в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 30.05.2016 N 148-рг, от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг, от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 29. | Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018 - 2020 годы | Администрация Губернатора Новгородской области |
| (п. 29 в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 30. | Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы | министерство образования Новгородской области |
| (пункт введен Распоряжением Правительства Новгородской области от 01.02.2016 N 21-рз; в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 31. | Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области |
| (п. 31 введен Распоряжением Правительства Новгородской области от 31.08.2017 N 274-рг; в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг) |
| 32. | Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2018 - 2020 годы | министерство образования Новгородской области |
| (п. 32 в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 03.08.2018 N 222-рг) |

- Перечни муниципальных программ Шимского муниципального района и Шимского городского поселения представлены в таблице 1.1.3.

- Таблица 1.1.3.

| № п/п | Наименование муниципальной программы Шимского района | Номер нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1492 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.11.2018 № 1451 |
| 3. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Шимском муниципальном районе на 2017 -2020 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.05.2017 № 410 в ред. от 26.01.2018 №82 |
| 4. | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2016 № 505 (в ред. от 05.12.17 и 24.01.2018) |
| 5. | Муниципальная программа «Доступная среда на 2017-2019 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2016 № 504 (в ред. от 16.03.2017 и 24.01.2018) |
| 6. | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Шимском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2016 № 508 (в ред. 26.01.2017 и 24.01.2018) |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района на 2017-2019 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 07.10.2016 №453 (в ред. от 03.09.2018 №1115) |
| 8. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 23.12.2016 № 113 (в ред. 25.01.2018 № 76) |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.12.2013 № 1555 (в ред. 25.01.2018) |
| 10. | Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района 2015-2020 годы" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 11.09.2015 №719 в ред.24.01.2018 №56 |
| 11. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.12.2013 № 1556 (в ред. от 26.02.2018) |
| 12. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1485 |
| 13. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.12.2013 № 1562 в ред. от 16.11.2018 № 1490 |
| 14. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.12.2013 № 1560 (в ред. от 03.09.2018) |
| 15. | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района 2014-2020 годов" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 05.12.2013 №1533 в ред. от 16.11.2018 №1489 |
| 16. | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Шимского района на 2014-2020 года" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.12.2013 №1564 в ред. 24.01.2018 №61 |
| 17. | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Шимском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.12.2013 №1557 |
| 18. | Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.12.2013 № 1558 в ред. от 16.11.2018 |
| 19. | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.09.2013 №1229 в ред. 02.07.2018№734 |
| 20. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1485 |
| 21. | Муниципальная программа "Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 №1492 |
| 22. | Постановление Администрации Шимского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 №1490 |
| 23. | Постановление Администрации Шимского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 №1489 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 №1488 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 №1488 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1485 |
|  | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Шимском муниципальном районе" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.11.2018 №1451 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 10.10.2018 № 1268 |
|  | Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 10.10.2018 № 1269 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Шимском муниципальном районе" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 10.10.2018 № 1268 |
|  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 10.10.2018 № 1261 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологической безопасности Шимского муниципального района» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 31.10.2018 № 1414 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 30.10.2018 № 1396 |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 30.10.2018 № 1397 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 29.10.2018 № 1377 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 15.10.2018 № 1308 |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 15.10.2018 № 1309 |
|  | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1303 |
|  | Муниципальная программа "Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1302 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1301 |
| Шимское городское поселение |
| 1. | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского городского поселения | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 15.10.2018 № 1310 |
| 2. | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении»" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1300 |
| 3. | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1293 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1298 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1298 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения на 2018-2020 годы" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 10.10.2018 № 1273 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 10.10.2018 № 1262 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 09.11.2018 №1449 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1304 от 12.10.2018 № 1304 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 29.10.2018 № 1378 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 30.10.2018 № 1394 |
|  | Проект Постановления Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2022 годы" | Постановление Администрации Шимского муниципального района |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 23.08.2018 № 1069 |
|  | Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2018 – 2027 годы | Постановление Администрации Шимского муниципального района 26.06.2017 (http://шимский.рф/?p=21868) |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском городском поселении» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 30.10.2018 № 1398 |
|  | Постановление "Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2017-2026 годы" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 18.09.2017 №1079 |
|  | Постановление "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года" | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 29.08.2017 №997 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Шимском городском поселении» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 31.10.2018 № 1413 |
|  | Постановление Администрации Шимского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 №1491 |

- При подготовке настоящих изменений  генерального плана Шимского городского  поселения использовались: Схема территориального планирования Шимского    муниципального района (утверждена  Решением Думы Шимского муниципального района от  2018 г.),  Генеральный план Шимского городского  поселения Шимского  муниципального района Новгородской области (утвержден Советом депутатов Шимского городского поселения от  24.09.2014 г. №266), а также целевые программы Шимского муниципального района  (таблица 1.1.3.) и Шимского городского поселения (таблица 1.1.3.).

# 1.2. Обоснование размещения объектов местного значения

# 1.2.1. Анализ использования территорий поселения

# 1.2.1.1. Расселение

- Муниципальное образование Шимское городское поселение  расположено в центральной части территории Шимского   муниципального района Новгородской области.

- Общие сведения о муниципальном образовании Шимское городское поселение Шимского района Новгородской области приведены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1.

| Наименование | Муниципальное образование Шимское городское поселение | Образовано Областным законом от 17 января 2005 г. № 398-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 501-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 728-ОЗ). |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование с административным центром в р.п.Шимск |
| Географические координаты | 58°12′36″ с. ш. 30°42′54″ в. д. | Картографический портал Росрегистрации |
| Численность населения на 01.01.2017 г., тыс. чел. | 5,459, в том числе р.п.Шимск 3,726 | данные Росстата по населению Новгородской области |
| Населенные пункты | В состав территории муниципального образования Шимского городского поселения входят 24 населенных пункта - деревня Белец, деревня Большая Витонь, деревня Бор, деревня Веряжа, деревня Голино, деревня Дубовицы, деревня Заполье, деревня Ильмень, деревня Калинница, деревня Конопле, деревня Коростынь, деревня Корчищи, деревня Маковище, деревня Малая Витонь, деревня Малиновка, деревня Мстонь, деревня Мшага Воскресенская, деревня Мшага Ямская, деревня Оспино, деревня Ручьи, деревня Северная Поляна, деревня Старый Шимск, деревня Теребутицы, рабочий поселок Шимск. | Областной закон Новгородской области от 02 декабря 2004 г. №351-ОЗ (в ред.от 06.06.2005 N 494-ОЗ, от 31.03.2009 N 489-ОЗ, от 30.03.2010 N 719-ОЗ, от 03.10.2012 N 120-ОЗ) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» |
| Площадь территории поселения*, тысяч га | 31,890 | Паспорт Шимского городского поселения* |

*-  по данным Паспорта Шимского городского поселения,  Росстат, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Схема расположения Шимского муниципального района на территории Новгородской области представлена на рис. 1.2.1.1.

Рис.1.2.1.1. Схема расположения Шимского муниципального района на территории Новгородской области

Рабочий поселок Шимск является административным центром Шимского городского поселения и Шимского муниципального района.  Поселок Шимск расположен в 48 км к юго-западу  от областного центра г.Великий Новгород. Шимск расположен в пункте пересечения автомобильных дорог областного значения, связывающих его с городами: Великий Новгород, Псков, Старая Русса, Сольцы, Порхов.  Шимск приобрел значение транспортного, хозяйственного и культурного центра. Шимск расположен в юго-восточной части Шимского района в основном на левом берегу р.Шелонь в 10 км от места ее впадения в озеро Ильмень.

Шимское городское поселение граничит: на севере с Медведским  сельским поселением и Новгородским районом; на востоке: с Новгородским и Старорусским районами; на юге – со Старорусским районом и с  Подгощским сельским поселением; на западе – с Солецким  районом и Медведским  сельским поселением (рис. 1.2.1.2.).

Рис. 1.2.1.2. Схема административных границ  Шимского городского поселения

Граница муниципального образования Шимского городского поселения проходит:

- на севере - от места пересечения ручья Кукшинка с границей квартала 216 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества, далее по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Менюша", руслам безымянного ручья, реки Струпенка, безымянного ручья, границе кварталов 220, 226, 86 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества до пересечения с административно-территориальной границей Новгородского района;

- на востоке - от границы квартала 86 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества по административно-территориальным границам Новгородского, Старорусского районов до пересечения с осью автодороги Шимск - Невель;

- на юге - от места пересечения административно-территориальной границы Старорусского района с осью автодороги Шимск - Невель по административно-территориальной границе Старорусского района до границы квартала 96 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, далее по границе квартала 96 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", по оси насыпи старой железной дороги, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в фонде перераспределения земель, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", границе д. Верещино, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в фонде перераспределения земель, руслу ручья Воронецкий, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", границе нелесоустроенного кустарника, находящегося в фонде перераспределения земель, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", по руслу мелиоративного канала, руслу ручья Островский до места впадения в реку Шелонь, далее по руслу реки Шелонь до места впадения в реку Шелонь реки Векша, по руслу реки Векша до пересечения с насыпью старой железной дороги, по оси насыпи старой железной дороги, по оси автодороги Шимск - Волот, по оси автодороги, ведущей к водозаборной насосной станции до пересечения с рекой Шелонь, далее по руслу реки Шелонь до пересечения с административно-территориальной границей Солецкого района;

- на западе - по административно-территориальной границе Солецкого района, границе кварталов 61, 56 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, по оси мелиоративной дороги, по руслу безымянного ручья, по руслу реки Мшага, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО «Медведь», по руслу реки Кукшинка до границы квартала 217 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества.

Климат в поселении умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков - 550 мм. Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура  января – 10 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает облачная  умеренно морозная погода. Снежный покров устанавливается  в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура  июля  +16, +17 градусов) непродолжительное; иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная   температура воздуха летом  доходит до +34 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-западной четверти (З, ЮЗ, Ю). Наименьшую повторяемость имеют восточные ветры (7%). Среднегодовая скорость ветра равна 4,4 м/сек. Усиление ветра происходит зимой до 5,1 м/сек в декабре и январе. Летом скорость ветра уменьшается до 3,5 м/сек. Сильные ветры со скоростью равной 15 м/сек и больше на территории поселения  наблюдаются очень редко (в среднем 5 дней в году) и, как правило, в холодный период с XI-III.

Летом туманы образуются редко, в остальное время года они распределяются равномерно (3-4 дня/мес). Число дней с туманов в году равно 32. Наибольшая повторяемость метелей наблюдается в январе-феврале (14 дней). Всего за год наблюдается 26 дней с метелью.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория  поселения расположена в Приильменской низине в долине р. Шелони.

Поверхность территории ровная,  участками – плоская, с незначительным уклоном в сторону р. Шелони и озера Ильмень.

Абсолютные отметки рельефа составляют 18,0 – 27,0 м.

Данная территория прорезана реками и ручьями, впадающими в реку Шелонь и озеро Ильмень. Эти ручьи и реки маловодны и пересыхают в засушливое время года. Поймы мелких рек и ручьев хорошо выражены в рельефе.

Река Шелонь имеет на большей части своего протяжения – пологие берега и лишь местами – крутые.

На отдельных участках во время ежегодных паводков берега наиболее интенсивно подвергаются размыванию и требуют укрепления. Пойма р. Шелони по территории поселения хорошо выражена  (максимальный паводок доходит до абсолютных  отметок 25,0 м).

В геологическом строении территории поселения принимают участие породы верхнедевонского и четвертичного возраста.

В геологическом строении территории Шимского района принимают участие породы архейско-нижнепротерозойского, вендского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного возраста. По структурно-тектоническому районированию, проводимому по положению поверхности архейско-нижнепротерозойского кристаллического фундамента, вся территория относится к юго-восточному погребенному склону Балтийского щита Восточно-Европейской платформы, к его участку, известному в геологической литературе под наименованием Лужской моноклинали. Характерной особенностью Лужской моноклинали является общее слабое погружение как поверхности фундамента, так и перекрывающих слоев осадочных горных пород в юго-юго-восточном направлении под углом, не превышающим доли градуса.

Приильменская низменность чрезвычайно равнинна. Высоты колеблются от 18 до 50 м над уровнем моря. Поверхность Приильменской низменности сильно заболочена. Реки, текущие по ней, имеют неглубокие долины, озера - низкие берега.

Рельеф оказывает влияние на почвообразование, так как от него зависит перераспределение влаги. В понижениях рельефа происходит скопление воды и наблюдается заболачивание почвы. На Приильменской низменности имеются большие болотные массивы. Широкое распространение на территории поселения имеют верховые и низменные болота.

В поселении встречаются все типы почв: подзолистые, болотно-подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-глинистые, болотные, пойменные - оллювеальные.

Наиболее распространенными являются почвы подзолистого и болотно-подзолистого типов.

Растительность поселения сохранила свой естественный характер только на небольших площадях, в большинстве случаев она претерпела видоизменения, внесенные деятельностью человека. Коренные леса почти не сохранились в связи с сильной распаханностью территории.

Лесные массивы представлены смешанными лесами с преобладанием мелколиственных пород - березы, осины, ольхи с небольшой примесью ели; реже встречаются: клен, ясень, дуб.

Пониженные участки рельефа со слабым стоком поверхностных вод обычно покрыты черноольшаниковой растительностью. Основной растительностью верховых болот являются сфанговые мхи, пушица, хвощ, клюква, осока. Из кустарников часто встречаются: багульник, Кассандра, голубика, вереск. Из древесных пород растут сосна, береза. На низинных болотах преобладают: береза, ольха, ива, сабельник болотный, таволга, осока, мох зеленый.

По данным инженерно-геологических изысканий для ранее выполненных проектов, территория  многих населенных пунктов поселения, являются благоприятными для строительства. Грунты представлены песками пылеватами, суглинками с гравием, супесями с галькой и валунами.

Грунтовые воды в период максимального стояния на отдельных участках могут залегать на поверхности земли, среднегодовой уровень залегания грунтовых вод – 0,5 м, минимальный – 1,4 м.

# 1.2.1.2. Ресурсно-сырьевой потенциал

Ресурсная база полезных ископаемых района и Шимского городского поселения подробно рассмотрена в генеральном плане 2011 года. Следует отметить, что в целом поселение не имеет значительных полезных ископаемых и их добыча не может быть определяющим аспектом в развитии поселения.

На территории Шимского района имеются запасы: гравийно-песчаных материалов, строительных песков, глин кирпичных, торфа, лечебные грязи, минеральные воды, кирпично-керамзитовые глины, карбонатные породы.

# 1.2.1.3. Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения и их характеристики

Основными водными объектами на территории Шимского городского поселения являются река Шелонь и озеро Ильмень. В  р. Шелонь на территории поселения впадают речки – Мшага, Струпенка,  Усница, Векша  и большое количество ручьев с  названиями (например, ручей Наум в районе д. Старый Шимск) и без названий. Река Шелонь впадает в озеро Ильмень. В озеро Ильмень впадает и большое количество мелких речек (Саватейка)  и ручьев (Антониев, Воронцов ручей и др.).

Река Шелонь берет начало в верховьях болота на территории Псковской области, впадает в оз. Ильмень. Длина реки 248 км, общая площадь водосбора 9710 км2, у р.п.  Шимска – 9680 км2.

Долина реки неясно выраженная, с малой глубиной эрозионного вреда. Пойма на участке территории поселения  правобережная шириной от 20-100 до 250-500 м.

Весенним половодьем в годы средней водности пойма затопляется на глубину 4-5 м с продолжительность стояния воды до 1,5-2 месяцев.

Максимальные расходы приурочены к периоду весеннего половодья, минимальные расходы наблюдаются дважды в году, когда река переходит на грунтовое питание в период зимней межени – в феврале-марте, в период летней межени – в августе-сентябре. По абсолютной величине расходы очень незначительны и  близки между собой.

Воды р. Шелонь характеризуются повышенной минерализацией, достигающей 600-1100 мг/л в период зимней межени и 150-200 мг/л в период переходный от весеннего половодья к летней межени. В химическом составе весной и в летне-осенний период года хорошо и резко выражено преобладание гидрокарбонатных ионов. В периоды зимней межени отмечается повышенное содержание ионов хлора. В этот же период отмечается и повышенная жесткость речных вод: от 4-6 мг-экв/л в средние, до 6-10 мг – экв/л в очень маловодные годы (жесткая и очень жесткая вода).

Часть территории Шимского городского поселения  расположена на берегу озера Ильмень (д.Мстонь, д.Коростынь, д.Оспино).  Площадь озера в зависимости от уровня воды меняется от 733 до 2090 км² (при среднем уровне 982 км²); длина около 45 км, ширина до 35 км; глубина до 10 м. Берега преимущественно низменные, заболоченные, местами — дельтовые, с множеством плоских пойменных островов и проток; вдоль северо-западного берега вытянуты гряды, чередующиеся с впадинами; на юге болотисты. Уровень 1% затопления на реке Шелонь у дер.Заполье составляет 32,7 м. В этой связи для Шимского городского поселения актуальны вопросы борьбы с паводками. Защита от паводков необходима для пгт. Шимск, дер. Мстонь, Усполонь, Голино, Белец, дороги Шелонь – Сольцы, Шимск – Ст. Шимск, Любыни – Обольха, Любыни - Подклинье

По Приильменской низменности реки текут медленно и спокойно. Скорость течения здесь менее 1 м/сек.

Перечень наиболее крупных водных объектов, протекающих или расположенных на территории Шимского городского поселения представлен ниже в таблице:

| Название реки | Куда впадает, с какого берега | Длина реки, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Озеро Ильмень | исток р. Волхова | Площадь 982 км2 | 67200 |
| р. Шелонь | Озеро Ильмень | 248 | 9710 |
| р. Мшага | 19 км по лв. берегу р. Шелонь | 106 | 1540 |
| р. Мшажка | 1,9 км по пр. берегу р. Мшага | 32 | 189 |
| р. Струпенка | 18 км по лв. берегу р. Шелонь | 35 | 210 |
| р. Кукшинка | 2,5 км по лв. берегу р. Мшага | 14 | - |
| р Усница | по лв. берегу р. Шелонь | 11 | - |
| р.Саватейка (Саватеевка) | Озеро Ильмень | 16 (19) |  |
| р.Векша | 9 км по пр. берегу р. Шелонь | 23 | 62 |
| ручей Наум | 10 км по лв. берегу р. Шелонь | 5 | - |

# 1.2.2. Население

Численность постоянно проживающего населения в Шимском городском поселении по состоянию на 01.01.2017 года составила 5459 человек, что на 90 человек меньше  чем было в 2013 году (5549 человек).  Изменение численности жителей в Шимском городском поселении за последние годы показана на рис. 1.2.2.1.

На момент разработки генплана 2014 г. демографическая ситуация в объединенном в соответствии с  Областным законом от 30 марта 2010 г. № 728-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» поселении демографическая ситуация характеризовалась следующими показателями (на 1000 жителей):

- Рождаемость  - 10,5‰

- Смертность  -    20,0‰

- Естественный прирост/убыль - -9,5 ‰

- Миграционный приток - -2,7‰.

При этом показатели весьма существенно отличались в зависимости от части поселения:

| Показатель | Шимское ГП* | Борское СП* | Коростынское СП* | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий коэффициент рождаемости (ОКР | 11,1 | 10,25 | 7,8 | 10,5 |
| Общий коэффициент смертности (ОКС) | 16,6 | 25,06 | 29,8 | 20,0 |
| Общий коэффициент естественной убыли | -5,5 | - 14,81 | - 22,0 | -9,6 |
| Общий коэффициент миграционной прибыли населения ** | 1,1 | 44,8 | 29,8 | 12,8 |
| Общий коэффициент миграционной убыли населения** | 10,4 | 21,7 | 31,3 | 15,5 |
| Общий коэффициент миграционного обмена** | -9,3 | + 23,1 | -1,5 | -2,7 |

*- на территории до объединения поселений в соответствии с  Областным законом от 30 марта 2010 г. № 728-ОЗ

**-среднее значение за 2006-2008 годы

Рис. 1.2.2.1.  Изменение численности жителей в Шимском городском поселении и поселке Шимск за 2010-2013 годы.

Изменение численности населения по Шимскому городскому поселению в период 2012-2018 годы показано на рис. 1.2.2.2., а на рис. 1.2.2.3. представлены данные по возрастному составу жителей.

За период 2013-2018 гг. в динамике рождаемости Шимского района в целом и Шимского городского поселения в частности наблюдается спад. Средний  коэффициент рождаемости по  Шимскому городскому поселению уменьшился с 13,0  до 9,3‰ (при среднем значении за период 10,9‰. Уровень смертности за этот же период несколько уменьшился с 20 до 19 ‰ (при среднем 18,75‰). В этот же период отмечено крайне неравномерное изменение миграционных  показателей  по годам. Средний коэффициент миграционного обмена в поселении за 2012-2017 годы оценивается в 0,78‰ или около 9 человек в год по району в целом.  Суммарная убыль населения по поселению в период с  2012 до 2017  года составила  112 человек или в среднем 18,7 человек в год.

Рис. 1.2.2.2.  Изменение численности жителей в Шимском муниципальном районе,  Шимском городском поселении и р.п. Шимск за 2012-2018 годы.

Рис. 1.2.2.3.  Изменение возрастного состава жителей   Шимском городском поселении за 2012-2018 годы.

Схемой территориального планирования Новгородской области прогнозируемая численность жителей  Шимского района и р.п. Шимск оценивалась следующим образом (рис.1.2.2.4.)

Рис. 1.2.2.4.  Прогнозируемая и фактическая численности жителей в Шимском муниципальном районе  и поселке Шимск.

Из рис. 1.2.2.4. видно, что фактическое развитие демографической ситуации по Шимскому району лучше прогнозируемого – вместо прогнозируемого сокращения численности жителей р.п.Шимск фиксируется небольшой рост. В целом и по Шимскому району демографическая ситуация развивается лучше прогнозного варианта, однако в последнее время отмечаются негативные явления – падение рождаемости, незначительное снижение смертности и миграционный отток населения. Основные сведения об изменении демографических показателей по Шимскому городскому поселению показаны на рис.1.2.2.5. и 1.2.2.6.

Рис. 1.2.2.5.  Показатели миграционных процессов  по  Шимскому муниципальному  району  в 2012-2017 годах.

Рис. 1.2.2.6.  Изменение основных демографических показателей по  Шимскому муниципальному  району  в 2012-2017 годах.

Генпланом 2014 года предполагался  более оптимистичный прогноз и  на расчетный срок численность население Шимского городского поселения должна была вырасти до 6480 человек, в том числе до 4100 человек по р.п.Шимск при неизменной концепции развития поселения и района на расчетный срок. Более того  Администрацией Шимского муниципального района разрабатывалась схема интенсификации развития Шимского района, Шимского городского поселения и р.п.Шимска, в частности, в рамках инвестиционного проекта эстонской компании «Увик». В рамках реализации проекта предусматривалось  инвестировать в Новгородскую область порядка 20 миллиардов рублей. Деньги планировались  на строительство заводов по производству мороженого, переработке картофеля и мяса, а также картофелехранилища и животноводческих  ферм и т.п.. При этом планировалось  строить социальные объекты, прежде всего, жилье для своих работников. Всего планируется создать 1600 рабочих мест (с членами семей – 4-5 тысяч человек). 
Так как свои  свободные трудовые ресурсы в Шимском районе весьма ограниченны, то покрытие потребности в трудовых ресурсах предполагалось  осуществляться за счет внешней миграции. Для обеспечения прибывающего населения потребуется интенсивное развитие жилищного строительства и всей инфраструктуры административного центра района – р.п.Шимск.

По данным Администрации района за счет притока населения из-за пределов территории поселения численность населения р.п.Шимск должна была в перспективе увеличиться почти до 20,0 тысяч жителей, а численность населения Шимского городского поселения превысит 22,5 тысяч человек.

Развитие событий последних лет показало, что данный проект не будет реализован в силу многих причин, в первую очередь из-за внешних политических и экономических причин. Вследствие этого за основу принята  прогнозная  численности населения Шимского городского  поселения с учетом выше приведенных демографических данных и на 2038 год численность населения поселения оценена  в 5,3-5,5 тысяч  человек, что весьма близко к современному состоянию поселения.

# 1.2.3. Земельный фонд.

Данными изменениями в генеральный план были уточнены земли по категориям. Часть границ земель лесного фонда и часть границ населенных пунктов были поставлены на кадастровый учет, что привело к изменению их площади.

Современное состояние территории Шимского городского поселения оценено исходя из сведений, внесенных в единый государственный реестр недвижимости.

- Перечень основных видов использования земельных ресурсов Шимского городского поселения   приведен в таблице 1.2.3.1. Таблица подготовлена с учетом сведений, внесенных в единый государственный реестр недвижимости (филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Новгородской области) и публичной кадастровой карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/). Необходимо отметить, что с момента разработки Генерального плана 2014 года сведения о большом количестве земельных участков были внесены в ЕГРН, что существенно изменило распределение земель по видам их использования, а также позволило уточнить площадь земель по отдельным категориям, в том числе с учетом предложений генплана 2014 года. Распределение  земельного фонда  по категориям земель показано в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 14389,18 | 50,25 | 14202,85 | 49,59 |
| II | Земли населенных пунктов | 3561,53 | 12,44 | 3466,12 | 12,10 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 306,2 | 1,07 | 587,94 | 2,05 |
| IV | Земли лесного фонда | 9030,62 | 31,53 | 9030,62 | 31,53 |
| V | Земли водного фонда | 1347,8 | 4,71 | 1347,8 | 4,71 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 2,7 | 0,01 | 2,7 | 0,01 |
|  | Итого площадь МО: | 28638,03 | 100,00 | 28638,03 | 100,00 |

На расчетный срок общая площадь Шимского городского поселения в установленных границах не изменится.

Площадь населенных пунктов поселения приведена в таблице 1.2.3.2.

Таблица 1.2.3.2.

Населенные пункты, входящие в состав

Муниципального образования Шимское городское  поселение

| Наименование населенного пункта | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Территория | Территория |
|  | га | % | га | % |
| Деревня Белец | 39,02 | 1,10 | 39,02 | 1,13 |
| Деревня Большая Витонь | 46,74 | 1,31 | 46,74 | 1,35 |
| Деревня Бор | 366,89 | 10,30 | 366,89 | 10,59 |
| Деревня Веряжа | 109,24 | 3,07 | 109,24 | 3,15 |
| Деревня Голино | 99,09 | 2,78 | 99,09 | 2,86 |
| Деревня Дубовицы | 73,38 | 2,06 | 73,38 | 2,12 |
| Деревня Заполье | 60,19 | 1,69 | 63,32 | 1,83 |
| Деревня Ильмень | 101,69 | 2,86 | 108,36 | 3,13 |
| Деревня Калинница | 29,37 | 0,82 | 29,37 | 0,85 |
| Деревня Конопле | 21,18 | 0,59 | 21,18 | 0,61 |
| Деревня Коростынь | 219,98 | 6,18 | 219,98 | 6,35 |
| Деревня Корчищи | 10,96 | 0,31 | 10,96 | 0,32 |
| Деревня Маковище | 22,36 | 0,63 | 22,36 | 0,65 |
| Деревня Малая Витонь | 71,72 | 2,01 | 71,72 | 2,07 |
| Деревня Малиновка | 160,49 | 4,51 | 160,49 | 4,63 |
| Деревня Мстонь | 547,84 | 15,38 | 547,84 | 15,81 |
| Деревня Мшага Воскресенская | 75,99 | 2,13 | 75,99 | 2,19 |
| Деревня Мшага Ямская | 201,11 | 5,65 | 201,11 | 5,80 |
| Деревня Оспино | 43,88 | 1,23 | 43,88 | 1,27 |
| Деревня Ручьи | 29,55 | 0,83 | 29,55 | 0,85 |
| Деревня Северная Поляна | 26,07 | 0,73 | 26,07 | 0,75 |
| Деревня Старый Шимск | 179,98 | 5,05 | 162,16 | 4,68 |
| Деревня Теребутицы | 113,04 | 3,17 | 113,04 | 3,26 |
| Рабочий поселок Шимск | 911,77 | 25,60 | 824,38 | 23,78 |
|  | 3561,53 | 100,0 | 3466,12 | 100,00 |

- Настоящими изменениями предусмотрено:

- 1. Изменение площадей населенных пунктов:

- - р.п.Шимск (уменьшение на 87,39 га);

- - д.Старый Шимск (уменьшение на 17,82 га);

- -  д.Заполье (увеличение на 3,13 га);

- - д.Ильмень (увеличение на 6,67 га).

- Общая площадь земель населенных пунктов уменьшится на 95,4 га. Земельные участки с кадастровыми номерами 53:21:0011503:19 и 53:21:0011503:20 предусмотрено исключить из границы населенного пункта р.п.Шимск и отобразить их в документе территориального планирования как земли сельскохозяйственного назначения. В земли сельскохозяйственного назначения предлагается включить земельный участок с кадастровым номером  53:21:0000000:208 площадью 173330 м2 (д.Старый Шимск).

- Увеличение площадей населенных пунктов д.Заполье и д.Ильмень предусмотрено за счет земель сельскохозяйственного назначения. Схемы расположения земельных участков предлагаемых для перевода в категорию земель населенных пунктов представлены на рис. 1.2.3.1. и 1.2.3.2.

- Увеличение площади д.Ильмень предлагается осуществить за счет включения в ее состав земельного участка с кадастровым номером 53:21:0011701:37 площадью 60000 м2. Предусмотреть ,что земельный участок будет включен в территориальную зону Ж.1. (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами).  Земельный участок располагается в северо-западной части д.Ильмень (рис. 1.2.3.1.).

- Увеличение площади д.Заполье  предлагается осуществить за счет включения в ее состав земельного участка с кадастровым номером 53:21:0021601:45 общей площадью 28517 м2  и отобразить как П.1 (зона коммунально-складской застройки) (рис.1.2.3.2.).

Рис. 1.2.3.2. Расположение земельного участка с кадастровым номером  53:21:0011701:37 на территории д.Ильмень.

Рис. 1.2.3.2. Расположение земельного участка с кадастровым номером  53:21:0021601:45 на территории д.Заполье.

Описание земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, планируемых к переводу в земли населенных пунктов Шимского городского поселения, приведено в таблице 1.2.3.3.

Таблица 1.2.3.3.

| № п/п | Наименование населённого пункта, в границы которого включается земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Кадастровый номер земельного участка/категория земель/вид разрешенного использования | Площадь земельного участка , м2 | форма собственности | Наличие согласия собственника земельного участка | Функциональная зона, к которой будет отнесён земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новгородская область, Шимский район, Шимское городское поселение, д. Ильмень | 53:21:0011701:37/ земли сельскохозяйственного назначения/для ведения личного подсобного хозяйства | 60000 | частная | имеется | индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Новгородская область, Шимский район, Шимское городское поселение, д. Заполье | 53:21:0021601:45 / земли сельскохозяйственного назначения/для с/х производства | 28517 | частная | имеется | Общественно-деловой застройки |
|  | Итого: |  | 88517 |  |  |  |
|  | Чересполосица |  | 9483 |  |  |  |
|  | Всего |  | 9800 |  |  |  |

Планируемая к включению в границы населенных пунктов территория непосредственно примыкает к существующей жилой застройке населенных пунктов д.Ильмень, д.Заполье, фактически является их частью, так как в непосредственной близости от участков уже имеется сложившаяся транспортная инфраструктура, подъездные пути.

По своему целевому назначению (для сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства) территории не могут быть использованы в связи с тем, что любой вид деятельности (пчеловодство, посевные работы, связанные с использованием крупногабаритной техники, выпас скота и т.п.), осуществляемый на данных территориях, будет оказывать негативное влияние на постоянно проживающее вблизи данных участков население, а, следовательно, нарушать  их права и интересы (шум, пыль и т.д.).

Земельный участки с кадастровым номером 53:21:0011701:37 находится в непосредственной близости от р.Шелонь, фактически на ее берегу, т.е. доступ сельскохозяйственной техники должен производиться по существующим дорогам, расположенным в д.Ильмень, что, во-первых, приведет к нарушению дорожного покрытия, во-вторых, ежедневный шум и пыль от проходящей и работающей  крупногабаритной техники негативно скажется на постоянно проживающем в этом населенном пункте населении, в-третьих, ограниченные по ширине существующие дороги, около 6 метров, отсутствие разворотных площадок на них делает невозможным сам доступ сельскохозяйственной техники к указанной территории.

Включаемая территория обеспечена объектами транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры в части сетей электроснабжения, объектами коммунальной инфраструктуры (мусорные контейнеры, пожарные водоемы). Водоснабжение территории предусматривается из индивидуальных колодцев, водоотведение – посредством устройства локальных очистных сооружений (септиков). Сети газоснабжения отсутствуют.

С учетом предоставленной информации от ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» (Письма №309 от 19.11.2018г., №327 от 03.12.2018г.) на земельных участках с кадастровыми номерами: 53:21:0011701:37 и 53:21:0021601:45 мелиоративные системы отсутствуют, следовательно, они не являются особо ценными сельскохозяйственными угодьями.

Почвы на указанных земельных участков являются низко продуктивными, недостаточно обеспеченны обменным калием, органическим веществом, в значительной степени каменисты, обладают низким естественным плодородием  (Протоколы испытаний ФГБУ «Станция агрохимической службы «Новгородская»  №1 от 24.01.2019г. №138 от 12.12.2018г.)

Таким образом, использование земельных участков с кадастровыми номерами: 53:21:0011701:37 и 53:21:0021601:45 по своему целевому назначению для сельскохозяйственного производства не представляется возможным (низкие показатели плодородия почв, запрет в использовании пестицидов и агрохимикатов в связи расположением в непосредственной близости существующих жилых строений и постоянно проживающего населения, затруднения в использовании сельскохозяйственной техники в связи с отсутствием доступа к земельным участкам для крупногабаритной техники, близостью к существующей жилой застройке, а их включение в границы земель населенных пунктов (д.Ильмень, д.Заполье) целесообразно, т.к. будет способствовать развитию населенных пунктов в части строительства объектов индивидуального жилищного строительства, общественно-деловой застройки (рынок), строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, освоению неиспользуемых земель, а следовательно, и положительно скажется на развитии поселения в целом. Относительно включения территории площадью 9483 м2 (чересполосицы) из состава земель сельскохозяйственного назначения обусловлено исключением нерационального использования таких территорий на основании ч.6 ст.11,9 Земельного кодекса РФ: «Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами».

- 2. Увеличение площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на 281,74 га за счет земель сельскохозяйственного назначения. Расположение земельных участков планируемых для перевода в земли промышленности частично показаны на рис.1.2.3.3.

а)

- б)

- Рис. 1.2.3.3. а) и б)  Расположение земельных участков  предлагаемых для перевода в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- Кроме того требуется увеличение площади земель промышленности для планируемых объектов регионального и местного значения муниципального района: реконструкция автодороги регионального значения Мшага-Вешка-ст.Медведь  к оросительным системам (8,61 га в Шимском городском поселении и 7,24 га в Медведском сельском поселении); отображение объекта местного значения муниципального района: подъездная автодорога от автомобильной дороги по д.Мшага Ямская км 1+865 Шимского муниципального района Новгородской области к объекту сельскохозяйственного назначения «Картофелехранилище мощностью 16400 тонн вблизи д.Мшага Ямская Шимского муниципального района Новгородской области» (1,22 га); территория площадью 7 га для строительства завода по переработке коммунальных бытовых отходов, а также в связи с постановкой на учет земельных участков под территории общего пользования (автомобильный дороги регионального или межмуниципального значения).

- 3. Уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения на 186,33 га  вследствие отображения планируемых объектов регионального и местного значения поселения в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и земель населенных пунктов в соответствии с показанными п.1.и п.2. настоящего раздела.

# 1.2.4. Объекты общественного и делового назначения.

Так как за последние годы  существенных изменений по объектам общественного и делового назначения в поселении не произошло, а полный перечень основных объектов и инфраструктуры Шимского  муниципального района и Шимского городского поселения  и их основные характеристики (параметры) и месторасположение подробно изложены в Генеральном плане 2011 года  и Схеме терпланирования Шимского  муниципального района – в настоящих изменениях приведены только данные представленные по соответствующим разделам, уточненные Администрацией Шимского городского поселения или с учетом данных Росстата по данным Паспорта муниципального образования Шимское городское  поселение,  Росстат, 2013-2017 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm.

На территории поселения имеются образовательные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения и социальной защиты населения, развитая торговая сеть, которая в большинстве удовлетворяет на современном этапе практически все запросы населения,

Социальная инфраструктура района и Шимского городского поселения представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, физическую культуру и спорт и т.д. Основные объекты инфраструктуры района располагаются на территории Шимского городского поселения.

Основные направления и характеристики социально-бытового обслуживания населения (по состоянию на 2018 год)  не претерпели существенного изменения в течение рассматриваемого периода (2012-2018 годы)  и вследствие этого раздел принципиально неперерабатывался.

Здравоохранение

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений (отделений) здравоохранения |  |  |  |  |
| больничные учреждения, всего | единица | 1 |  |  |
| самостоятельные больничные учреждения | единица |  | 1 | 1 |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица | 1 | 1 | 1 |
| бригады скорой помощи | единица | 6 | 6 | 6 |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 4 | 4 | 4 |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения |  |  |  |  |
| больничные учреждения, всего | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица | 1 | 1 | 1 |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 4 | 4 | 4 |
| Число негосударственных лечебно-профилактических учреждений |  |  |  |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | единица | 1 | 1 | 1 |
| стоматологические, зубопротезные учреждения (кабинеты) | единица | 1 | 1 | 1 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений |  |  |  |  |
| самостоятельные и отделения в составе больничных учреждений и других ЛПУ | посещений в смену | 200 | 200 | 200 |
| самостоятельные муниципальные и отделения в составе муниципальных больничных учреждений | посещений в смену | 200 | 180 | 180 |
| негосударственные амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 20 | 20 |
| Число больничных коек |  |  |  |  |
| самостоятельные больничные учреждения | койка | 30 | 28 | 19 |
| самостоятельные муниципальные больничные учреждения | койка | 30 | 28 | 19 |
| Численность врачей всех специальностей (без зубных) |  |  |  |  |
| учреждения здравоохранение | человек | 18 | 17 | 19 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 18 |  | 15 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |  |  |
| учреждения здравоохранение | человек | 64 | 56 | 52 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 64 | 54 | 48 |
| негосударственные лечебно-профилактические учреждения | человек | 2 | 2 | 4 |

Медицинские услуги в районе оказывает МУ «Шимская ЦРБ», рассчитанная  на  81 больничную койку, в том числе - 35 коек дневного стационара, поликлиника на 200 посещений в смену.

Система образования

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) на начало учебного года | единица | 3 | 3 | 2 |
| Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 533 | 530 | 549 |

В поселении  имеется 3 дошкольных образовательных учреждения (2 – в поселке и 1 –  на селе), 1 общеобразовательное учреждение, 1 автономное учреждение дополнительного образования и МБУ «Центр ФЭТМС:

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» (далее - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6», р.п.Шимск);

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7» (далее - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7», р.п.Шимск);

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (далее - МАДОУ «Детский сад № 1», д.Коростынь);

- образовательные учреждения (организации): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Союза А.И. Горева (далее - МАОУ «СОШ» п. Шимск им. Героя Советского Союза А.И. Горева);

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» (далее - МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»);

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансово-экономического, технического и методического сопровождения учреждений образования» (далее - МБУ «Центр ФЭТМС»).

По состоянию на первую половину 2018 года в Шимском районе образовательные услуги оказывают: 3 средние базовые школы (р.п. Шимск, с. Медведь,  ж/д. ст. Уторгош); филиал средней школы   п. Шимск в с. Подгощи; 4 детских сада  и  1 филиал (д. Коростынь); 2 учреждения дополнительного образования детей: Центр дополнительного образования детей и детская школа искусств. По результатам проведенного мониторинга в Шимском муниципальном районе охват детей начальным общим, основным общим, средним общим образованием составляет 100%. В школах района обучается 957 учеников,  из них 90,2 % учащихся обучаются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Все дети обучаются в первую смену.

В целях обеспечения доступности образования осуществляется подвоз 312 учащихся к месту учёбы и обратно. Подвоз учащихся осуществляется 11 автобусами, стоящими на балансе образовательных учреждений.

Услуги дополнительного образования на территории района предоставляют 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», на  базе которого  в 2017/2018 учебном году обучается 820 детей (по долгосрочным программам  388  и по краткосрочным прошли обучение 432 ребенка), получающие дополнительное образование по следующим направлениям: спортивное, эколого-биологическое, художественно-эстетическое, военно-патриотическое;  и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шимская детская школа искусств».

Общее количество занятых дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 1352 человека.

Физическая культура и спорт

Все спортивные сооружения в поселении относятся к системе образования и представляют залы и спортивные площадки при школах.

Показатели развития физкультуры и спорта характеризуются данными, представленными в

таблице 1.2.4.3.

Таблица 1.2.4.3.

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 10 | 10 | 11 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 5 | 5 | 5 |
| спортивные залы | единица | 2 | 2 | 4 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 10 | 10 | 7 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 5 | 5 | 3 |
| спортивные залы | единица | 2 | 2 | 4 |
| Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | единица | 1 |  |  |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 225 |  |  |

В р.п. Шимск работает детско-юношеская спортивная школа рассчитанная на 43 человека.

На территории муниципального района на 01.07.2018 года находится 28 спортивных сооружений (23 муниципальных и 5 государственных) из них: спортивных залов – 6, приспособленных помещений – 6, плоскостных сооружений – 16 (спортивных площадок – 13, футбольных полей – 3). Количество спортивных сооружений по сравнению с аналогичным периодом     2017 года увеличилось на 3 единицы (1 спортивный зал и 2  спортивные площадки).

В июне 2018 года в р.п. Шимск обустроена дворовая площадка по мини-футболу.

По состоянию на 01.07.2018 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района составляет – 36,67 %  (3962 человека).

Культура

Культурное облуживание населения поселения и района осуществляют центр досуга и культуры в п. Шимск, 14 сельских домов культуры, 16 библиотек, дом ремесел и творчества , 2 музея, детская музыкальная школа. Взрослые и дети имеют возможность заниматься в 80 коллективах художественной самодеятельности.  В музыкальной школе работают отделения: народных инструментов (баян), фортепианное (5, 7 лет курс обучения), духовое отделение (кларнет, туба, флейта, саксофон). Филиалы     с. Подгощи, Медведь, Уторгош.

Данные по объектам культуры  в Шимском городском поселении представлены  в таблице 1.2.4.4.

Таблица 1.2.4.4.

Организация отдыха, развлечений и культуры

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 6 | 2 | 2 |
| Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа | единица |  | 4 | 4 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 17 | 23 | 25 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 7 | 13 | 18 |
| Число библиотек | единица | 5 | 1 | 1 |
| Число структурных подразделений (филиалов) библиотек | единица |  | 4 | 4 |
| Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 10 | 15 | 12 |
| Численность библиотечных работников с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 8 | 11 | 10 |
| Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 11 | 11 | 8 |
| Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 8 | 8 | 4 |
| Число кинотеатров и киноустановок | единица | 2 | 2 |  |
| Численность работников кинотеатров и киноустановок | человек | 2 | 2 |  |

В Шимском муниципальном районе функционируют 16 досуговых учреждений культуры объединенных в два юридических лица МБУК «Шимская централизованная культурно-досуговая система», МБУК «Шимский Дом ремесел и народного творчества», 15 межпоселенческих библиотек объединенных в МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система», муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Шимская  детская школа искусств»:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская централизованная культурно-досуговая система» (далее МБУК «Шимская ЦКДС»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская межпоселенческая библиотечная система» (далее МБУК «Шимская МБС»);

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Шимская детская школа искусств» (далее МБУДОД «Шимская ДШИ»).

Размер совокупного книжного фонда муниципальных библиотек составляет 145,6 тыс. единиц хранения, снижение происходит ежегодно. В 2012 г. в муниципальные библиотеки поступило 2746 экземпляров новых документов, в том числе книг 1147 экземпляров (за счет бюджета муниципального района - 72) в расчете на 1000 жителей 95 книг, что крайне недостаточно  в сравнении с установленным распоряжением Правительства РФ нормативом – 250 книг на 1000 жителей.

На 01.10.2013 года 9 муниципальных библиотек (60 %) имеют компьютеры, но  в основном переданные за счет благотворительной деятельности и лишь две библиотеки новые. 4 библиотеки подключены к сети Интернет (26,6 %). Во многом это стало возможно благодаря субсидиям из федерального бюджета на подключение библиотек к Интернету.

Система дополнительного образования детей в районе представлена МБУ ДОД «Шимская детская школа искусств» с классами в селе Медведь, жд. ст. Уторгош. В школе обучается 85 учащихся на отделениях: фортепианном, народных инструментов (баян, аккордеон), духовых инструментов, хореографии,  что составляет 10,6 % от числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ района (по области 13,7 %).

С целью улучшения комплексного туристского предложения Администрация Шимского муниципального района ведёт работу над проектом «Реставрация Путевого дворца в д. Коростынь», данный проект направлен на развитие рекреационной зоны в д. Коростынь. В рамках проекта запланированы следующие работы: реставрация Путевого дворца, благоустройство прилегающей территории (фруктового сада, усадебного парка), ремонт автодорожного покрытия, мероприятия по улучшению условий   приёма туристов (реконструкция автомобильной стоянки, установка информационных щитов). За счёт привлечения инвестиций планируется строительство комплекса гостевых домов, благоустройство пляжной зоны. Проект даст импульс для развития новой многофункциональной зоны отдыха на территории Новгородской области и северо-запада.

Продолжается развитие сельского туризма: функционирует гостевой дом в               д. Мстонь, разрабатываются агротуры. Ведутся работы по включению в туристский оборот комплекса гостевых домов в д. Бор.

Ведётся системное продвижение туристских услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального района (доминирующую роль играют: МБУК «Шимский Дом ремёсел и народного творчества» и музей – изба народного быта в д. Веряжа.)

По состоянию на 2018 год на территории Шимского района действуют муниципальные  бюджетные учреждения  культуры: «Шимская централизованная культурно-досуговая система» с 17 филиалами, «Шимская межпоселенческая библиотечная система» с 14  филиалами, муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Шимская детская  школа искусств» с 3 филиалами в  п. Шимск, с. Медведь и  п. Уторгош.

В учреждениях культуры  осуществляли  свою деятельность             189 клубных формирований, в т.ч. для детей и подростков — 94, для молодежи от 15 до 24 лет — 39 клубных формирований.

Работают  музеи в п. Шимск, с. Медведь, д. Менюша, д. Веряжа, комнаты народного быта в Краснодворском, Любынском, Закибском сельских Домах культуры. В фондах музеев хранятся   2005 экземпляров  предметов быта и этнографии.  В музее-избе д. Веряжа и Веряжском СДК проводились туристские программы для  экскурсантов.

Социальная защита

Система социального обеспечения Шимского городского поселения ориентируется на общерайонные (Шимского района) возможности.

В системе социальной защиты населения Шимского района функционируют 4 учреждения: «Комплексный центр социального обслуживания населения»; «Дом интернат для престарелых и инвалидов» д. Бор; «Дом интернат для умственно отсталых детей им. Ушинского»; «Приют для детей» с. Подгощи. В июне 2008 года в реконструированном здании было открыто отделение дома-интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие» на 15 мест. В отделении размещены  тяжелобольные люди, требующих особого ухода. Население поселения имеет возможность использовать мощности областных учреждений социального обслуживания, например, реабилитационного центра «Юрьево».

По состоянию на 2018 год в системе социальной защиты населения в районе функционируют 2 учреждения социального обслуживания: ОБУСО «Детский  дом-интернат для умственно отсталых детей имени Ушинского» и ОАУСО «Шимский комплексный центр социального обслуживания населения».

На 1 июля 2018 года на учете в комитете по социальной защите населения состоят 1302 малоимущих граждан (что на 2% меньше уровня 1 полугодия 2017 года).

Социальное обслуживание населения

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | единица | 1 | 1 | 1 |
| Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | место | 38 | 38 | 31 |
| Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания | человек | 36 | 38 | 32 |
| Число учреждений для детей-инвалидов | единица | 1 | 1 | 1 |
| Число мест в учреждениях для детей-инвалидов | место | 150 | 150 | 140 |
| Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 1 | 1 | 1 |
| Число отделений при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |
| прочее | единица |  | 1 | 1 |
| всего | единица | 4 |  |  |
| Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |
| всего | единица | 174 |  |  |
| Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |
| прочее | человек |  | 106 | 100 |
| всего | человек | 244 |  |  |
| Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 2 | 2 | 2 |
| Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 57 | 30 | 49 |
| Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 1 | 1 | 1 |
| Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 18 | 12 | 11 |

Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет в поселении наблюдается как рост уровней заработной платы, пенсий, других социальных выплаты, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом.

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

Розничная торговля и общественное питание*

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| магазины | единица | 39 | 43 | 44 |
| павильоны | единица | 15 | 15 | 23 |
| палатки и киоски | единица | 2 | 5 | 5 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 4 | 4 | 4 |
| общедоступные столовые, закусочные | единица | 7 | 8 | 6 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 5 | 5 | 4 |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 2 | 3 | 3 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 7 | 9 | 11 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица | 23 | 22 | 20 |
| неспециализированные непродовольственные магазины | единица | 7 | 9 | 10 |
| магазины дискаунтеры | единица | 1 | 1 | 2 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 1 | 1 | 1 |
| автозаправочные станции | единица | 2 | 2 | 2 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 2976,5 | 3219,4 | 3599,08 |
| павильоны | метр квадратный | 325,7 | 352,1 | 537,8 |
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | 94,8 | 148,8 | 199,1 |
| специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 596,4 | 908,2 | 934,3 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный | 1434,8 | 1378 | 1639,8 |
| неспециализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 850,5 | 784,4 | 825,88 |
| магазины дискаунтеры | метр квадратный | 265 | 265 | 555 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | 230,3 | 260,6 | 241,8 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 249 | 330,4 | 293,4 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 117 | 117 | 117 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 101 | 120 | 107 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 214 | 212 | 184 |
| рестораны, кафе, бары | место | 80 | 80 | 80 |

* по данным Паспорта муниципального образования Шимское городское  поселение,  Росстат, 2011-2013 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Анализ состояния торговли в Шимском муниципальном районе отражает положительную динамику ее развития. По данным статистики оборот розничной торговли по полному кругу предприятий на территории района за январь-сентябрь 2013 года составил 483,4 млн. руб. Темп роста в сопоставимых ценах составил 102,1 %. На душу населения приходится 40618 рублей розничного оборота.

По состоянию на 01 октября 2013 года торговая сеть района насчитывает 145 торговых объектов с торговой площадью 6219,69 кв. м. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 522,6 кв. м. (при нормативе - 339 кв.м).

В р.п. Шимск осуществляет деятельность розничный сельскохозяйственный рынок ООО «Управляющая компания «Шелонь». Общая площадь рынка 311,6 кв. м., количество торговых мест – 27. Организованы 2 постоянно действующие ярмарки.

Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, обслуживались автомагазинами.

За 9 месяцев 2013 года в районе открыто 9 торговых павильонов, 7 магазинов (в том числе магазин «Магнит» ЗАО «Тандер»). Предпринимателями открыты 3 отдела в магазине № 18 Шимского райпо. Переведен во вновь построенное здание магазин «Эконом» ООО «Грейп-Маркет-Регион».

Оборот общественного питания за отчетный период составил                21,7 млн. рублей (в сопоставимых  ценах – 100,1 % к соответствующему периоду 2012 года). В расчете на душу населения – 1826 рублей. В районе имеется 12 общедоступных предприятий общественного питания на 328 посадочных мест.

Показатель среднедушевого розничного товарооборота имеет тенденцию к росту, но по сравнению со среднеобластным показателем, он достаточно низок.

По состоянию на первое полугодие 2018 года на территории муниципального района осуществляли деятельность 113 объектов розничной торговли. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила                     532 кв. м. (при нормативе 415 кв. м.).

В 1 полугодии 2018 года в районе  открыто 10 новых предприятий торговли, из которых 2 в Шимском городском поселении: магазин и ларек ООО «Север» в р.п. Шимск.

В целях дальнейшего развития потребительского рынка  в районе  сформировано 4 инвестиционных площадки под размещение новых объектов торговли, в том числе  в  1 полугодии текущего года сформирован земельный участок для торговой зоны формата Аутлет.

Завершено  строительство нового здания сельскохозяйственного рынка в   р.п. Шимск.   На территории Шимского муниципального района имеется 5 площадок для организации ярмарок: 2 – на территории р.п. Шимск, 3 – в сельских поселениях. В 1 полугодии    2018 года   в районе проведено  10 ярмарок. Большое внимание уделялось организации специализированных ярмарок  (универсальных ярмарок с расширенным ассортиментом товаров, тематических ярмарок, посвященных знаменательным датам и других). Проведены сельскохозяйственные ярмарки в р.п. Шимск,  в Медведском и Уторгошском сельских поселениях.

Большое внимание уделялось развитию мобильной торговли. Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, обслуживали автомагазины в количестве 19 единиц.

Бытовое обслуживание  населения*

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |
| всего | единица | 9 | 10 | 11 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 1 | 1 | 1 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 1 | 1 | 1 |
| изготовление и ремонт мебели | единица | 1 |  | 2 |
| ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 2 | 2 | 2 |
| бани, душевые и сауны | единица | 1 | 1 | 1 |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 2 | 3 | 2 |
| фотоателье, фото- и кинолаборатории | единица | 1 | 1 | 1 |
| ритуальные | единица |  | 1 | 1 |
| Единовременная вместимость бань, душевых и саун | место | 24 | 24 | 24 |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 3 | 5 | 5 |

* по данным Паспорта муниципального образования Шимское городское  поселение,  Росстат, 2011-2013 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Общее количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги выросло в районе к 2018 году до 19 единиц. Жители района могут получить услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, услуги бань и душевых, парикмахерских, по ремонту, окраске и пошиву обуви, ремонту и строительству жилья и других построек, ритуальные услуги.

# 1.2.5. Транспортная инфраструктура

Рабочий поселок Шимск расположен в 48 км от областного центра (г.В.Новгород), в пункте пересечения автомобильных дорог областного значения, связывающих его с городами: В.Новгородом,  Псковом,  Старой Руссой,  Сольцами,  Порховым.

Р.п.Шимск имеет автомобильное сообщение с городом Старая Русса через автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Шимск-Старая Русса-Локня_Невель в Шимском муниципальном районе протяженностью 19,428 км. Данная автомобильная дорога имеет начало от автомобильной дороги общего пользования федерального значения Великий Новгоорд-Сольцы-Порхов-Псков до границы Шимского городского поселения протяженностью 1,286 км (в т.ч.мост).

В границах населенного пункта д.Бор Шимского городского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения по ул.Сосновая в д.Бор на автомобильной дороге Шимск-Бор-«Новгород-Псков» протяженностью 1,440 км и автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Шимск-Бор- «Новгород-Псков» общей протяженностью 3,940 км.

Благодаря удобному географическому положению поселение  имеет хорошую связь с Москвой и Санкт-Петербургом.

Транспортное обслуживание – один из важнейших элементов социально-экономической инфраструктуры Шимского муниципального района. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения на территории муниципального района с 4 сентября 2012 года осуществляет ООО «Автопрокат». Предприятие имеет 10 автобусов, обслуживает 29 маршрутов пригородного сообщения. Помимо автобусов этой организации население района обслуживается автобусами соседних районов, чьи маршруты пролегают через Шимский район.

В поселении имеются трудности в поддержании в рабочем состоянии уличной дорожной сети в поселении, которая составляет  31,44 км.  Протяженность дорог, тротуаров, проездов  в поселке Шимск – 18,94 км и на селе 12,5 км. Ремонта требует  13,3 км. В 2011 году отремонтированы – заасфальтированы следующие улицы: Шелонская (к бане), Ташкенская, Коммунальная (от улицы Ленина до Советской) за счет средств поселения в сумме 1 160,5 тыс.рублей. За счет других источников положено асфальтовое покрытие в поселке Шимск по улицам Набережная, Советская, Дружбы, и по деревням Бор и Старый Шимск.

В генплане 2011 года было констатировано, что транспортное сообщение по территории Шимского городского поселения нельзя признать удовлетворительным. Решением Думы Шимского муниципального района Новгородской области от 01.10.2008 года №285 «О перечне отдаленных и труднодоступных местностей» по Шимскому городскому поселению  к труднодоступным отнесены следующие населенные пункты: д. Белец, д. Дубовицы, д. Ильмень, д. Маковище, д. Малиновка, д. Мшага Воскресенская, д. Мшага Ямская, д. Оспино, д. Северная Поляна, д. Старый Шимск, д.Теребутицы, д. Большая Витонь, д. Веряжа, д. Заполье, д. Калинница, д. Конопле, д. Корчищи, д. Малая Витонь, д. Мстонь, д. Ручьи.

В настоящее время автобусного сообщения нет с несколькими  населенными пунктами поселения, в частности: д.Старый Шимск (ближайшая автобусная остановка на автомагистрали  А-116), д. Ильмень, д. Оспино, д. Белец,  д.Маковище, д. Дубовицы и др., причинами этого является отсутствие нормальных автодорог (в основном грунтовые и гравийные) и крайне незначительные пассажиропотоки, что делает такие маршруты экономически убыточными.

Общая протяженность улично-дорожной сети по Шимскому городскому поселению составляет 32,28  (31,44) км, из которых асфальтно-бетонное покрытие имеет  почти 50% (49,96%) улиц и дорог, при этом  в р.п. Шимск  68,43% и только 32,32% других  населенных пунктах поселения. Улицы и дороги с грунтовым покрытием составляют около 10% от общей протяженности дорог.

На территории Шимского городского поселения имеется 2 АЗС и 1 АГНС, которые расположены в р.п.Шимск

В поселении официально функционирует 2 шиномонтажные мастерские и 1 станция технического обслуживания автотранспорта

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы городского поселения генпланом 2011 года было признана необходимость:

- улучшение связей сложившихся функциональных зон населенных пунктов между собой;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети.

В настоящее время весь транзитный автотранспорт, следующий с внешних направлений, проходит через центральную часть рабочего поселка Шимск. Такое положение создает неблагоприятные условия для проживания населения города и затрудняет решение организации городского транспорта.

Около автозаправочной станции по ул.Новгородской при въезде в поселок (со стороны г.В.Новгород) планируется создание кемпинга  и стоянки грузовых автомобилей (7 машин) на территории площадью 1,06 га. Стоянка легковых автомобилей запроектирована на территории 0,38 га в западной части поселка.

На новых проектируемых территориях по населенным пунктам поселения планировалось строительство дорог протяженностью 15,5  км.

Схемой территориального планирования Новгородской области предусматривается обход р.п. Шимск с северо-восточной стороны (со строительством моста).

По территории Шимского муниципального района проходят дороги федерального, регионального и местного значения. Дорогу федерального значения «Новгород-Псков» на территории Шимского муниципального района (24,55 км) обслуживает ООО «Дороги Приильменья».

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Шимского района  представлен в соответствии с постановлением  Администрации Новгородской области от 1 июня 2010 г. N 243 ( с изменениями и дополнениями от: 27 сентября 2010 г., 4 октября 2011 г., 16 августа 2012 г., 30 апреля, 30 декабря 2013 г., 12 ноября 2014 г., 2марта, 11 ноября 2015 г., 26 мая 2017 г., 19 января, 29 июня 2018 г.), (с учетом письма от 17.01.2019 №ТС-166-И Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области)  в таблице 1.2.5.1.

Таблица  1.2.5.1.

| N п/п | Идентификацион ный номер | Наименование автомобильной дороги, место положения, принадлежность | Протя - женнос ть (км) | Учетный номер (код дороги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Автомобильные дороги регионального значения |
| 3. | 49 ОП РЗ 49К-03 | "Новгород - Псков" – Феофилова Пустынь 0+000 - 62+993 (Шимский муниципальный район) | 62,993 | 49К-03 |
| 31. | 49 ОП РЗ 49К-15 | Шимск -Старая Русса -Локня-Великие Луки 0 + 000 - 19 + 428, (Шимский муниципальный район); 18 + 559 - 19 + 875, 20 + 744 - 76+ 740, (Старорусский муниципальный район); 43 + 620 - 45 + 390, 51 + 190 - 52+105 (г.Старая Русса); 85 + 225 - 126 + 260 (Поддорский муниципальный район); 126 + 260 - 150 + 850, 152 + 533- 189 + 340 (Холмский муниципальный район); 150 + 850 -152 + 533 (г.Холм) | 183,540 19,428 1,316 55,996 1,770 0,915 41,035 24,590 36,807 1,683 | 49К-15 |

II. Автомобильные дороги межмуниципального значения

| 8. | 49 ОП МЗ 49К-2113 | Городище - Вшели - Ситня 0+000 - 3+985 (Шимский муниципальный район); 3+985 - 26+440 (Солецкий муниципальный район) | 26,440 3,985 22,455 | 49К-2113 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | 49 ОП МЗ 49К-2122 | Медведь - Батецкий 0+000 - 18+300 (Шимский муниципальный район); 18+300 - 45+280 (Батецкий муниципальный район) | 45,280 18,300 26,980 | 49К-2122 |
| 23. | 49 ОП МЗ 49К-2132 | Солоницко - Выбити 0+000 - 15+500 (Шимский муниципальный район); 15+500 - 19+848 (Солецкий муниципальный район) | 19,848 15,550 4,298 | 49К-2132 |
| 27. | 49 ОП МЗ 49К-2138 | Уторгош - Вшели - Видони 0+000 - 6+670 (Шимский муниципальный район); 6+670 - 41+950 (Солецкий муниципальный район) | 42,376 6,670 35,706 | 49К-2138 |
| 28. | 49 ОП МЗ 49К-2139 | Уторгош - Передольская 0+000 - 23+600 (Шимский муниципальный район); 23+600 - 39+970 (Батецкий муниципальный район) | 39,970 23,600 16,370 | 49К-2139 |
| 30. | 49 ОП МЗ 49К-2141 | Шимск - Волот 0+000 - 18+549 (Шимский муниципальный район); 18+549 - 33+100 (Волотовский муниципальный район); 33+100 - 34+595 (п.Волот) | 34,595 18,549 14,551 1,495 | 49К-2141 |
| Шимский муниципальный район |
| 912. | 49 ОП МЗ 9Н-2101 | "Новгород - Псков" - Голино – Новгород - Псков" 0+000 - 11 +900 | 11,900 | 49Н-2101 |
| 913. | 49 ОП МЗ 49Н-2102 | "Новгород - Псков" - Теребутицы - Шарок 0+000 - 10+215 | 10,215 | 49Н-2102 |
| 914. | 49 ОП РЗ 49К-03 | "Новгород - Псков" – Феофилова Пустынь 0+000 - 62+993 (Шимский муниципальный район) | 62,993 | 49К-03 |
| 915. | 49 ОП МЗ 49H-2103 | "Шимск - Старая Русса - Локня - Невель" - Острова - Коломо 0+000 - 4+200 | 4,200 | 49Н-2103 |
| 916. | 49 ОП МЗ 49H-2104 | автодорога по д.Звад 0+000- 1+500 | 1,500 | 49Н-2104 |
| 917. | 49 ОП МЗ 49H-2105 | автодорога по д.Мшага Воскресенская 0+000- 1+400 | 1,400 | 49Н-2105 |
| 918. | 49 ОП МЗ 49H-2106 | автодорога по д.Мшага Ямская 0+000 - 2+250 | 2,250 | 49Н-2106 |
| 919. | 49 ОП МЗ 49H-2107 | Большая Витонь - Малая Витонь 0+000 - 2+350 | 2,350 | 49Н-2107 |
| 920. | 49 ОП МЗ 49H-2108 | Большие Угороды - Сосенка 0+000- 1+750 | 1,750 | 49Н-2108 |
| 921. | 49 ОП МЗ 49H-2109 | Верещино - Речка - Прожектор 0+000- 1+500 | 1,500 | 49Н-2109 |
| 922. | 49 ОП МЗ 49H-2110 | Веряжа - Калинница - Конопле 0+000 - 5+700 | 5,728 | 49Н-2110 |
| 923. | 49 ОП МЗ 49H-2111 | Горное Веретье - Старое Веретье 0+000 - 2+000 | 2,000 | 49Н-2111 |
| 924. | 49 ОП МЗ 49H-2112 | Горное Веретье - Шарок 0+000 - 3+900 | 4,098 | 49Н-2112 |
| 925 | 49 ОП МЗ 49H-2113 | Городище-Вшели-Ситня | 3,985 | 49H-2113 |
| 926. | 49 ОП МЗ 49H-2114 | Закибье - Ванец 0+000 - 3+400 | 3,400 | 49Н-2114 |
| 927. | 49 ОП МЗ 49H-2115 | Закибье - Ушно 0+000 - 2+500 | 2,500 | 49Н-2115 |
| 928. | 49 ОП МЗ 49H-2116 | Коломо - Жары 0+000-1+500 | 1,500 | 49Н-2116 |
| 929. | 49 ОП МЗ 49H-2117 | Коростынь - Веряжа - Заполье 0+000 - 5+050 | 5,050 | 49Н-2117 |
| 930. | 49 ОП МЗ 49H-2118 | Коростынь - Мстонь 0+000- 1+450 | 1,450 | 49Н-2118 |
| 931. | 49 ОП МЗ 49H-2119 | Любоне - Чудско 0+000 - 5+500 | 5,456 | 49Н-2119 |
| 932. | 49 ОП МЗ 49H-2120 | Любыни - Иваньково - Дуброво 0+000 - 5+000 | 5,000 | 49Н-2120 |
| 933. | 49 ОП МЗ 49H-2121 | Любыни - Оболицко-1 0+000 - 2+850 | 2,850 | 49Н-2121 |
| 934. | 49 ОП МЗ 49H-2122 | Медведь-Батецкий | 18,300 | 49H-2122 |
| 935. | 49 ОП МЗ 49H-2123 | Медведь - Верхний Прихон 0+000 - 4+200 | 4,200 | 49Н-2123 |
| 936. | 49 ОП МЗ 49H-2124 | Медведь - Менюша 0+000- 18+135 | 18,135 | 49Н-2124 |
| 937. | 49 ОП МЗ 49H-2125 | Низова - Прусско 0+000 - 3+750 | 3,750 | 49Н-2125 |
| 938. | 49 ОП МЗ 49H-2126 | Николаевка - Правдуха 0+000 - 5+727 | 5,727 | 49Н-2126 |
| 939. | 49 ОП МЗ 49H-2127 | Обольха - Подоклинье - Любыни 0+000 - 6+450 | 6,450 | 49Н-2127 |
| 940. | 49 ОП МЗ 49Н-2128 | Пески - Глинско 0+000 - 1+300 | 1,300 | 49Н-2128 |
| 941. | 49 ОП МЗ 49К-2129 | Подгощи - Верещино - "Шимск - Старая Русса - Локня – Великие Луки" 0+000 - 14+480 | 14,480 | 49К-2129 |
| 942. | 49 ОП МЗ 49Н-2130 | Подгощи - Панютино 0+000 - 9+000 | 9,000 | 49Н-2130 |
| 943. | 49 ОП МЗ 49К-03п3 | подъезд к д.Большая Уторгош 0+000 - 3+227 | 3,227 | 49К-03п3 |
| 944. | 49 ОП МЗ 49К-03п4 | подъезд к д.Большие Березицы 0+000 - 1+600 | 1,600 | 49К-03п4 |
| 945. | 49 ОП МЗ 49К-03п5 | подъезд к д.Буйно 0+000 - 0+820 | 0,820 | 49К-03п5 |
| 946. | 49 ОП МЗ 49К-2139п1 | подъезд к д.Гора 0+000 - 2+110 | 2,110 | 49К-2139п1 |
| 947. | 49 ОП МЗ 49К-03п6 | подъезд к д.Малая Уторгош 0+000 - 1+300 | 1,300 | 49К-03п6 |
| 948. | 49 ОП МЗ 49К-2141п1 | подъезд к д.Ручьи 0+000 - 0+720 | 0,720 | 49К-2141п1 |
| 949. | 49 ОП МЗ 49К-03п1 | подъезд к д.Теребутицы 0+000 - 2+500 | 2,500 | 49К-03п1 |
| 950. | 49 ОП МЗ 49К-15п1 | подъезд к д.Усполонь 0+000 - 1+303 | 1,303 | 49К-15п1 |
| 951. | 49 ОП МЗ 49К-03п2 | подъезд к с.Медведь 0+000 - 4+150 | 4,150 | 49К-03п2 |
| 952. | 49 ОП МЗ 49К-2141п2 | подъезд к с.Подгощи 0+000 - 1+300 | 1,300 | 49К-2141п2 |
| 953. | 49 ОП МЗ 49К-15п2 | подъезд по старому направлению по д.Коростынь 0+000 - 7+259 | 7,259 | 49К-15п2 |
| 954. | 49 ОП МЗ 49К-2131 | Ручьи - Сосницы 0+000 - 9+300 | 9,300 | 49К-2131 |
| 955. | 49 ОП МЗ 49К-2132 | Солоницко -Выбити | 15,550 | 49К-2132 |
| 956. | 49 ОП МЗ 49Н-2133 | Солоницко - Углы - Муравьи - "Ручьи - Сосницы" 0+000 - 5+069 | 5,069 | 49Н-2133 |
| 957. | 49 ОП МЗ 49Н-2134 | Старый Медведь - Вешка – Мшага Ямская 0+000 - 12+550 | 12,550 | 49Н-2134 |
| 958. | 49 ОП МЗ 49Н-2135 | Старый Медведь - Любач 0+000 - 7+360 | 7,360 | 49Н-2135 |
| 959. | 49 ОП МЗ 49Н-2136 | Старый Медведь - Щелино 0+000 - 1+800 | 1,800 | 49Н-2136 |
| 960. | 49 ОП МЗ 49Н-2137 | Турская Горка - Комарово - "Уторгош - Передольская" 0+000 - 8+500 | 8,500 | 49Н-2137 |
| 961. | 49 ОП МЗ 49К-2138 | Уторгош-Вшели-Видони | 6,670 | 49Н-2138 |
| 962. | 49 ОП МЗ 49К-2139 | Уторгош-Передольская | 23,600 | 49К-2139 |
| 963. | 49 ОП МЗ 49К-2140 | Шимск - Бор - "Новгород - Псков" 1+150 - 6+530 | 3,940 | 49К-2140 |
| 964. | 49 ОП МЗ 49К-2141 | Шимск-Волот | 18,549 | 49К-2141 |
| 965. | 49 ОП МЗ 49К-15 | Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки | 19,428 | 49К-15 |
| 966. | 49 ОП МЗ 49К-15 | Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки, участок по Старорусскому р-ну с км 18+559 по км 19+875 | 1,316 | 49К-15 |
| Итого по району | 384,338 |  |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения утвержден постановлением Администрации Шимского муниципального район от 18.10.2018 № 1334 (в ред. от 02.11.2018 № 1427) и представлен в таблице 1.2.5.2.

Таблица 1.2.5.2.

| № п/п | Наименование | Площадь, м2 | Протяженность, м | Вид покрытия (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а/б | ПГС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | р.п.Шимск |  |  |  |  |
| 1 | пер. Комсомольский | 1 759,0 | 335,0 | 1 759,0 | 0,0 |
| 2 | ул. Комсомольская | 7 351,0 | 510,0 | 7 351,0 | 0,0 |
| 3 | ул. Зеленая | 2 389,88 | 660,52 | 1 550,0 | 839,88 |
| 4 | ул. Дружбы | 1 356,9 | 250,0 | 1 356,9 | 0,0 |
| 5 | ул. Шелонская | 3 330,0 | 740,0 | 3 330,0 | 0,0 |
| 6 | ул. Ташкентская | 1 921,0 | 225,0 | 1 921,0 | 0,0 |
| 7 | ул. Механизаторов | 2 745,0 | 610,0 | 2 745,0 | 0,0 |
| 8 | ул. Школьная | 2 033,9 | 457,0 | 2 033,9 | 0,0 |
| 9 | ул. Коммунальная | 2 740,5 | 609,0 | 2 740,5 | 0,0 |
| 10 | ул. Советская | 2 673,0 | 594,0 | 2 673,0 | 0,0 |
| 11 | ул. Октябрьская | 2 322,1 | 460,0 | 2 322,1 | 0,0 |
| 12 | ул. 1 Мая | 2 033,9 | 437,0 | 2 033,9 | 0,0 |
| 13 | ул. Вокзальная | 1 948,0 | 487,0 | 1 948,0 | 0,0 |
| 14 | ул. Лесная | 2 128,50 | 473,0 | 2 128,5 | 0,0 |
| 15 | ул. Новая | 2 124,0 | 442,6 | 2 124,0 | 0,0 |
| 16 | ул. Задорожная | 2 636,3 | 633,0 | 1 761,3 | 875,0 |
| 17 | ул. Набережная | 4 809,3 | 775,7 | 4 809,3 | 0,0 |
| 18 | ул. Химиков | 2 085,9 | 515,0 | 2 085,9 | 0,0 |
| 19 | ул. Пионерская | 3 347,5 | 560,0 | 3 347,5 | 0,0 |
| 20 | ул. Садовая | 1 892,4 | 473,1 | 1 892,4 | 0,0 |
| 21 | ул. Наманганская | 1 516,5 | 337,0 | 1 516,5 | 0,0 |
| 22 | ул. Строителей | 535,5 | 146,7 | 535,5 | 839,88 |
| 23 | пер. Ташкентский | 295,0 | 92,2 | 295,0 | 0,0 |
| 24 | ул. Ручьевая | 1 667,0 | 478,0 | 1 667,0 | 0,0 |
| 25 | пер. Цветочный | 927,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | ул. Железнодорожная | 1 244,2 | 290,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | ул. Промышленная | 2 598,0 | 470,0 | 2 598,0 | 0,0 |
| 28 | ул. Заречная | 2 923,0 | 666,0 | 2 923,0 | 0,0 |
| 29 | пер. Заречный | 2 025,6 | 410, | 2 025,6 | 0,0 |
| 30 | ул. Мелиораторов | 1 603,15 | 371,1 | 1 603,15 | 0,0 |
| 31 | ул. Мелиораторов | 1 258,26 | 275,33 | 1 258,26 | 0,0 |
| 32 | ул. Свободы | 2 096,0 | 655,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | пер. Зеленый | 783,49 | 144,2 | 783,49 | 0,0 |
| 34 | ул. 1-ая Набережная | 463,2 | 115,96 | 463,2 | 0,0 |
| 35 | ул. Северная | 1 233,0 | 274,0 | 0,0 | 875,0 |
| 36 | ул. Парковая | 2 985,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | ул. Звездная | 1 523,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | ул. Молодежная | 3 435,0 | 687,0 | 2 035,0 | 0,0 |
| 39 | ул. Благодатная | 3 100,0 | 620,0 | 3 100,0 | 0,0 |
| 40 | ул. Славная | 1 896,0 | 474,0 | 0,0 |  |
| 41 | ул. Береговая | 1 444,0 | 361,0 | 0,0 | 1 444,0 |
| 42 | пер. Северный | 918,0 | 204,0 | 0,0 | 918,0 |
| 43 | пер. Дачный | 801,5 | 229,0 | 0,0 | 801,5 |
| 44 | пер. Солнечный | 927,0 | 206,0 | 0,0 | 927,0 |
| 45 | пер. Весенний | 918,0 | 204,0 | 0,0 | 918,0 |
| 46 | пер. Загородный | 918,0 | 204,0 | 0,0 | 918,0 |
| 47 | проезд от ул. Новгородская до д. № 35 по ул. Новгородская | 1 470,0 | 294,0 | 1 470,0 | 0,0 |
| 48 | проезд от ул. Набережная до реки Шелонь | 336,0 | 84,0 | 0,0 | 336,0 |
| 49 | подъезд к пожарному водоему на ул. Наманганская | 340,0 | 85,0 | 0,0 | 340,0 |
| 50 | проезд от ул. Комсомольская до торговой площади | 866,0 | 145,0 | 866,0 | 0,0 |
| 51 | проезд от ул. 1 Мая до ул. Ручьевая | 490,0 | 140,0 | 490,0 | 0,0 |
| 52 | д. Бор, ул. Центральная от д. № 3 до д. № 9 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
| 53 | д. Бор, ул. Центральная, от д. № 70 до д. № 76 | 360,0 | 120,0 | 0,0 | 360,0 |
| 54 | д. Бор, ул. Новая | 1 568,0 | 392,0 | 0,0 | 1 568,0 |
| 55 | д. Бор, ул. Садовая | 521,5 | 149,0 | 0,0 | 521,5 |
| 56 | д. Бор, ул. Южная | 1 816,0 | 454,0 | 0,0 | 1 816,0 |
| 57 | д. Бор, ул. Радужная | 1 820,0 | 455,0 | 0,0 | 1 820,0 |
| 58 | д. Бор, ул. Барская | 1 844,0 | 461,0 | 0,0 | 1 844,0 |
| 59 | д. Бор, ул. Полевая | 1 164,0 | 388,0 | 0,0 | 1 164,0 |
| 60 | д. Бор, ул. Ключевая | 1 264,0 | 316,0 | 0,0 | 1 264,0 |
| 61 | д. Бор, ул. Мира | 1 272,0 | 318,0 | 0,0 | 1 272,0 |
| 62 | д. Бор, ул. Шелонская | 4 174,5 | 700,0 | 4 174,5 | 0,0 |
| 63 | д. Бор, ул. Энергетиков | 1 276,0 | 319,0 | 0,0 | 1 276,0 |
| 64 | д. Голино, ул. Набережная | 1 556,4 | 590,0 | 0,0 | 1 556,4 |
| 65 | д. Голино, ул. Солоницкая | 2 195,3 | 590,0 | 2 195,3 | 0,0 |
| 66 | д. Голино, ул. Старорусская | 1 102,5 | 245,0 | 0,0 | 1 102,5 |
| 67 | д. Мшага Ямская, ул. Белорусская | 576,0 | 144,0 | 0,0 | 576,0 |
| 68 | д. Оспино, ул. Озёрная | 1 567,4 | 387,0 | 0,0 | 1 567,4 |
| 69 | д. Старый Шимск, ул. Полевая | 876,0 | 219,0 | 0,0 | 876,0 |
| 70 | д. Старый Шимск, ул. Дачная | 1 024,0 | 256,0 | 0,0 | 1 024,0 |
| 71 | д. Старый Шимск, ул. Северная | 1 376,0 | 344,0 | 0,0 | 1 376,0 |
| 72 | д. Старый Шимск, ул. Вишневая | 776,0 | 194,0 | 0,0 | 776,0 |
| 73 | д. Старый Шимск, ул. Прибре-жная | 3 340,0 | 835,0 | 0,0 | 3 340,0 |
| 74 | д. Теребутицы, ул. Заречная | 1 096,3 | 300,0 | 0,0 | 1 096,3 |
| 75 | д. Теребутицы, подъезд к братскому захоронению | 2 040,1 | 700,0 | 0,0 | 2 040,1 |
| 76 | д. Белец | 2 340,0 | 520,0 | 0,0 | 2 340,0 |
| 77 | д. Малая Витонь | 2 800,0 | 700,0 | 2 800,0 | 0,0 |
| 78 | д. Веряжа, ул. Центральная | 2 448,0 | 544,0 | 2 448,0 | 0,0 |
| 79 | д. Веряжа, ул. Дачная | 1 440,0 | 360,0 | 1 440,0 | 0,0 |
| 80 | д. Веряжа, ул. Барская | 3 082,5 | 685,0 | 3 082,5 | 0,0 |
| 81 | д. Веряжа, ул. Зеленая | 1 600,0 | 400,0 | 1 600,0 | 0,0 |
| 82 | д. Заполье | 600,0 | 150,0 | 0,0 | 600,0 |
| 83 | д. Калинница | 2 925,0 | 650,0 | 0,0 | 2 925,0 |
| 84 | д. Конопле | 2 475,0 | 550,0 | 0,0 | 2 475,0 |
| 85 | д. Коростынь, ул. Вишневая | 516,20 | 202,0 | 0,0 | 516,20 |
| 86 | д. Коростынь, ул. Молодежная | 1 414,4 | 201,0 | 1 414,4 | 0,0 |
| 87 | д. Коростынь, ул. Новая | 4 042,3 | 970,0 | 4 042,3 | 0,0 |
| 88 | д. Коростынь, проезд между ул. Садовой и ул. Новой | 580,0 | 145,0 | 0,0 | 580,0 |
| 89 | д. Коростынь, ул. Садовая | 2 409,6 | 794,0 | 700,0 | 1 709,6 |
| 90 | д. Коростынь, ул. Школьная | 1 585,1 | 285,0 | 1 585,1 | 0,0 |
| 91 | д. Коростынь, ул. Парковая | 578,5 | 193,0 | 0,0 | 578,5 |
| 92 | д. Коростынь, ул. Зеленая | 1 598,2 | 350,0 | 1 598,2 | 0,0 |
| 93 | д. Мстонь, ул. Заречная | 2 110,5 | 603,0 | 0,0 | 2 110,5 |
| 94 | д. Мстонь, съезд на ул. Заречная | 412,0 | 103,0 | 412,0 | 0,0 |
| 95 | д. Мстонь, ул. Возрождения | 480,0 | 120,0 | 0,0 | 480,0 |
| 96 | д. Мстонь, ул. Святого Антония | 440,0 | 110,0 | 0,0 | 440,0 |
| 97 | д. Мстонь, ул. Приусадебная | 440,0 | 110,0 | 0,0 | 440,0 |
| 98 | д. Ручьи | 1 200,0 | 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 99 | подъезд к д. Коростынь | 3 670,0 | 326,0 | 3 670,0 | 0,0 |
| 100 | д. Бор, ул. Сосновая | 8 640,0 | 1 440,0 | 8 640,0 | 0,0 |
| 101 | р.п. Шимск, ул. Завокзальная | 5 928,0 | 511,2 | 0,0 | 5 928,0 |
|  | ИТОГО | 187 825,78 | 40 486,51 | 115 345,20 | 72 480,58 |

# 1.2.6. Инженерная инфраструктура

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Шимского  городского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

Основные показатели инженерного обеспечения населенных пунктов Шимского района  (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 1.2.6.1.

Таблица 1.2.6.1

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 16750 | 16767 | 16767 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 23 | 23 | 23 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 8 | 8 | 8 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 5 | 6 | 7 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 7105 | 7458 | 7400 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 3300 | 3300 | 3050 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 420 |  | 520 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 28300 | 28300 | 23000 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 22000 | 22000 | 18900 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 675 | 550 | 100 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 7300 | 7300 | 6500 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | метр | 5300 | 5300 | 4800 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 147,1 | 149,1 | 155,5 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 4 | 58 | 8 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год | человек | 6 | 4 | 58 |

* по данным Паспорта муниципального образования  Шимское  городское поселение,  Росстат, 2011-2013 г.г .   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm .

Данные о состоянии коммунальной сферы Шимского муниципального района в период 2012-2017 годы представлены ниже в таблице 1.2.6.1. однозначно свидетельствуют, что системы коммунальной инфраструктуры по району в целом и по входящим в его состав поселениям (в том числе и по Шимскому городскому поселению) изменилось крайне не значительно.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 16909 | 16909 | 16909 | 16909 | 16909 | 16909 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 10858 | 11200 | 11151 | 11200 | 11200 | 11196 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 5000 | 3600 | 3350 | 3100 | 1700 | 2900 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 606 | 700 | 420 | 200 | 450 | 480 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 59000 | 66200 | 66236 | 67000 | 67060 | 67056 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 46000 | 52800 | 52710 | 53400 | 53390 | 53050 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 600 | 100 | 360 | 500 | 330 | 377 |
| Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица |  |  |  |  |  | 113 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 12300 | 11500 | 9400 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | метр | 8900 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7160 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча квадратных метров | 376,5 | 386,6 | 390,5 | 395,9 | 403,7 | 404,2 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тысяча квадратных метров | 5 | 4,6 | 4,4 |  |  |  |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 37 | 43 | 35 | 8 | 11 |  |
| Число проживающих в аварийных жилых домах (по 2014 год вкл.) | человек | 96 | 96 | 96 |  |  |  |

* по данным Паспорта муниципального образования  Шимский  муниципальный район,  Росстат, 2012-2017 г.г .   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm .

Данные таблицы свидетельствуют, что в Шимском городском поселении только административный центр обеспечен природным газом, а состояние систем тепло- и  водоснабжения, а также систем канализации весьма неудовлетворительное, так как в замене нуждается свыше 70% сетей водоснабжения и канализации и до 50% сетей теплоснабжения.

# 1.2.7. Производственная инфраструктура

Основные отрасли экономики Шимского городского поселения: промышленность, строительство, транспорт, торговля, бытовое обслуживание, а сельское хозяйство и добывающие отрасли промышленности (торфодобыча, добыча строительного камня, гравия и песка). За прошедший с момента разработки генплана 2014 года ситуация в экономике поселения кардинально не изменилась. В целом ситуация в Шимском городском поселении оставалась стабильной. Функционировала вся жизнеобеспечивающая сфера – энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт.

Далее по тексту использовались материалы «Анализ социально-экономического  развития Шимского муниципального района за 1 полугодие 2018 года» и другие материалы с официального сайта Администрации Шимского муниципального района и Шимского городского поселения, которые дополняют информацию использованную при подготовке генплана 2014 года.

На территории Шимского района  на 01.07.2018  было зарегистрировано 158 организаций.

Основной целью  деятельности Шимского муниципального района является улучшение условий жизни населения. Исходя из этого, работа Администрации муниципального района   направлена на решение задач в области  укрепления экономического потенциала муниципального образования, повышения качества и доступности услуг на основе развития  инфраструктуры района, рационального использования бюджетных и внебюджетных средств, муниципального имущества и земельных ресурсов, что позволило обеспечить положительную динамику основных социальных и экономических показателей.

Ведущей отраслью экономики муниципального района является промышленность. В районе производятся пиломатериалы, строительная облицовочная плитка, резиновая травмобезопасная плитка, мебель, изделия из минерального литья, сувенирная продукция. Осуществляется добыча и агломерация торфа, разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча карбонатных пород. На базе собственного сырья производится в районе  льноволокно. Работают предприятия по производству   хлебобулочных изделий, осуществляется добыча минеральной и столовой воды.

Промышленную  продукцию  производят  12 предприятий  и 5 предпринимателей, что меньше нежели при рассмотрении этого вопроса в 2013 году.

На базе местных сырьевых ресурсов работают в районе предприятия по добыче  полезных ископаемых. Их доля в общем объеме промышленного производства составила  27,5 %.

Лицензии  на  добычу полезных ископаемых  на территории  муниципального района имеют  10 организаций. Осуществляется добыча торфа, песка, ПГС, карбонатных пород.  На территории района ведется также геологическое изучение (поиск и оценка) на новых месторождениях природных ископаемых. По состоянию на 01.07.2018 на данный вид деятельности выдано 5 лицензий.

Сельское хозяйство  является важной отраслью экономики района. Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать ее высокоэффективной и конкурентоспособной, существенно повысить надежность обеспечения населения продукцией сельского хозяйства, улучшить ее качество.

В Шимском муниципальном районе зарегистрированы и ведут производственную деятельность 6 сельскохозяйственных организаций, производство и первичную переработку льна-долгунца осуществляет                     ООО «Уторгошский льнозавод».  Важное место в аграрном комплексе района занимают крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, а также подсобные хозяйства населения. По состоянию на 01.07.2018  в районе осуществляют деятельность 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и 5063 личных подсобных хозяйства граждан.

Основной отраслью в сельском хозяйстве является животноводство.

В рейтинге районов по производству продукции  на душу населения: скота и птицы на убой (в живой массе)  Шимский муниципальный район занимает 10 место, по производству молока – 7, яиц – 10.

В районе имеется конеферма  по разведению орловских рысаков  Ивановой Н.В.  – одна из 9 работающих в России. В Северо-Западном регионе разведением орловских рысаков занимаются только   конеферма        Ивановой Н.В.  и  Калгановский конный завод. В конном хозяйстве Ивановой Н.В. имеется 38 элитных  лошадей.

Количество пчелосемей на 01.07.2018 составляет  1970 единиц.

Важнейшей сельскохозяйственной отраслью в районе является растениеводство.

Осуществляется строительство и в жилищной,  и в производственной сфере деятельности.  В первом квартале 2018 года завершено строительство оросительной сети на площади 399,79 га с водозабором в р. Мшага ООО «Новгородская картофельная система».

Строятся 2 овощехранилища крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами.

ООО «Северная Поляна» осуществляются работы по модернизации производственной базы: построен и сдан в эксплуатацию участок сепарации торфа; в сентябре будет запущен участок приготовления субстратов.

Продолжаются работы на объектах социальной сферы. В д. Мстонь осуществляется строительство базы отдыха  (домиков отдыхающих для сезонной эксплуатации).

ООО «Лапин Энтерпрайз» ведутся реставрационные работы  по сохранению памятника архитектуры  — Путевого дворца в д. Коростынь.

Существенный вклад в развитие экономики района вносит малый бизнес.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в районе составляет 278  (по данным Новгородстата — 245 в расчете на 10 тыс. человек населения). За последние годы роста численности малых предприятий не наблюдается. Основными сдерживающими факторами являются: рост цен на энергоносители, сырье, тарифы, рост конкуренции, нехватка денежных средств на развитие.

Количество предпринимателей, учтенных в статистическом регистре,  составило 230 человек. Основная доля предпринимателей (38,3 %) заняты в сфере   «торговля  и ремонт автотранспортных средств»; в сфере «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» занято 18,3 % предпринимателей; деятельностью «транспортировка и хранение» занято 15,7 % предпринимателей; в строительном бизнесе — 8,3 %; в сфере деятельности «обрабатывающие производства» — 4,8 %.

Привлечение инвестиций – одно из приоритетных направлений развития экономики Шимского муниципального района.  Инвестиционная политика направлена, как на поддержку действующих отраслей, так и на развитие новых производств, что способствует укреплению конкурентоспособности экономики района, более рациональному использованию трудовых и природных ресурсов. Учитывая транспортно-географическое положение, наличие трудовых и природных ресурсов, приоритетными направлениями инвестирования являются: промышленность, сельскохозяйственное производство, жилищное строительство, торговля, туризм.

В 1 полугодии 2018 года  на территории района реализован  инвестиционный проект «Выращивание картофеля и строительство картофелехранилища на 16,4 тыс. тонн» ООО «Новгородская картофельная система». Возведено здание картофелехранилища, которое оснащено современным оборудованием для приемки, сортировки и хранения урожая картофеля. Стоимость  инвестиционного проекта составила 406,836 млн. рублей. В результате реализации проекта в районе создано 37 рабочих мест.

По состоянию на 01.07.2018 в стадии реализации и прединвестиционной стадии имелось 10 проектов, на 31.07.2018  – 12.

В активной стадии реализации находится  инвестиционный проект «Развитие производственного комплекса ООО «Северная Поляна», увеличение объемов добычи и улучшение качества переработки торфа».

Реализуется  инвестиционный проект «Строительство картофелехранилища на 3,0 тыс. тонн», общий объем инвестиций планируется в объеме 23,0 млн. рублей, освоено на 01.07.2018  – 22,175  млн. руб. Завершена первая стадия строительства овощехранилища.

Продолжается реализация инвестиционного подпроекта «Реставрация Ансамбля Путевого дворца: Путевой дворец; амбар каменный; ограда с воротами; усадебный парк; фруктовый сад» проекта Международного банка реконструкции и развития и Министерства культуры Российской Федерации «Сохранение и использование культурного наследия России».

Выдано разрешение  на строительство базы отдыха. В рамках реализации инвестиционного проекта  «Строительство зданий административно-бытового назначения и домиков отдыхающих для сезонной эксплуатации», инвестором выполнено устройство внешних электрических сетей, устройство части фундаментов.

ООО «Сташевское» приступило к реализации инвестиционного проекта «Строительство завода полного цикла по производству хлопьев из голозерного зерна». Под строительство выбран земельный участок площадью 2,5 га.

ООО «Русстрой-Капитал» приступил в текущем году к реализации инвестиционного проекта «Строительство мини отеля «Шелонь».

На стадии реализации находится инвестиционный проект «Мобильный, плавающий цех для инкубации икры щуки и судака до стадии личинки в целях искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, расположенный в акватории озера Ильмень».

В прединвестиционной фазе находится проект ООО «МП Шимский водоканал» «Цех по производству бутилированной воды». Для реализации проекта подобрано помещение, осуществляется ремонт.

Прорабатывается вопрос реализации на территории района проекта по строительству и модернизации комплекса по выращиванию и переработке льна в ООО «Уторгошский льнозавод». Планируемый объем инвестиций – 400,0 млн. рублей.

Во втором полугодии планируется реализация инвестиционного проекта по строительству подъездной дороги к картофелехранилищу            ООО «Новгородская картофельная система» вблизи д. Мшага Ямская.

Разработан  проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод  среднего  давления  протяженностью 1 км 200 м в д. Бор  Шимского муниципального района».

Администрацией муниципального района осуществляется формирование и ведение реестра инвестиционных площадок (земельных участков и объектов недвижимости)  для предложения потенциальным инвесторам. Реестр инвестиционных площадок Шимского муниципального района по состоянию на 01.07.2018 насчитывает 32 площадки.

В 2013 году промышленную продукцию производили 17 предприятий (15 из них являются малыми) и 5 предпринимателей. В районе производятся пиломатериалы, льноволокно, строительная облицовочная плитка, изделия из минерального литья, хлебобулочные изделия, добывается минеральная и столовая вода, торф, карбонатные породы, осуществляется разработка гравийных и песчаных карьеров и т.д. Объем производства за 9 месяцев 2013 года составил 116,4 млн. рублей, что на 5,3% больше уровня 2012 года. В объеме промышленного производства на обрабатывающие производства приходится 35,3% (41,1 млн. рублей), оборот организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, составил 32,9 млн. рублей (28,3%), доля организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, составила за отчетный период 36,4 % (42,4 млн. рублей).

По состоянию на 1 января 2013 года на территории поселения зарегистрировано 178 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 115 индивидуальных предпринимателей, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. В личных подсобных хозяйствах у населения имеется 140 голов КРС, в том числе 118 коров, свиней 134 шт. (из них 12 свиноматок), овцы и козы 152 шт., птица 1605 голов. Активно развивается пчеловодство. На 01.01.2013 года на территории поселения насчитывается 402 пчелосемьи (40 хозяйств).  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество индивидуальных предпринимателей выросло на 9 единиц или на 7,8 %. ООО «Коростынь» по состоянию на 01.01.2013 года имеет 56 голов КРС. Кормами  животные обеспечены полностью. Свою деятельность в области торговли осуществляют более 46% субъектов малого и среднего бизнеса, такси и грузоперевозки – 17,6%, в области «строительство» около 5% зарегистрированных субъектов предпринимательства.     В поселении с 2012 года проводится  работа по оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность. Разработана и принята  муниципальная целевая Программа «Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения на территории Шимского городского поселения на 2012 - 2015 годы».

Одним из индикаторов благосостояния населения в районе является торговля. По состоянию на 1 октября 2013 года торговую деятельность осуществляют 78 хозяйствующих субъектов, имеющих 145 торговый объектов. Торговая площадь всех предприятий торговли – 6219,69 кв.м, обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 522,6 кв.м при нормативе 339 кв.м. Кроме того, в районе имеется розничный сельскохозяйственный рынок, действуют 2 ярмарки. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 9 месяцев 2013 года составил 483,4 млн. рублей (102,1% к уровню 2012 года). Оборот общественного питания составил 21,7 млн. рублей (в сопоставимых ценах к 2012 году – 100,1%).

В р.п. Шимск открылся торговый центр «Магнит», что способствует возникновению конкуренции и препятствует росту цен.

Транспортное обслуживание – один из важнейших элементов социально-экономической инфраструктуры Шимского муниципального района. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения на территории муниципального района с 4 сентября 2012 года осуществляет ООО «Автопрокат». Предприятие имеет 10 автобусов, обслуживает 29 маршрутов пригородного сообщения.

Содержание и ремонт дороги федерального значения «Новгород-Псков», расположенной на территории муниципального района, выполняет ОАО «ДЭП № 78». На автомобильных дорогах регионального значения выполнялись работы ГОУП «Вече», ООО «Дороги Приильменья», ЗАО «Корпорация Евротракт». ООО «Эра» выполнило разметку дорожного полотна на дорогах регионального значения. Администрацией муниципального района, городским и сельскими поселениями выполнялись работы по содержанию и ремонту дорог местного значения.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.10.2013 составил 0,5%.

Наибольшая доля (31,1 % от всех малых и средних предприятий - юридических лиц) приходится на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство). Далее по убыванию идут такие виды экономической деятельности как розничная и оптовая торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 28,9 %, обрабатывающие производства – 11,1 %, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 11,1 %, транспорт и связь – 8,8 %, строительство –     4,4 %, добыча полезных ископаемых – 2,3 %, финансовая деятельность –     2,3 %.

Индивидуальное предпринимательство получило наибольшее распространение в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств,  мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (54,9 % от общего числа индивидуальных предпринимателей), 21,9 % занимаются сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством, 12,7 % работают в сфере транспорта и связи, 2,8 % заняты в обрабатывающих производствах, строительством занимаются - 2,1 %, занимаются операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 2,1 %, предоставляют прочие коммунальные, социальные и персональные услуги – 2,1 %, гостиничный и ресторанный бизнес, так же как и здравоохранение и предоставление социальных услуг привлекает лишь по 0,7 % предпринимателей.

На территории района действует три автозаправочных станции: две из них принадлежат ООО «Новгороднефтепродукт» и одна ООО «Лукойл Северо-Западнефтепродукт». Две станции находятся в черте поселка Шимск и одна на ж/д ст. Уторгош.

В последние годы на территории района наблюдается увеличение инвестирования в основной капитал предприятий малого бизнеса.

По состоянию на 01.10.2013 года в Шимском районе реализуется и планируются к реализации (находятся в прединвестиционной фазе) 26 инвестиционных проектов. Реализация данных инвестиционных проектов существенно повлияет на развитие экономики района, будет способствовать росту занятости населения и созданию новых рабочих мест, служить расширению сферы услуг и тем самым коренным образом повысить уровень жизни жителей района.

Наиболее значимые для муниципального образования проекты:

- «Строительство птицеводческого комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки мощностью 30 тысяч тонн в год» (ООО «Царская птица); 
           - «Строительство жилого городка ОАО «МН Дружба» (ОАО «МН Дружба») 
           - «Строительство полигона для ТБО в Шимском районе» (Администрация муниципального района); 
           - «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в п.Шимск (ЗАО «Компания «ЭКОС»); 
          - «Строительство ЦРС И БПО НПС-7 Балтийской трубопроводной системы (БТС-II) (ОАО «МН«Дружба»); 
          - «Реконструкция здания котельной под пекарню (р.п.Шимск, ул.Ленина, д.50) (ИП Товмасян Г.М.); 
          - «Строительство картофельного хранилища с участком переработки в Шимском районе» (ООО «Новгородский картофель») 
          - «Переработка натурального камня» (ООО «Север») 
          - «Строительство детского сада на 140 мест в р.п.Шимск» (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7); 
          - «Строительство детского сада на 120 мест в с.Медведь (МАДОУ Детский сад №12); 
          - «Реставрация Путевого дворца в д. Коростынь (Фонд инвестиционных строительных проектов).

В рамках муниципального бюджета  планировать серьезные экономические преобразования поселения без привлечения  серьезных инвестиций со стороны нельзя.

Таким образом, Шимское городское поселение - это поселение с развитой отраслевой структурой промышленности и широким социальным спектром услуг, предоставляемых населению. В области экономического развития создан благоприятный инвестиционный климат для иностранных и отечественных предпринимателей. Промышленная политика направлена на поддержку действующих и перепрофилирование неэффективных производств, а так же создание новых предприятий.

# 1.2.8. Прогнозируемые направления развития

# экономической базы Шимского городского поселения.

Основные направления  развития  экономической базы Шимского  городского поселения не претерпели существенного изменения по сравнению с определенными в рамках генерального плана 2014года.

Цели и задачи Шимского городского поселения в области экономического  развития  определены «Схемой территориального планирования Новгородской области»  и «Схемой территориального планирования Шимского муниципального района Новгородской области» и строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП поселения и района, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Новгородской области»  в основу развития всех муниципальных образований Новгородского района заложен принцип устойчивого развития  территории.

Принцип устойчивого развития рассматривается как  «процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Соответственно, первоочередным направлением планирования территориального развития, согласно данной гипотезе, должна стать социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов. С точки зрения гипотезы устойчивого развития, планирование в экономической, социальной и экологической сферах должно осуществляться в соответствии со следующими принципами:

- в экономической сфере предполагается оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

- в социальной сфере составляющая устойчивости развития должна быть ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Необходимо разрабатывать социальную политику на базе принципа справедливого разделения благ. Важнейшей составляющей устойчивого развития является также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах.

- в сфере экологии, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания необходимо понимать широко, включая в них созданную человеком среду, в том числе, городскую. Основное внимание необходимо уделять сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации экологических систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению».

Главная цель социально-экономической политики: повышение уровня и качества жизни населения.

Основные задачи:

- реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ;

- реализация антикризисных мер;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение занятости и социальной защиты населения;

- привлечение инвестиций во все сферы материального производства;

- поддержка местных товаропроизводителей

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских проектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в предшествующие годы.

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

Основными экономическими задачами поселения являются:

- модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции;

- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли;

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств;

- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности;

- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий);

- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания;

- эффективное использование местных ресурсов;

- увеличение темпов жилищного строительства;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса.

Основные проблемы муниципального образования:

- устаревшие технологии;

- значительная степень износа основных фондов;

- отток денежных средств из района и поселения;

- низкий уровень производительности труда;

- дефицит бюджетных средств;

- высокая степень износа машинотракторного парка сельскохозяйственных предприятий;

- отсутствие градообразующих предприятий в районе и серьёзных производств;

- большой износ жилого фонда и коммуникаций;

- низкие объемы жилищного строительства в поселении;

- старение населения (ухудшение соотношения возрастных групп моложе и старше трудоспособного возраста;

- низкая миграционная притягательность района;

- отток молодежи из муниципального района;

- рост количества социально незащищенных граждан;

-  низкий уровень заработной платы населения, усугубляемый постоянным ростом цен;

-  низкий уровень сервиса и организации туризма;

- низкий уровень заработной платы работников;

- недостаточный уровень обеспечения населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения;

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья.

Преимущества поселения на фоне других:

- р.п.Шимск – административный центр поселения и муниципального района, выполняющий много дополнительных функций наряду с другими населенными пунктами района (наличие учреждений образования и культуры, здравоохранения, промышленных предприятий и иных объектов);

- выгодное географическое положение способствует развитию межрегиональных связей. Шимский район находится рядом с экономически развитыми регионами (В.Новгород, Москва, Санкт-Петербург);

- развитая дорожно-транспортная инфраструктура.

- привлекательный район для вложения инвестиций в области промышленности, сельского хозяйства;

- благоприятные почвенно-климатические условия;

- достаточно богатая минерально-сырьевая база;

- высокий туристический потенциал района;

- наличие памятников истории и архитектуры;

- рост количества предприятий малого и среднего бизнеса;

- наличие свободных производственных площадей;

- наличие территорий интенсивного землепользования;

- наличие местных трудовых ресурсов.

Основной задачей является развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с прогнозируемым ростом реальных доходов населения и доступностью кредитов, что создаст благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Основными задачами инвестиционной политики Шимского муниципального района является создание условий для развития инвестиционной деятельности, мобилизация имеющихся и привлечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. Приоритетными сферами вложения инвестиций на среднесрочную перспективу определены: промышленный и агропромышленный комплекс, жилищное строительство, экологическая сфера, торговля.

Серьезные сдвиги в развитии Шимского городского поселения могут быть достигнуты при успешной реализации разрабатываемых и реализуемых  настоящее время инвестиционных проектов.

# 1.2.9. Объекты специального назначения

К объектам  специального использования относятся:

- кладбища;

- полигоны ТБО.

Кладбища

На территории Шимского городского поселения в настоящее время находится 7 кладбищ традиционного захоронения.

Все существующие на территории поселения кладбища не соответствуют нормативным требованиям: кладбища у деревень Веряжа, Бор, Макавище, Мшага Воскресенская, Голино, а также воинское захоронение в д.Коростынь частично или полностью находятся в водоохраной зоне водоемов,  что нарушает норму, установленную ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ: «В границах водоохранных зон запрещаются:

… 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов  захоронения  радиоактивных отходов.».

Санитарно-защитная зона кладбища в центре д.Коростынь накладывается на существующую жилую застройку и детский лагерь.

В этой связи все указанные кладбища подлежат закрытию.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности генпланом 2011 года предлагается:

-  запроектировать кладбище размером 4,0  га к северо-западу от р.п.Шимск  (к югу от дороги на Сольцы в месте ее пересечения с дорогой на д.Бор);

- расширить на 1,9 га кладбище существующее у карьера в районе д. Коростынь;

- запроектировать новое кладбище площадью 2,7 га в западной части деревни Бор.

Полигоны ТБО

В настоящее время на территории городского поселение отведено место для строительства полигона твердых бытовых отходов (ТБО) – 2,67 га в районе д.Теребутицы.

Участок строительства расположен на землях запаса Шимского муниципального района.

Технико-экономические показатели объекта:

- Размеры в плане - по низу 130х130 м, по верху 50х50 м,

- Высота складирования 10 м, при заложении откосов 1:4.

- Общий объем складированных ТБО – 86333 м3.

- Срок эксплуатации – 20 лет.

-Общая площадь участка строительства - 2,67 га, в том числе 2,54 га под участок складирования и хозяйственную зону и 0,125 га под подъездную дорогу.

Срок эксплуатации полигона ТБО при усовершенствовании технологии и выборке утильных фракций может возрасти в 1,5-2 раза, т.е. составит около 30-40 лет и более.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Запланированного полигона в районе д.Теребутицы может оказаться недостаточно на расчетный срок в случае успешной реализации в полном объеме инвестиционного проекта.

# 1.2.10. Территории с особым режимом использования

На территории муниципального образования находятся  территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены ниже:

- водоохранные зоны и береговые защитные полосы  (таблица 1.2.10.1.)

- Таблица 1.2.10.1.

| Наименование водных объектов | Куда впадает и с какого берега | Длина, км | Размеры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоохранной зоны, м | Прибрежной защитной полосы, м |
| Озеро Ильмень | исток р. Волхова | Площадь 982 км2 | 200 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р. Шелонь | Озеро Ильмень | 248 | 200 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р. Мшага | 19 км по лв. берегу р. Шелонь | 106 | 200 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р. Мшажка | 1,9 км по пр. берегу р. Мшага | 32 | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р. Струпенка | 18 км по лв. берегу р. Шелонь | 35 | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р. Кукшинка | 2,5 км по лв. берегу р. Мшага | 14 | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р Усница | по лв. берегу р. Шелонь | 11 | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р.Саватейка (Саватеевка) | Озеро Ильмень | 16 (19) | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р.Векша | 9 км по пр. берегу р. Шелонь | 23 | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| ручей Наум | 10 км по лв. берегу р. Шелонь | 5 | 50 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения населенных пунктов Шимского городского поселения  является вода из подземных источников (артезианские скважины и приусадебные колодцы).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения  (зона второго и третьего пояса требуют уточнения органами санитарно-эпидемиологической службы, эксплуатирующей организации и законодательного учреждения).

- охранные зоны (санитарные разрывы)

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- при напряжении до 20 кВ – 10 м,

- 35 кВ   -  15 м,

- 110 кВ  – 20 м,

- 150, 220 кВ – 25 м,

- 330 кВ – 30 м.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

- санитарно-защитные зоны.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера (санитарно-защитные зоны требуют уточнения размеров и границ в проекте санитарно-защитных зон):

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий (50 м, 100 м, 300 м, 500 м)

- санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений (150 м, 200 м, 400 м)

- санитарно-защитная зона котельной (300 м для котельной мощностью более 200 Гкал)

- охранные зоны  ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ (15 м, 20 м, 25 м)

- санитарный разрыв   магистрального газопровода

- санитарно-защитная зона кладбища (закрытого – 50 м, 300 м)

- санитарно-защитная зона карьера песка (100 м)

- санитарно-защитная зона железной дороги (100 м).

-  противопожарные разрывы

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки. Расстояние от границ застройки поселений  до лесных массивов долно быть не менее 50 м. В городских поселениях для районов одно-двух этажной  индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

# 1.2.11. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ (в редакции от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию (статья 15 ФЗ №73).

После принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы (статья 18 ФЗ №73).

Заключение государственной историко-культурной экспертизы должно содержать сведения, необходимые для принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр: сведения о наименовании объекта, сведения о времени возникновения или дате создания объекта, сведения о местонахождении объекта, сведения о категории историко-культурного значения объекта,  сведения о виде объекта, описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению, сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (статья 18 ФЗ №73).

Особое значение для разработки градостроительной документации приобретает требование четкого определения границ территории расположения объекта культурного наследия в соответствии с требованиями Единого государственного реестра недвижимости, что позволяет четко фиксировать местоположение памятника культуры и обеспечить его сохранность. Четкие требования к фиксированию границ территории объекта и сведений о наличии или об отсутствии защитной зоны определены статьями 18, 20, 21 ФЗ №73.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия в установленном порядке направляют необходимые  документы, а также сведения, содержащие  графическое описание  местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в орган регистрации прав (статья 20.2. ФЗ №73).

Графическое описание местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, режим использования земель в границах защитных зон объектов культурного наследия утверждаются правовым актом регионального органа охраны объектов культурного наследия (статья 20.2. ФЗ №73).

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ  (в ред. от 03.08.2018 N 342-ФЗ,) (далее по тексту ФЗ №73) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Государственная  охрана объектов культурного наследия обеспечивается  системой правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда (статья 6 ФЗ №73).

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия.  Реестр представляет собой государственную информационную систему, подключаемую к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и включающую в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов и формы ведения реестра (статья 15 ФЗ №73).

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику или иному законному владельцу указанного объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия на основании сведений об объекте культурного наследия, содержащихся в реестре, выдается паспорт объекта культурного наследия (статья 21 ФЗ №73).

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (статья 33 ФЗ №73).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (статья 34 ФЗ №73) или статьей 34.1. «Защитные зоны объектов культурного наследия» ФЗ №73 (см. полное изложение ниже).

Охранная зона представляет из себя  территорию, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия (статья 34 ФЗ №73).

Территория объектов культурного наследия и границы территории объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии со  статьей  3.1 ФЗ №73.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия регламентируются статьей 5.1.  ФЗ №73

Статьей 36 Федерального закона  РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» подробно регламентируются меры по обеспечению объектов культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. В частности, предусматривается, что:

- Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30  ФЗ №73 работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 ФЗ №73 требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 ФЗ №73, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

- Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (статья  38 ФЗ №73).

Особое внимание необходимо обращать на сохранение объекта культурного наследия на всех этапах проведения работ, включая научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ (статья  40 ФЗ №73). Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер (статья  47.2. ФЗ №73).

Содержание и использование объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 47.3. ФЗ №73). Лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

При разработке градостроительной документации необходимо учитывать, что земли историко-культурного назначения должны использоваться строго в соответствии с их целевым назначением. Поэтому настоящими изменениями не предусматривается изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения, не предусматривается на их территории и деятельность не соответствующая их целевому назначению. Учтено, что  для организации карьеров для добычи песка и песочно-гравийных смесей и других полезных ископаемых на территории поселения необходимо  проводить  государственную историко-культурную экспертизу в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами  и постановлениями РФ и субъектов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 05.04.2016 г. №95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОНАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  и Приказа Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

Статьей 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ)  определено:

Пунктом 1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 ФЗ №73 требования и ограничения) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Пунктом 3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Пунктом 4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Пунктом 6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

В случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы. Порядок проведения  историко-культурной экспертизы регламентируется Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года №569.

Кроме того на территории Новгородской области необходимо учитывать требования Закона Новгородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области от  5 января 2004 года N 226-ОЗ  (в ред. областных законов Новгородской области от 03.06.2005 N 481-ОЗ, от 03.04.2006 N 648-ОЗ, от 12.07.2007 N 141-ОЗ, от 04.12.2007 N 205-ОЗ, от 10.03.2011 N 941-ОЗ, от 27.01.2012 N 10-ОЗ, от 20.12.2013 N 425-ОЗ, от 27.03.2015 N 751-ОЗ, от 31.10.2016 №9-ОЗ, от 27.10.2017 №179-ОЗ).

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального и регионального значения на территории муниципального образования Шимского городского  поселение представлены в таблице 1.2.11.1.

Таблица 1.2.11.1.

Перечень объектов культурного наследия федерального значения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| 392 | Ансамбль (комплекс построек), Путевой дворец (арх.В.Стасов), 1826-1828 гг. | Шимский район, д. Коростынь |

Перечень объектов культурного наследия регионального значения

| № п/п | № п/п | Ансамбль | Наименование памятника | Датировка | Категория | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3030 | Храмовый комплекс | церковь Успения Пресвятой Богородицы | 20-е гг. XVIII в. | М-389 | д. Коростынь |
| 5 | 3031 | Храмовый комплекс | колокольня | 20-е гг. XVIII в. | М-31р | д. Коростынь |
| 6 | 3032 | Храмовый комплекс | ограда с воротами | XIX в. | М-31р | д. Коростынь |
| 7 | 3033 | Ансамбль (комплекс построек) | амбар каменный | 2 пол. XIX в. | М-21 | д. Коростынь |
| 8 | 3034 |  | Парк усадебный (3,2 га) | XVIII-XIX вв. | М-21 | д. Коростынь |
| 12 | 3038 |  | Дом, в котором родился Герой Советского Союза А.Горев | нач. XX в. | М-170 | п. Шимск, Заречье |
| 13 | 3039 |  | Кладбище советских воинов | 1941, 1944 гг. | М-21 | п. Шимск |
| 17 | 3043 |  | Братская могила советских воинов | 1941 г. | М-79 | д. Веряжа |
| 18 | 3044 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Высоково |
| 19 | 3045 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Голино |
| 23 | 3049 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Ильмень |
| 24 | 3050 |  | Могила советского летчика | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Калинница |
| 25 | 3051 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Коростынь |
| 38 | 3064 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Теребутицы, 1 км к юго-западу от деревни |
| 40 | 3066 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Усполонь |
| 43 | 3069 |  | Сопка | VIII-X вв. | М-302 | д. Бор, 0,25 км западнее, левый берег р.Шелонь, у дороги на кладбище |
| 44 | 3070 |  | Селище I | VIII-XIII вв. | М-302 | д. Бор, западная окраина, левый берег р.Шелонь, к востоку от сопки |
| 45 | 3071 |  | Селище II | XII-XV вв. | М-302 | д. Бор, 1,7 км СЗ, за кладбищем |
| 46 | 3072 |  | Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | М-302 | д. Витонь Большая, 1,5 км восточнее, у дороги в д. Коростынь |
| 47 | 3073 |  | Курганная группа (3 насыпи) | XI-XIII вв. | М-302 | д. Витонь Большая, 1,5 км восточнее, 0,1 км СВ от группы сопок |
| 48 | 3074 |  | Сопка | VIII-X вв. | М-302 | д. Витонь Малая, 0,7 км ЮЗ, слева от дороги в д.Витонь Большая |

Перечень выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории Шимского городского поселения

| № п/п | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1258 | Селище | VIII-XIII вв. | д.Голино, 1,5 км юго-западнее, на берегу оз.Ильмень, рядом с кладбищем |
| 6 | 1263 | Гидротехническое сооружение | XIV-XVI вв. | д.Мшага Воскресенская, 2 км к ССЗ, в 1,1 км севернее р.Мшаги |
| 7 | 1264 | Селище | IX-XV вв. | д.Мшага Воскресенская, на огородах деревни, левый берег р. Мшаги |
| 12 | 1269 | Селище "Кукшинка" | IX-XVI вв. | д. Мшага Воскресенская, 2 км севернее, на правом берегу р. Кукшинка |
| 14 | 1271 | Церковь святых апостолов Петра и Павла | XIX в. | д. Голино |
| 16 | 1273 | Ансамбль Путевого дворца: ограда с воротами | XIX в. | д. Коростынь |
| 17 | 1274 | Сад фруктовый | XIX в. | д. Коростынь |
| 63 | 1320 | Могила советского летчика | 1941 г. | д. Коростынь |

# 1.2.12. Особо охраняемые природные территории

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и в целях сохранения уникальных и ценных природных комплексов и объектов естественного и искусственного происхождения постановлением Администрации Новгородской области  от 10.12.2001 г. № 387 «О памятниках  природы регионального значения в Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском районах» (в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 27.07.2007 г № 211 памятником природы регионального значения был признан «Родник «Живоносный источник»,  расположенный в административных границах Шимского района на территории Шимского городского поселения, на земельном участке площадью 7300 м2, кадастровый номер 53:21:0021601:57. Участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Определен следующий режим особой охраны памятника природы:

- запрещается ходьба и езда вне маркированных путей;

- отвод земель под садово-огородные участки;

- применение ядохимикатов;

- постройка каких-либо объектов;

- повреждение отдельных форм рельефа;

- добыча полезных ископаемых;

- погребение объекта отвалами, свалками, механическое загрязнение;

- изменение гидрологического режима;

- выпас скота;

- мелиорационные работы.

Кроме того Схемой территориального планирования Новгородской области предусмотрено:

- «Выделение территорий для организации государственных природных заказников регионального значения и резервирование земель для их создания:

- «2.16.3.2. Расчетный срок:

- - перечень территорий, перспективных для создания памятников природы высокой научно-познавательной и экологической ценности, нуждающихся в особом режиме природопользования для сохранения и изучения биологического разнообразия и эталонов природных комплексов и объектов:

- пойменные комплексы в долине реки Шелонь у д. Мшага Ямская - памятник природы на территории Шимского района, площадь 255,0 га, незначительная часть территории которого будет располагаться в Шимском городском поселении (письмо Областного государственного бюджетного учреждения «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями» от 12.02.2014 г.№46).

# 1.3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность населения  Шимского  городского поселения в   площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Шимского  городского поселения.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию жилых территорий населенного пункта. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

-  увеличение темпов жилищного строительства.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

•ликвидация ветхого, аварийного фонда;

•наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

•повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Новое строительство предусматривалось   в населенных пунктах: р.п.Шимск, деревень Коростынь, Мстонь (за пределами расчетного срока) и Бор. В последние годы документами территориального планирования величина жилищной обеспеченности по районам области была увеличена до 42-49 м2/человека, что сделало задачи поселения в области жилищного строительства более масштабными. По Шимскому городскому поселению и Шимскому району Схемой территориального планирования Новгородской области норматив жилищной обеспеченности определен в 45 м2/человека.

Сведения о жилищном фонде Шимского района и Шимского городского поселения представлены на рис.1.3.1.

Рис. 1.3.1.  Жилой фонд  Шимского городского поселении и Шимского района

в   2012-2017 годах*.

* по данным Паспортов  муниципальных образований Шимский район и  Шимское городское  поселение,  Росстат, 2012-2017 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Рис. 1.3.2.  Объемы нового жилищного строительства по   Шимскому городскому поселению и Шимскому району  в   2012-2017 годах*.

* по данным Паспортов  муниципальных образований Шимский район и  Шимское городское  поселение,  Росстат, 2011-2013 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

С учетом принятого норматива – 45 м2/человека ниже определена потребность Шимского городского поселения в строительстве нового жилого фонда на расчетный срок.

В базе данных Росстата представлена общая информация о жилом фонде Шимского  городского поселения  (данные Росстата за 2012-2017 г.г. (см. сайт http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm,). В этой связи при рассмотрении вопроса по существующему жилому фонду были использованы данные Росстата за 2017 год (163,9 тысяч м2) Данные по ветхому и аварийному жилому фонду по Шимскому городскому поселению отсутствуют. По Шимскому району ветхий и аварийный фонд (по данным Росстата на 2012 год) составляет 5,0  тысяч  м2, что составляет 1,3% от общего жилого фонда (рис. 1.3.1.)    Средняя жилищная обеспеченность на 2017 год оценивается по Шимскому городскому поселению  на уровне 30,0 м2 на одного жителя (средняя по Шимскому району выше - 35,6 м2).

Объемы нового жилищного строительства в последние годы были весьма  значительными и суммарно превысили за последние 6 лет (2012-2017 года)  33,2 тысячи  м2 общей жилой площади по Шимскому району и 21,4 тысячи  м2 по Шимскому городскому поселению.  Пик строительного бума пришелся на 2013 год когда  были  введены в эксплуатацию  малоэтажные многоквартирные дома в  посёлке нефтяников на ручье Наум р.п. Шимск. В результате этого в 2013 году  на одного жителя в Шимском районе было введено нового жилья  0,97 м2 на человека. В Шимском городском поселении в 2013 году было введено в эксплуатацию 9066,5 м2 или 82,78% от общего объема по Шимскому району (10952 м2).  В последующие годы ввод в эксплуатацию нового жилья в Шимском городском поселении уменьшился, но сохранился на уровне 2,1 – 3,5 тысяч  м2 в год при среднем значении 2,7 тысяч  м2 в год или около 0,5 м2 в год на одного жителя поселения (намного выше нежели фиксировалось в 2008-2011 годах).

С учетом корректировки (по сравнению с генпланом 2014 года) прогноза  развития Шимского городского поселения и связанного с этим изменением прогноза по численности жителей на расчетный период до  5,5 тысяч человек, в том числе до 4,2 тысяч в р.п.Шимск прогноз по жилищному строительству на расчетный срок должен быть коренным образом изменен.

С учетом представленных выше  данных  была оценена потребность Шимского городского поселения в новом жилищном строительстве на расчетный период:

|  | Проектная численность населения | 5,5 тыс.чел.* |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | 45 м2/чел.* |
|  | Итого потребный жилищный фонд | 247,5 тыс.м2 |
|  | Существующий жилищный фонд | 163,9 тыс.м2 |
|  | Убыль существующего жилищного фонда | 7,8** тыс.м2 |
|  | Сохраняемый жилищный фонд | 156,1 тыс.м2 |
|  | Объем нового жилищного строительства | 91,4 тыс.м2 |
|  | из них на территориях: - на свободных | 65,5 тыс.м2 |
|  | - на реконструируемых | 25,9 тыс.м2 |
|  | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | 130,6 га |
|  | в том числе: - свободных - на реконструируемых | 93,6 га 37,0 га |

*- без учета временно  и сезонно проживающего населения

** - убыль жилья учитывает 1,4 тысяч м2 ветхого и аварийного жилья и 6,4 тысячи м2 для отселения населения из зоны подтопления  в рабочем поселке Шимск.

Необходимо учитывать, что в рамках ранее внесенных изменений  во многих населенных пунктах Шимского городского поселения (д.Белец, д.Ильмень, д.Коростынь, д.Малая Витонь, д.Малиновка, д.Мшага Ямская, д.Оспино, д.Северная Поляна, д.Старый Шимск, д.Теребутицы, д.Бор, д.Голино и др.) предусматривалось весьма значительное индивидуальное жилищное строительство (с общим приростом жителей почти на 4,5 тысяч человек) для сезонно-проживающего населения. Для этой категории жителей в поселении предусматривалось выделения 260 га земли под жилищное строительство (объем строительства 182 тысяч м2 при нормативе жилищной обеспеченности 45 м2/чел. и плотности застройки около 700 м2/га – земельные участки по 0,15 га). С учетом этой составляющей жилищного строительства общий объем нового строительства может достичь 273,4 тысяч м2.

Ниже представлены расчеты объемов жилищного строительства для некоторых населенных пунктов поселения.

Рабочий поселок Шимск

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 4200 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 45 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 189,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 155,5 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 6,4 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 149,1 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 39,9 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 31,9 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 8,0 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 44,7 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 33,5 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 11,2 |

Необходимо отметить, что для успешного решения вопросов жилищного строительства на расчетный срок потребуется строительство нового жилья на уровне уже достигнутых показателей. Шимское городское поселение – развиваемые населенные пункты.

При определении объемов нового жилищного строительства по населенным пунктам Шимского городского поселения было принято:

- Жилищная обеспеченность – 45 м2/человек;

- Плотность застройки – 700 м2/га (15-16 человек на га или 5-6 семей/га или участки 0,15 га и территории под общественно-деловые нужды на уровне 0,25 га/га);

- Практически весь прирост населения за счет положительных показателей миграции населения.

Данные по строительству нового жилищного фонда по населенным пунктам поселения не пересматривались, так как кардинальных изменений по перспективам их развития  на расчетный срок не предусматривается.

В таблице 1.3.1. приведены данные по объемам нового строительства и  численности жителей (по состоянию на 2011 год и на 2038 год (с учетом того что все население новых кварталов будет иметь регистрацию в населенном пункте).

Таблица 1.3.1.

| населенный пункт | застройка | участок, га | Площадь жилья, тыс.кв. м | население, чел | Площадь ОД, тыс. кв.м | Численность населения , чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Современное состояние | прогноз 2038 г. |
| д.Белец |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ИЖС | 1,74 | 1,22 | 27 |  |  |  |
|  | 2ИЖС | 4,64 | 3,25 | 72 |  |  |  |
|  | 3ИЖС | 0,16 | 0,11 | 2 |  |  |  |
|  | 4ИЖС | 0,21 | 0,15 | 3 |  |  |  |
|  | 5ИЖС | 4,66 | 3,26 | 72 |  |  |  |
|  | 6ИЖС | 0,484 | 0,34 | 8 |  |  |  |
|  | итого | 11,894 | 8,33 | 184 |  | 10 | 194 |
| д.Веряжа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ИЖС | 2,73 | 1,91 | 42 |  |  |  |
|  | 2ИЖС | 1,529 | 1,07 | 24 |  |  |  |
|  | итого | 4,259 | 2,98 | 66 |  | 142 | 208 |
| д.Дубовицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ИЖС | 1,072 | 0,75 | 17 |  |  |  |
|  | Итого | 1,072 | 0,75 | 17 |  | 7 | 24 |
| д.Заполье |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ИЖС | 2,059 | 1,44 | 32 |  | 8 | 40 |
|  | Итого | 2,059 | 1,44 | 32 |  |  |  |
| д.Ильмень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ИЖС | 13,789 | 9,65 | 214 |  |  |  |
|  | 2 ИЖС | 9,866 | 6,91 | 153 |  |  |  |
|  | 3ИЖС | 6,179 | 4,33 | 96 |  |  |  |
|  | 4ИЖС | 5,579 | 3,91 | 87 |  |  |  |
|  | Итого | 35,413 | 24,79 | 550 |  | 10 | 560 |
| д.Коростынь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ИЖС | 4,729 | 3,31 | 74 |  |  |  |
|  | 2ИЖС | 3,056 | 2,14 | 48 |  |  |  |
|  | 3ИЖС | 3,576 | 2,50 | 56 |  |  |  |
|  | итого ИЖС | 11,361 | 7,95 | 178 |  | 403 | 580 |
|  | 4 ОД | 3,024 |  |  | 2,16 |  |  |
|  | 5ОД | 0,927 |  |  | 0,66 |  |  |
|  | Итого ОД | 3,951 |  |  | 2,82 |  |  |
|  | Всего | 15,312 |  |  |  |  |  |
| д.Мстонь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ОД база отдыха | 10,62 |  |  | 7,59 |  |  |
|  | 2 ОД | 2,6 |  |  | 1,86 |  |  |
|  | Итого | 13,22 |  |  | 9,44 | 84 | 130 |
| д.Малая Витонь |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ИЖС | 7,108 | 4,98 | 111 |  | 32 | 143 |
|  | 2 ОД | 0,561 |  |  | 0,40 |  |  |
|  | Всего | 7,669 |  |  |  |  |  |
| д.Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ИЖС | 20,468 | 14,33 | 318 |  |  |  |
|  | 2ИЖС | 0,372 | 0,26 | 6 |  |  |  |
|  | Итого | 20,84 | 14,59 | 324 |  | 9 | 333 |
| д.Мшага Ямская | 1 ИЖС | 14,845 | 10,39 | 231 |  |  |  |
|  | 2 ИЖС | 11,109 | 7,78 | 173 |  |  |  |
|  | 3 ИЖС | 11,391 | 7,97 | 177 |  |  |  |
|  | 4 ИЖС | 17,181 | 12,03 | 267 |  |  |  |
|  | 5 ИЖС | 2,838 | 1,99 | 44 |  |  |  |
|  | 6 ИЖС | 0,611 | 0,43 | 10 |  |  |  |
|  | Итого | 57,975 | 40,58 | 902 |  | 140 | 1042 |
| д.Оспино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ИЖС | 0,395 | 0,28 | 6 |  |  |  |
|  | 2 ИЖС | 2,896 | 2,03 | 45 |  |  |  |
|  | Итого | 3,291 | 2,30 | 51 |  | 0 | 51 |
| д.Северная поляна |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ИЖС | 0,259 | 0,18 | 4 |  |  |  |
|  | 2 ИЖС | 1,353 | 0,95 | 21 |  |  |  |
|  | 3 ИЖС | 11,269 | 7,89 | 175 |  |  |  |
|  | Итого | 12,881 | 9,02 | 200 |  | 22 | 222 |
| д. Старый Шимск |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ИЖС | 1,972 | 1,38 | 31 |  |  |  |
|  | 2 ИЖС | 9,379 | 6,57 | 146 |  |  |  |
|  | 3 ИЖС | 31,901 | 22,33 | 496 |  |  |  |
|  | Итого | 43,252 | 30,28 | 673 |  | 112 | 785 |
| д.Теребутицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ИЖС | 6,185 | 4,33 | 96 |  |  |  |
|  | 2ИЖС | 0,197 | 0,14 | 3 |  |  |  |
|  | Итого | 6,382 | 4,47 | 99 |  | 94 | 193 |
| д.Бор | 1 ИЖС | 62,95 | 44,07 | 979 |  | 298 | 1277 |
|  | 2 ОД | 1,08 |  |  | 0,77 |  |  |
|  | 3 ОД | 0,32 |  |  | 0,23 |  |  |
|  | Итого | 64,35 |  |  | 1,00 |  |  |
| д. Голино | 1ИЖС | 8,28 | 5,80 | 129 |  |  |  |
|  | 2ИЖС | 0,38 | 0,27 | 6 |  |  |  |
|  | Итого | 8,66 | 6,06 | 135 |  | 75 | 210 |
|  | Всего по населенным пунктам: | 309,082 | 202,59 | 4547 | 13,66 | 1446 | 5993 |
|  | ИЖС | 289,95 | 202,59 | 4547 |  | 1446 | 5993 |

ШИМСК.

Настоящими изменениями из генплана исключаются все мероприятия, связанные с реализацией инвестиционного проекта эстонской компании «Увик».

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Генпланом 2011 года было показано, что на расчетный срок численность население Шимского городского поселения вырастет до 6480 человек, в том числе до 4100 человек по р.п.Шимск при неизменной концепции развития поселения и района на расчетный срок. Однако, в 2012-2013 годах  Администрацией Шимского муниципального района разрабатывался и была начата  реализация  схемы интенсификации развития Шимского района, Шимского городского поселения и р.п.Шимска в частности в рамках нового инвестиционного проекта. В рамках реализации проекта предусматривалось инвестировать в Новгородскую область порядка 20 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на строительство заводов по производству мороженого, переработке картофеля и мяса, а также картофелехранилища, животноводческих ферм, производства комбикормов и других объектов. На первом этапе планируется строительство завода по производству мороженого. Им будет необходимо 28 тонн молока в день от наших сельхозпроизводителей, чтобы завод стабильно работал. Второе очень важное направление – производство картофеля. Инвестор собирается выращивать до 100 тысяч тонн картофеля и перерабатывать его. Он планирует построить овощехранилище и завод по переработке картофеля. Третье очень интересное направление – компания собирается строить социальные объекты, прежде всего, жилье для своих работников. Всего планируется создать 1200 рабочих мест, с членами семей – 4-5 тысяч человек. /см. http://vnnews.ru/economic/36949-estonci-investiruyut-20-milliardov-rubleie-v-shimskiie-raieon.html#ixzz2xXdL4Aoj/. Однако в силу форс-мажорных обстоятельств проект был остановлен и настоящими изменениями осуществлен пересмотр части позиций генплана 2014 года.

С учетом  данных Администрации района и текущим развитием демографической ситуации в Шимском городском поселении численность населения р.п.Шимск на расчетный срок составит 4,2  тысячи жителей, а численность населения Шимского городского поселения - 5,5 тысяч человек. Кроме того, во многих населенных пунктах Шимского городского поселения (д.Белец, д.Ильмень, д.Коростынь, д.Малая Витонь, д.Малиновка, д.Мшага Ямская, д.Оспино, д.Северная Поляна, д.Старый Шимск, д.Теребутицы, д.Бор, д.Голино и др.) предусматривается весьма значительное индивидуальное жилищное строительство (с общим приростом жителей почти на 4,5 тысяч человек).  На текущий момент  очевидно, что основная часть этих жителей будет представлять сезонно проживающее население,  для которых это жилье будет вторым (садовые  и дачные дома) на весенне-осенний период.  В этой связи эти жители не будут иметь на территории поселения постоянной регистрации и обеспечение их объектами социально-бытового назначения должно быть рассмотрено в неполном объеме, так как из-за сезонного проживания у этой части жителей не будет потребности в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и т.д.  Вместе с тем, для таких категорий потребуется дополнительно объекты торговли, общепита, бытового обслуживания, культурно-развлекательные и спортивные учреждения.

С учетом этого потребности  населения поселения в целом будет покрываться уже существующими учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, и объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения было выполнено генпланом генпланом 2011 года, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Генеральным планом 2011 года  предлагалось проектирование и строительство на расчетный срок:

В рабочем поселке Шимск:

- строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 300 мест, при этом строительство рассчитывается вести поэтапно. Здание КСК объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), медико - восстановительный комплекс;

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар, который днем может работать как детское кафе);

- гостиничный комплекс;

- боулинг, бильярд;

- Интернет-кафе, библиотека.

- Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня, культурно-спортивный комплекс на территории площадью 0,47 га.

- детский сад на 70 мест;

- торговые центры смешанной торговли, магазины;

- реконструкция существующей автостанции, предусматривается строительство нового многофункционального здания;

- гостиница на 25 мест;

- стоянка грузовых автомобилей на 7 машин, кемпинг;

- стоянка легковых автомобилей (0,38 га).

Настоящими  изменениями исключаются все предложения, связанные с реализацией инвестиционного проекта компании «Увик»  рамках изменений генплана 2014 г.

В деревне Коростынь:

- строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 150 мест, при этом строительство рассчитывается вести поэтапно. Здание КСК объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), медико - восстановительный комплекс;

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар, который днем может работать как детское кафе);

- гостиничный комплекс;

- боулинг, бильярд;

- Интернет-кафе, библиотека.

Территория проектируемой общественно-деловой застройки составит 2,35 га.

- Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня.

- Здание бытового обслуживания (парикмахерская, ремонт обуви и т.п.) на территории площадью 0,1 га;

- детский сад на 30 мест на территории площадью 0,81 га;

В деревне Витонь на территории 0,56 га планируется магазин смешанной торговли;

В деревне Мстонь на территории 10,55 га планируется туристическая база на 100 человек.

Архитектурный комплекс турбазы будет состоять из административного здания, жилых двухэтажных домиков, выполненных в русском, скандинавском, европейском и азиатском стилях, спортивной площадки, банного комплекса. Количество рабочих мест – 25.

В деревне  Бор:

- культурно-спортивного центра;

- детского сада-яслей (30 мест).

Настоящими изменениями в генплан проведено уточнение выше перечисленных объектов социально-бытового назначения.

Потребность в  объектах  специального назначения.

Территория кладбищ.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности проектом предлагается:

-  запроектировать кладбище размером 4,0  га к северо-западу от р.п.Шимск  (к югу от дороги на Сольцы в месте ее пересечения с дорогой на д.Бор);

- расширить на 1,9 га кладбище существующее у карьера в районе д. Коростынь;

- запроектировать новое кладбище площадью 2,7 га в западной части деревни Бор.

При реализации этих предложений потребность в территории кладбищ будет полностью удовлетворена не только на расчетный срок, но и за его пределы.

Территория полигонов ТБО.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Количество образующихся твердых бытовых отходов в Шимском городском поселении на конец  расчетного срока  может составить 35,4 тысяч  м3 (при реализации инвестиционного проекта в полном объеме). Весьма существенными будут и объемы отходов, образующихся в результате функционирования производственных объектов.

Схемой территориального планирования Новгородского района предусмотрено строительство полигона ТБО в Шимском районе.

Запланированного и строящегося полигона в районе д.Теребутицы может оказаться не достаточно на расчетный срок даже при реализации всех мероприятий по переработке и утилизации ТБО.

При сборе и вывозе ЖБО предусматривается максимальное использование запланированных на расчетный срок очистных сооружений, реконструкция и увеличение производительности которых предусмотрено в Шимске.

# 2. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности  инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

Выводы

Шимское  городское  поселение располагает необходимыми свободными территориями и элементами  инженерно-технической инфраструктурой  для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Шимское городское поселение. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменения сложившегося строения населенных  пунктов поселения, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию   и может быть осуществлено в рамках  развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как значительная  часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения). Необходимо при реализации проектов инновационного характера полностью соблюдать требования законодательства в области экологии и защиты природы.

# 2.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370, в ред. от 20.02.2015 №56) на территории Шимского района, в том числе в Шимском городском поселении планируется размещение новых объектов федерального и регионального значения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях Шимского муниципального района, в том числе и по  муниципального образования Шимское городское поселение, объектов федерального и регионального  значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 2.1.1.

Нумерация мероприятий в таблице 2.1.1.  соответствует нумерации   мероприятий в Приложениях № 1 и №2 Постановления Правительства Новгородской области от 20.02.2015 № 56 «О внесении изменений в схему территориального планирования Новгородской области»

# Объекты капитального строительства регионального значения, планируемые для размещения на территории области

Таблица 2.1.1.

Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального  или межмуниципального значения

| № п/п | Назначение объекта регионального или межмуниципального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта, в том числе протяженность (км) | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года |
| 1.2. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1.1.24. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство обхода р.п.Шимск с северо-восточ-ной стороны (со строительством моста) | определяется проектной документацией | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.62. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство мостового перехода через реку Хотынка на км 1+170 автомобильной дороги общего пользования Турская Горка – Комарово – «Уторгош – Передольская» | 0,12 | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.63. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значе-ния «Новгород – Псков» – Теребутицы – Шарок км 3+860 – км 10+220 | 6,79 | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-ного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | капитальный ремонт пожарных депо | определяется проектной документацией | ПЧ-42 р.п.Шимск ПЧ-43 ж/д.ст.Уторгош | СЗЗ в соответст-вии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий II этап до 2032 года |
| 2.2. | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | строительство пожарных депо на 2 автомобиля | определяется проектной документацией | Шимский район, с.Медведь | СЗЗ в соответст-вии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объекты здравоохранения |
| 1.1.4. | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство зданий фельдшерско-акушерских пунктов | определяется проектной документацией | Шимский район, д.Голино, д.Горцы, д.Городище | - |
| 1.4. | Объекты культуры |
| 1.4.6. | Объект капитального строительства в области культуры | строительство зданий домов культуры | определяется проектной документацией | Шимский район, д.Закибье, д.Менюша | - |
| 1.4.7. | Объект капитального строительства в области культуры | реконструкция зданий домов культуры | определяется проектной документацией | Шимский район, с.Медведь | - |

Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объекты топливно-энергетического комплекса |
| 1.1.79. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская-3 | замена провода марки АС 120 на АС 150 про-тяженностью 26,3 км | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.99. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская-1 | замена сечения провода марки АС 120 на АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | Объекты газоснабжения |
| 1.2.10. | Объект капитального строительства газоснабжения | строительство межпоселкового газопровода | определяется проектной документацией | Шимский район, р.п. Шимск с отводом на с.Подгощи – д.Коломо – д.Коростынь – д.Веряжа | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 2. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, II этап до 2032 года |
| 2.1. | Объекты топливно-энергетического комплекса |
| 2.1.6. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ПС «Коростынь» с установкой на ПС 110 кВ второго трансформатора 110/10 кВ | определяется проектной документацией | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

2.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти Новгородской области

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти Новгородской области, I этап до 2022 года |
| 1.4. | Объекты капитального строительства региональ-ного значения | строительство административных зданий мировых судей | определяется проектной документацией | Шимский район | - |

2.10. Объекты в области агропромышленного комплекса

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года |
| 1..33. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | строительство картофелехранилища ООО «Элита» | 48 тыс.т | Шимский район, р.п.Шимск | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объекты в области агропромышленного комплекса II этап до 2032 года |
| 2..2. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | реконструкция и модернизация льнозавода | определяется проектной документацией | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Участки недр местного значения

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участки недр местного значения |
| 1.110. | Участки недр местного значения | «Боровское» участок «Боровское-3» | торф | Новгородский район, 3,0 км на северо-восток от р.п.Шимск | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.182. | Участки недр местного значения | «Подгощи» | песчано-гравийная смесь, площадь 0,3337 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 150 тыс.куб.м | Шимский район, 0,5 км к югу от д.Подгощи | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.183. | Участки недр местного значения | «Русло реки Шелонь (устье)» | песок, площадь 29,8 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 1 млн.куб.м | Шимский район | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.184. | Участки недр местного значения | «Русло реки Шелонь» участок «12-29 км» | песок, песчано-гравийная смесь | Шимский район, в русле р.Шелонь на 12-29 км по лоцманской карте | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.185. | Участки недр местного значения | «Заплюсские мхи» | торф, площадь 3,3 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 800 тыс.т | Шимский район, 10 км на запад от д.Людятино | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.186. | Участки недр местного значения | «Кчерское» участок «Хотыня» | песчано-гравийная смесь, площадь 0,3855 кв.км, балансовые запасы по категориям: А+В+С1 – 2,2 млн.куб.м | Шимский район, 0,46 км на юг от д.Хотыня, 22 км на северо-запад от с.Медведь | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.187. | Участки недр местного значения | «Кчерское» участок «Комарово-2» | песчано-гравийная смесь | Шимский район, 0,5 км на юг от д.Комарово, 22 км на северо-запад от с.Медведь | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.188. | Участки недр местного значения | «Боровское» участок «Юго-Западный» | торф | Шимский район, 1,5 км на северо-запад от д.Северная Поляна | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.189. | Участки недр местного значения | «Луки» | карбонатные породы | Шимский район, 0,4 км на северо-восток от д.Луки | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.190. | Участки недр местного значения | «Добролюбово» | песок, песчано-гравийная смесь | Шимский район, 2,5 км на северо-восток от д.Менюша | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.191. | Участки недр местного значения | «Добролюбово-2» | песок | Шимский район, 2,5 км на северо-восток от д.Менюша | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.192. | Участки недр местного значения | «Жары» | карбонатные породы | Шимский район, 0,7 км на северо-восток от д.Жары | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.193. | Участки недр местного значения | «Солоницко-1» | карбонатные породы | Шимский район, 1,1 км на юго-восток от д.Солоницко | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.194. | Участки недр местного значения | «Солоницко» | песок | Шимский район, 0,7 км на юго-восток от д.Солоницко, в 8 км на юг от р.п.Шимск | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.195. | Участки недр местного значения | «Бараново-3» | известняк | Шимский район, 7,5 км на юг от р.п.Шимск, 0,6 км на север от д.Бараново | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.196. | Участки недр местного значения | «Скородумское-1» | песок | Шимский район, 9 км на юг от р.п.Шимск, 0,6 км на юг от д.Солоницко, 3 км на юго-запад от д.Луки | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |

Территории

Особо охраняемые природные территории

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо- вания терри-тории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Особо охраняемые природные территории, I этап до 2022 года |
| 2. | Особо охраняемые природные территории, II этап до 2032 года |
| 2.22. | Особо охраняемые природные территории | памятник природы «Пойменные комп-лексы в долине реки Шелонь у д.Мшага Ямская» | планируемая площадь 255 га | Шимский район | - |

Инвестиционные площадки

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства |
| 1.148. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 12 | площадь 26 га | Шимский район, 700 м на северо-запад от р.п.Шимск | СЗЗ – 0,5 км |
| 1.149 | Инвестиционная площадка | земельный участок № 20 | площадь 6 га | Шимский район, 900 м на восток от д.Малиновка | СЗЗ – 1 км |
| 1.150. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 21 | площадь 14 га | Шимский район, 700 м от д.Северная Поляна вдоль дороги Северная Поляна – Белец (справа) | СЗЗ – 1 км |
| 1.151. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 22 | площадь 9 га | Шимский район, 500 м на северо-запад от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.152. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 23 | площадь 4 га | Шимский район, 300 м на север от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.153. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 24 | площадь 14 га | Шимский район, 1000 м на северо-восток от д.Ильмень | СЗЗ – 1 км |
| 1.154. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 25 | площадь 1 га | Шимский район, 300 м на северо-запад от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.155. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 26 | площадь 1 га | Шимский район, 500 м на северо-запад от пересечения железнодорожной насыпи с границей р.п.Шимск в северной части р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 2. | Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства |
| 2.120. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 35 (возле станции Уторгош) | площадь 40 га с возможным расширением до 50 га | Шимский район, возле ж/д.ст.Уторгош | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.121. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 7, кадастровый номер 53:21:021301:61 | площадь 1,4074 га с возможным расширением до 10 га | Шимский район, 900 м на юго-запад от д.Мстонь | СЗЗ – 1 км |
| 2.122. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 9 | площадь 4,2 га | Шимский район, 200 м на север от д.Мшага Воскресенская, вдоль автомагистрали Великий Новгород – Псков | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.123. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 10 | площадь 12,4 га | Шимский район, 400 м на запад от ж/д.ст.Уторгош | СЗЗ – 0,5 км |
| 3. | Инвестиционные площадки для строительства АЗС и объектов автосервиса |
| 3.26. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 19, кадастровый номер 53:21:080201:61 | площадь 0,5 га | Шимский район, д.Верхний Прихон | СЗЗ – 1 км |
| 4. | Инвестиционные площадки для организации туризма |
| 4.40. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 6 | площадь 4 га с возможным расширением до 5 га | Шимский район, 800 м на северо-запад от д.Коростынь | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.41. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 8 | площадь 4,7 га | Шимский район, 700 м на юго-восток от д.Мшага Воскресенская, на берегу р.Шелонь | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.42. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 33, кадастровый номер 53:21:0010101:87 | площадь 0,6 га | Шимский район, д.Бор | СЗЗ – 0,3 км |
| 5. | Инвестиционные площадки для объектов торговли или общественного питания |
| 5.21. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 36 | площадь 0,035 га с возможным расширением до 0,045 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Ташкент-ская | СЗЗ – 0,05 км |
| 6. | Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства |
| 6.63. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 39 (Бор) | площадь 8 га | Шимский район, д.Бор | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.64. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 38 (Наум) | площадь 34 га | Шимский район, северо-восточная часть р.п.Шимск | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.65. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 14 | площадь 15,6 га | Шимский район, юго-западная часть р.п.Шимск | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.66. | Инвестиционная площадка | земельный участок «Коростынь» | площадь 5 га | Шимский район, юго-восточная часть д.Коростынь | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.67. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 27 | площадь 0,08 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Ташкент-ская, д.6 | СЗЗ – 0,05 км |
| 6.68. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 28 | площадь 0,15 га | Шимский район, д.Бор | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.69. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 40, кадастровый номер 53:21:0130203:159 | площадь 0,19 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Меха-низаторов | СЗЗ – 0,05 км |
| 6.70. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 41, кадастровый номер 53:21:0010901:115 | площадь 11,86 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Ильмень | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.71. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 42, кадастровый номер 53:21:0010101:117 | площадь 18,7 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Бор | СЗЗ – 0,5 км |
| 6.72. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 43, кадастровый номер 53:21:0010101:116 | площадь 18,7 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Бор | СЗЗ – 0,3 км |
| 6.73. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 49, кадастровый номер 53:21:0120407:20 | площадь 0,389 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Шелонская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.74. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 50, кадастровый номер 53:21:0130407:21 | площадь 0,208 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Шелонская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов |
| 7.49. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 2 (сельскохозяйственное производство, промышленное производство) | площадь 2,9 га с возможным расширением до 12 га | Шимский район, д.Северная Поляна | СЗЗ – 0,1 км |
| 7.50. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 5 (промышленное производство, объекты торговли) | площадь 0,07 га с возможным расширением до 1,19 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Новгородская | СЗЗ – 0,3 км |
| 7.51. | Инвестиционная площадка | «Искра», земельный участок с кадастровым номером 53:21:000000:186 (сельскохозяйственное производство, промышленное производство) | площадь 488 га | Шимский район, д.Городище | СЗЗ – 0,5 км |
| 7.52. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 34 (сельскохозяйственное производство, промышленное производство) | площадь 0,5 га с возможным расширением до 40 га | Шимский район, граничит с р.п.Шимск | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

*-  в соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области   (утв. постановлением Администрации Новгородской области  от 29 июня 2012 г. № 370 (в ред. от 20.02.2015 №56)

# 2.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках муниципальных программ Шимского муниципального района и  в рамках проекта генерального плана с учетом требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов местного (районного) значения их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| № п/п | Мероприятия | Месторасположение | Сроки исполнения | Документ определяющий мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |
| Строительство и реконструкция автодорог и мостовых переходов в целях повышения уровня пространственного единства региона |
| 1 | реконструкция автостанции со строительством нового многофункционального здания | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 2 | строительство автозаправочных станций (АЗС). | д. Мшага Воскресенская, д. Северная Поляна | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 3 | Строительство стоянки грузовых автомобилей на 7 машин, кемпинга и стоянки легковых автомобилей | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 4 | На новых проектируемых территориях по населенным пунктам поселения строительство дорог | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Предложения по строительству и реконструкции объектов промышленного и агропромышленного комплексов |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 5 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения в рамках Федеральной программы «Промышленная площадка». Первый этап: строительства станций ВОС и КОС на 10000 м³/сутки и внутриплощадочной сети к ним. Второй этап: подключение основных объектов нового жилого массива и промышленной площадки. Реконструкции системы водоснабжения р.п.Шимска: - Устройство новых водопроводных водоочистных сооружений на 10000 м³/сутки на восточной окраине правобережной части с непосредственным примыканием к реке Шелонь для устройства водозабора; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водопровода к новому жилому кварталу с переходом р. Шелонь, к которому с течением времени подключены все абоненты левого берега; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водовода от жилой застройки до Промышленной площадки. | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 6 | - устройство новых канализационных очистных сооружений производительностью 10000 м³/сут, площадка под которые отведена к северо-востоку от Нового жилого квартала; - канализационный коллектор от Промышленной площадки до проектируемых КОС; - линия сброса очищенных сточных вод в природный водоприёмник (в качестве возможных вариантов в настоящее время рассматриваются ручей Наум и р. Шелонь); | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 7 | В левобережной части р.п.Шимска: - развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети поселка, по которой сточные воды будут подаваться на существующие и проектируемые КНС и далее на очистные сооружения города; - поэтапная замена насосного оборудования в действующих насосных станциях и оборудование их системами дистанционного и автоматического управления; - реконструкция и модернизация действующих поселковых канализационных очистных сооружений в сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищаемых сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём I категории производительностью 1000 м3/сут; - устройство сооружений по обезвоживанию осадка на площадке городских КОС; - демонтаж иловых площадок на площадке городских КОС. | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 8 | Устройство, модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения по населенным пунктам поселения | Населенные пункты Шимского ГП (Коростынь, Мстонь, Бор, Старый Шимск и др.) | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 9 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения в рамках Федеральной программы «Промышленная площадка». Первый этап: строительства станций ВОС и КОС на 10000 м³/сутки и внутриплощадочной сети к ним. Второй этап: подключение основных объектов нового жилого массива и промышленной площадки. Реконструкции системы водоснабжения р.п.Шимска: - Устройство новых водопроводных водоочистных сооружений на 10000 м³/сутки на восточной окраине правобережной части с непосредственным примыканием к реке Шелонь для устройства водозабора; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водопровода к новому жилому кварталу с переходом р. Шелонь, к которому с течением времени подключены все абоненты левого берега; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водовода от жилой застройки до Промышленной площадки. | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Газоснабжение объектов поселения |
| 10 | Газификация природным газом населенных пунктов поселения со строительством газопроводов среднего давления до проектируемых ГРП, ГРПШ, строительство новых ГРП, ГРПШ и газопроводов низкого давления к объектам жилищного строительства. | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан 2011 г., настоящие изменения |
| Электроснабжение |
| 11 | Реконструкция и развитие систем электроснабжения Шимского городского поселения, включая: - реконструкцию действующей ПС-110/35/10кВ «Шимск», - Строительство питающих воздушных линий ВЛЗ 10 кВ до новых ТП на проектируемых участках; - Строительство новых трансформаторных подстанций; - Замену действующих трансформаторов (в случае необходимости); - строительство распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС). - реконструкцию существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП в случае необходимости | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Инженерная подготовка территории |
| 12 | Инженерная подготовка территории, включая: - Организацию рельефа - Организацию поверхностного стока, - проведение противопаводковых мероприятий с искусственным повышением территории до незатопляемых отметок (25,00+0,50м.) - Организацию очистки поверхностного стока на территории поселения. - Берегоукрепление | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Предложения в сфере гражданского строительства |
| 13 | Объемы нового жилищного строительства (тыс. м2 общей площади) | Потребные территории (га) |  |  |  |
|  | 91,4 | 130,6 | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Настоящие изменения |
| Объекты социальной инфраструктуры |
| 14 | детский сад на 70 мест | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 15 | детский сад на 30 мест | д.Коростынь | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 16 | детский сад-ясли | д. Бор | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 17 | строительство детского сада на 140 мест. | р.п.Шимск | 1 очередь | Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы |
| 18 | строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 300 мест, при этом строительство рассчитывается вести поэтапно. Здание КСК объединяет в себе несколько блоков: - культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал); - спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), медико - восстановительный комплекс; - развлекательный (кинозал, дискотека, бар, который днем может работать как детское кафе); - гостиничный комплекс; - боулинг, бильярд; - Интернет-кафе, библиотека. | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 19 | Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 20 | торговые центры смешанной торговли, магазины; | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 21 | строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 150 мест Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня. Здание бытового обслуживания (парикмахерская, ремонт обуви и т.п.); Реконструкция и дальнейшая эксплуатация детского лагеря в д.Коростынь | д.Коростынь | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 22 | Строительство магазина смешанной торговли; | д.Витонь | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 23 | Строительство туристической базы на 100 человек. | д.Мстонь | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 24 | строительство: культурно-спортивного центра (в д. Бор), объектов торговли и бытового обслуживания населения, объектов отдыха вблизи реки Шелонь и озера Ильмень. | в д. Бор | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 25 | обустройству мест массового отдыха на территории поселения планируется оборудование площадок для отдыха на берегу р. Шелонь и берегу озера Ильмень. | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 26 | реконструкция существующей парковой зоны на территории между общественно-деловым центром и берегом рек Мшажка и Мшага. | д.Мшага Ямская. | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| Объекты специального назначения |
| Утилизация ТБО |
| 27 | Строительство полигона ТБО в Шимском городском поселении | районе д.Теребутицы | 1 очередь | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| Кладбища |
| 28 | - запроектировать кладбище размером 4,0 га к северо-западу от р.п.Шимск (к югу от дороги на Сольцы в месте ее пересечения с дорогой на д.Бор); - расширить на 1,9 га кладбище существующее у карьера в районе д. Коростынь; - запроектировать новое кладбище площадью 2,7 га в западной части деревни Бор | р.п.Шимск д. Коростынь; д. Бор | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| Мероприятия по упорядочению земельного фонда поселения |
| 29 | Изменение территории и территориального зонирования населенных пунктов поселения | Шимское городское поселение | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |

# 2.4. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | 150 м, 200 м, 400м | производственного использования |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | 50 м, 300 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ | охранные зоны | 15м, 20 м, 25 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 50, 100, 300, 500 и 1000 м | производственного использования |

# 3. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Шимского городского поселения. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

В настоящем разделе рассмотрены изменения, связанные с изменением перспектив развития р.п.Шимск, обусловленные отказом от реализации инвестиционного проекта компании «УВИК».

Развитие остальных населенных пунктов Шимского городского поселения предусматривается в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией – генпланами  2011 и 2014 годов. В настоящем разделе рассматриваются развитие д. Белец, д. Бор,  д. Голино, д. Мшага Ямская, д. Коростынь, д. Малая Витонь, д. Мстонь, д. Веряжа, д. Заполье, д. Оспино, д. Старый Шимск, д.Ильмень, д.Северная Поляна, д.Теребутицы, д.Дубовицы с учетом положений генерального плана Шимского городского поселения, утвержденного в 2014 г.  Развитие остальных населенных пунктов поселения предусматривается в соответствии с генеральным планом 2011 года.

Архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов поселения  основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Основными мероприятиями для разработки всех отраслевых разделов Генерального плана являются мероприятия по функционально-планировочной организации территории, включающие предложения по совершенствованию административно-территориального устройства, пространственному развитию поселения с учетом транспортных условий, природно-экологической ситуации и ресурсов инженерного обеспечения территории.

Зонирование территории населенных пунктов поселения  является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного городского округа, сложившиеся особенности использования земель. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на основе функционального зонирования территории предполагает определенную классификацию и соответствующие параметры использования функциональных зон. Генпланом определены следующие виды зон, которые в целом сохранены и в настоящих изменениях:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Зоны особо охраняемых территорий;

- Производственные зоны;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Рекреационные зоны;

- Зоны специального использования;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

# 3.1. Развитие планировочной структуры населенного пункта

# рабочий поселок Шимск.

В соответствии с генпланом 2014 года предусматривались серьезные изменения в развитии поселка в связи с предполагаемой реализацией крупного инвестиционного проекта, предусматривавшего развитие агропромышленного комплекса с созданием ряда производств и привлечением для их строительства и последующего функционирования значительной численности иногородных специалистов. Для реализации такого проекта предусматривалось привлечение больших зарубежных финансовых инвестиций, что позволило бы существенно изменить социально-экономическое   развитие населенного пункта на расчетный срок. Предусматривалось, что численности жителей Шимска вырастет до  20    тысяч человек, а для их размещения будет создана соответствующая инфраструктура для обеспечения комфортного проживание жителей.

К сожалению,  в силу целого ряда внешнеэкономических событий последних лет и из-за введения экономических санкций против  России работы по инвестиционному проекту были прекращены  и перспективы их возобновления отсутствуют. В этой связи Администрация Шимского района считает целесообразным  осуществить корректировку генерального плана Шимского городского поселения  с исключением целого ряда мероприятий по реализации ранее предусмотренного инвестиционного проекта, в том числе, исключение из территории р.п.Шимск земельных участков с кадастровыми номерами 53:21:0011503:19 и 53:21:0011503:20 и возвращение их в состав земель сельскохозяйственного назначения, изменение функционального зонирования территории населенного пункта, уменьшение объемов жилищного и коммунального строительства и т.д.

Из настоящих изменений генплана исключены все мероприятия, связанные с отмененным инвестиционным проектом компании «УВИК», нашедших отражение в генеральном плане 2014 года. С учетом этого схема развития рабочего поселка Шимск на расчетный срок представлена на рис. 3.1.1.

Рис. 3.1.1. Схема развития р.п.Шимск на расчетный срок.

Настоящими изменениями  генерального плана предусматривается не только уменьшение  территории поселка Шимск, но   и  изменение территориального зонирования территории:

-  уменьшение  жилых зон;

-  уточнение зон общественно-деловой застройки;

-  уточнение  зон природно-рекреационного назначения;

- уточнение зон  производственного использования;

- уточнение параметров инженерно-транспортных зон;

- уточнение зон сельскохозяйственного использования.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории р.п.Шимск  представлены в балансе территории (таблица 6.1).

# 3.2. Развитие планировочной структуры населенного пункта

# деревня Белец.

Генеральным планом 2014 года в д.Белец  предусматривалось увеличение зоны жилой застройки на 12,33 га с формированием 6 кварталов ИЖС (рис. 3.2.1.). Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1.

Рис. 3.2.1. Схема развития д.Белец  на расчетный срок (изменения 2014 г.).

Застройку кварталов ИЖС предусматривается осуществлять домами коттеджного типа.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

# 3.3. Развитие планировочной структуры населенного пункта

# деревня Веряжа.

Генпланом 2011 года учитывалось удобное расположение  деревни Веряжа – близость к озеру Ильмень, наличие реки Саватейка,  протекающей через д.Веряжа, при хорошем транспортном сообщении (расположена у дороги Шимск-Старая Русса) позволяло предположить перспективность этого населенного пункта. С учетом этого генеральным планом было предусмотрено резервирование территорий в деревне под индивидуальное жилищное строительство. Изменениями 2014г. предусматривалось дальнейшее увеличение площади деревни на 2,73 га и на размещение на территории деревни 2 кварталов индивидуальной жилой застройки, в связи с чем предусмотрено увеличение жилой зоны на 4,26 га (рис.3.3.1.).  Кварталы ИЖС разместятся в западной и северо-восточной части деревни. На этих территориях предусмотрена коттеджная застройка. Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1., а параметры функционального зонирования  показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.3.1. Схема развития д.Веряжа  на расчетный срок (изменения 2014г.).

# 3.4. Развитие планировочной структуры населенного пункта

# деревня Дубовицы.

Деревня Дубовицы генпланом 2011 года не рассматривалась в качестве развиваемого на расчетный период населенного пункта. Тем не менее генпланом 2012 года предусматривалось увеличение территории деревни на 84,9 га с увеличением зоны рекреационного назначения на 84,7 га. С момента разработки генплана 2012 года территория населенного пункта увеличилась на 82,69 га. При этом основная часть включенных земель была зонирована как земли сельскохозяйственного использования (63,22 га). В настоящее время при постановке земель на кадастровый учет произошло уменьшение территории деревни со 140,69 га до 73,2 га (на 67,49 га) в основном за счет вывода земель сельскохозяйственного использования за границы населенного пункта. В результате этого площадь земель сельскохозяйственного использования сократилась с 63,22 га до 4,76 га. Изменениями 2014 г. предусматривалось увеличение жилой зоны на 1,56 га и размещение на территории деревни одного квартала индивидуальной жилой застройки, параметры которой представлены в таблице 1.3.1. Размещение квартала 1ИЖС предусмотрено в центральной части деревни (рис.3.4.1.).

Изменения функционального зонирования д.Дубовицы  показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.4.1. Схема развития д.Дубовицы  на расчетный срок (Изменения 2011г.).

Изменениями 2014 года также предусматривалось изменение функционального зонирования д.Дубовицы. Такие изменения представлены на рис.3.4.2.

Рис. 3.4.2. Схема развития д.Дубовицы  на расчетный срок (изменения 2014 г.).

# 3.5. Развитие планировочной структуры населенного пункта

# деревня Заполье.

Генпланом 2011 года учитывалось удобное расположение   деревни  Заполье  было предусмотрено резервирование территорий под индивидуальное жилищное строительство.  Генеральным планом предусматривалось развитие населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой, общественно-деловой зоны, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети с учетом характерных особенностей ландшафта. Предусматривалось увеличение территории деревни на 25,7 га. Основное развитие деревни предусматривалось за пределами расчетного срока с выделением под ИЖС  23,0 га территории. Изменениями 2014г. было предусмотрено увеличение территории населенного пункта на 1,74 га и увеличение жилой зоны на 2,05 га.  Под жилищное строительство предусмотрено выделение земельного участка к югу (юго-западу) от существующей застройки, где предусмотрено строительство 10-12 коттеджей. Параметры жилой застройки  представлены в таблице 1.3.1. Размещение квартала 1ИЖС показано на рис. 3.5.1.

Настоящими изменениями предусмотрено: Земельный участок 53:21:0021601:45 общей площадью 28517 м2  включить в черту населенного пункта д.Заполье и отобразить как земли П.1 (зона коммунально-складской застройки).

Изменения функционального зонирования д.Заполье показаны в таблице 6.1.

Рис.5.1. Схема развития деревни Заполье на расчетный срок (изменения 2018 г.).

# 3.6. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Ильмень.

Генеральным планом 2011 года в д.Ильмень   предусматривалось увеличение территории населенного пункта почти на 60 га (с 42,0 до 101,7 га)  в основном за счет расширения зоны рекреации. Увеличение жилой зоны на расчетный срок не планировалось. Изменениями  2014г. предусматривалось увеличение зоны жилой застройки на 35,41  га с формированием 4 кварталов ИЖС (рис. 3.6.1.). Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Ильмень показаны в таблице 6.1. Необходимо отметить, что значительная часть территории кварталов 1 ИЖС и 4 ИЖС находится в зоне подтопления паводковыми водами (не реже чем через 1-2 года, а то и ежегодно), так как мелиорационная канава соединяется с двух сторон с рекой Шелонь и как следствие этого весной в половодье уровень воды в канаве поднимается на 1,5 – 2,5 метров, которая затапливает прибрежные территории на 150 – 250 метров. Вода в этой зоне может сохраняться до середины июня месяца.

С учетом этого строительство жилья в этих кварталах должно осуществляться только после проведения всего комплекса противопаводковых мероприятий в рамках предварительно разработанных проектов планировки территории.

Настоящими изменениями предусмотрено: включить в состав населенного пункта земельный участок 53:21:0011701:37 площадью 60000 м2 из земель сельскохозяйственного назначения и рассматривать в территориальной зоне Ж.1.

Изменения функционального зонирования д.Ильмень  показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.6.1. Схема развития деревни Ильмень на расчетный срок (изменения 2018 г.).

# 3.7. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Коростынь.

Генпланом 2011 года предусматривалось значительное увеличение территории д.Коростынь (на 113,1 га со 115,0 га до 228,13 га). В настоящее время предусмотренное увеличение территории уже произведено в полном объеме. Генпланом 2011 года на расчетный срок планировалось увеличить зону жилой застройки до  108,57  га (что уже реализовано в настоящее время). Изменениями 2014г. предусматривалось дальнейшее увеличение жилой зоны – на 18,46 га за счет индивидуального жилищного строительства трех кварталов ИЖС (рис. 3.7.1.).

Застройку жилой зоны планируется проводить объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Строительство нового жилья предусматривается с обеспечением всеми видами инженерного  благоустройства (теплоснабжение, водопровод, канализация, газоснабжение).

Развитие  административно–общественного центра села д.Коростынь планируется в рамках генплана 2011 года. Для строительства объектов общественно-делового назначения предусматриваются два квартала (4 и 5 ОД). Настоящими изменениями предусматривается увеличение зоны общественно-деловой застройки на 4,24 га.

Генеральным планом предусматривается  инженерная подготовка территории, благоустройство улиц, максимальное сохранение и использование существующих зеленых насаждений.

Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Коростынь показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.7.1. Схема развития деревни Коростынь на расчетный срок(изменения 2014г.).

# 3.8. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Мстонь.

В композиционно-градостроительном отношении деревня Мстонь  представляет собой  живописный населенный пункт на фоне богатой природной среды озера Ильмень. Уникальные природные условия территории, на которой расположен населенный пункт, позволяет прогнозировать его значительное развитие по мере развития туризма в регионе. В соответствии с генпланом 2011 года на период за пределами расчетного срока Администрацией поселения в деревне были зарезервированы  значительные территории  под индивидуальную жилую застройку (рис.3.8.1.) и один квартал (в южной части деревни, у автодороги Шимск-Коростынь)  площадью 10,55 га для строительства туристической базы на 100 мест. Строительство такого объекта потребует создание в деревне не только инженерной инфраструктуры, но и привлечение рабочей силы для обслуживания объекта, что в свою очередь приведет  новому жилищному строительству на зарезервированных для этих целей землях. Для осуществления застройки зарезервированных площадей потребуется разработка и согласование в установленном порядке проекта межевания земель и проекта застройки территории.

Настоящими изменениями основные предложении генплана 2012 года сохранены в силе. Кроме того предусмотрено выделение территории площадью 2,6 га  под общественно-деловую застройку (рис. 3.8.1., квартал 2 ОД).

Генеральным планом предлагается предусмотреть инженерную подготовку территории, благоустройство улиц, максимальное сохранение и использование существующих зеленых насаждений, благоустройство берегов ручья Антонов и участка берега озера Ильмень.

Данные о параметрах кварталов общественно-деловой  застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Мстонь показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.8.1. Схема развития деревни Мстонь на расчетный срок(изменения 2014г.).

# 3.9. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Малая Витонь.

Развитие деревни Малая Витонь в рамках настоящих изменений существенно не изменяется по сравнению с генпланом 2011 года:

- Жилищное строительство на территории деревни предусмотрено на выделенном для этих целей квартале 1ИЖС  в восточной части населенного пункта (рис.3.9.1.).  Застройка планируется усадебными жилыми дома с земельными  участками площадью 0,15-0,20 га. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Рис. 3.9.1. Схема развития деревни Малая Витонь  на расчетный срок(изменения 2014г.).

Рис. 3.9.1а. Схема развития деревни Малая Витонь  на расчетный срок (изменения 2018 г.).

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем. На перспективу за расчетный срок предусматривается освоение территорий в северо-западной части деревни.

В рамках изменений 2014г. было предусмотрено увеличение зоны жилой застройки  на 1,3 га по сравнению с генпланом 2011 года.

В д.Малая Витонь  предусмотрена территория (площадью 0,56 га), которая   отведена под строительство магазина (квартал 2 ОД).

Данные о параметрах кварталов жилой и общественно-деловой  застройки представлены в таблице 1.3.1.

Настоящие изменения касаются вопросов  функционального зонирования территории д.Малая Витонь (рис.3.9.1.) и они  показаны в таблице 6.1.

# 3.10. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Малиновка.

Изменениями 2014г. предусматривалось начало освоения ранее зарезервированных по генплану 2011 года в деревне Малиновка территорий (108,4 га).  Освоение территории предусмотрено начать с 2-х кварталов ИЖС, расположенных в южной части существующей застройки (квартал 2 ИЖС) и южнее дороги на деревню Белец (квартал 1 ИЖС). Общая площадь территории под застройку составит 20,84 га (рис.3.10.1.).

Рис. 3.10.1. Схема развития деревни Малиновка  на расчетный срок (Изменения 2014 г.).

Данные о параметрах кварталов жилой и общественно-деловой  застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Малиновка  показаны в таблице 6.1.

Застройка планируется усадебными жилыми дома с земельными  участками площадью 0,15-0,20 га. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

# 3.11. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Мшага Ямская

В композиционно-градостроительном отношении деревня Мшага Ямская представляет собой  живописный населенный пункт на фоне богатой природной среды - рек Мшажка, Мшага и Шелонь.

Генпланом 2011 года было  предусмотрено  увеличение территории населенного пункта за счет  земель сельскохозяйственного назначения с 83,0 до 201,0 га. На вновь включаемых в состав территории населенного пункта землях предусматривалось индивидуальное строительство жилыми домами улучшенной планировки и коттеджной застройкой. В процессе развития деревни предусматривалось сохранение существующей структуры населенного пункта на расчетный срок с расширением территории застройки  в восточном направлении – к автомобильной дороге  д. Мшага Воскресенская -  д. Песочки (рис.3.11.1.).

Рис. 3.11.1. Схема развития деревни Мшага Ямская  на расчетный срок (Изменения 2014 г.).

Одновременно предусматривалась реконструкция существующей парковой  зоны на территории между общественно-деловым центром и берегом рек Мшажка и Мшага.

К востоку от автомобильной дороги д. Мшага Воскресенская -  д. Песочки (на территории между автодорогой и рекой  Шелонь) предусматривалось создание резервных территорий, освоение которых планировалось  за границами расчетного срока. В настоящее время выявилась дополнительная потребность в земельных участках для индивидуального жилищного строительства и Администрацией Шимского поселения принято решение  о начале освоения ранее зарезервированных территорий. Для ИЖС выделяется 6 кварталов общей площадью 57,975 га  (рис. 3.11.1.).

Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Мшага Ямская  показаны в таблице 6.1.

# 3.12. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Оспино

Генпланом 2011 года предусматривалось увеличение территории деревни с 31,0 до 53,7 га на расчетный срок. Предусмотренное увеличение площади деревни уже реализовано и фактическая площадь деревни в настоящее время составляет 53,72 га. На расчетный срок с учетом постановки земель на кадастровый учет предусмотрено уменьшение площади населенного пункта на 9,85 га.  Одной из причин уменьшения площади деревни является и отсутствие постоянных жителей. Существующая застройка деревни предназначена в основном для сезонного отдыха приезжего населения.

Изменениями 2014г. предусмотрено выделение 2 кварталов для индивидуального жилищного строительства в северо-восточной и юго-западной частях деревни (рис.3.12.1.) общей площадью 3,29 га.

Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Оспино  показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.12.1. Схема развития деревни Оспино   на расчетный срок  (Изменения 2014г.)

# 3.13. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Северная Поляна

Генпланом 2011 года предусматривалось увеличение территории деревни с 7,0 до 23,8 га на расчетный срок. Предусмотренное увеличение площади деревни уже реализовано и фактическая площадь деревни в настоящее время составляет 23,79 га. В рамках изменений 2014г. предусматривалось дальнейшее увеличение территории деревни – на 2,27 га, которые в основной своей части предусматриваются под строительство индивидуального жилья. Предусматривается, что жилая зона деревни на расчетный срок увеличится с 5,5 га до 18,4 га, т.е. на 12,9 га.  Настоящими изменениями предусматривается выделение для жилищного строительства 3 кварталов ИЖС общей площадью 12,88 га: в юго-западной части деревни кварталы 1ИЖС и 2 ИЖС (общая площадь 1,6 га)  и в юго-восточной части деревни – за существующей в настоящее время застройкой (11, 27 га).  На этих территориях предусматривается индивидуальное строительство жилыми домами улучшенной планировки и коттеджной застройкой (рис.3.13.1.)

Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Бор  показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.13.1. Схема развития деревни Северная Поляна   на расчетный срок  (Изменения 2014г.).

# 3.14. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Старый Шимск

Генпланом 2011 года предусматривалось увеличение площади населенного пункта на 82,0 га в основном за счет включения в его состав земель резерва (61,0 га). Предусмотренное увеличение площади деревни за прошедшее время  было реализовано полностью и фактическая площадь деревни в настоящее время составляет 159,85 га. По данным Администрации Шимского городского поселения в деревне Старый Шимск сложились условия для начала освоения ранее зарезервированных территорий. В этой связи изменениями генплана 2014г. предусмотрено выделение под жилищное строительство 3 кварталов ИЖС общей площадью 43,25 га.  Предусматривается разместить квартал 1 ИЖС  в близи устья ручья Наум, а кварталы 2ИЖС и 3 ИЖС по обеим сторонам автодороги Старый Шимск – Ильмень (рис.3.14.1.). В результате реализации данных предложений  площадь жилой зоны в поселке на расчетный срок увеличится  до 113,1 га (на 65,17 га).

Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Старый Шимск  показаны в таблице 6.1.

Изменениями 2014г. предусматривалось увеличение площади населенного пункта на 19,77 га за счет присоединения земель между  берегом реки Шелонь и существующей границы деревни (юго-восточная часть деревни).

Рис. 3.14.1. Схема развития деревни Старый Шимск   на расчетный срок (Изменения 2014г.).

В рамках изменений генплана 2014 года предусматривалось изменение функционального зонирования территории в границах населенного пункта, которые представлены на рис.3.14.2.

Рис. 3.14.2. Схема развития деревни Старый Шимск   на расчетный срок (изменения 2014 года).

В рамках настоящих изменений генплана  предусматривается исключение из состава территории населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:208 площадью 173330 м2 (рис.3.14.3.) и изменение функционального зонирования территории населенного пункта.

Рис. 3.14.3. Схема развития деревни Старый Шимск   на расчетный срок (настоящие изменения 2018 года).

# 3.15. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Теребутицы

Генпланом 2011 года предусматривалось увеличение территории деревни с 88,0 до 111,0 га на расчетный срок. Предусмотренное увеличение площади деревни уже реализовано и фактическая площадь деревни в настоящее время составляет 111,05 га. Изменения 2014г. затрагивали вопросы функционального зонирования территории, так предусматривалось в основном увеличении жилой зоны на 6,53 га и уменьшение зоны рекреации (на 6,68 га). Кроме того 1,34 га земли выделялись в зону сельскохозяйственного использования и незначительно уменьшалась зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

В рамках увеличения жилых зон на территории деревни выделяется два квартала для индивидуального жилищного строительства (в южной – квартал 1ИЖС и северной – квартал 2 ИЖС частях деревни) общей площадью 6,38 га (рис.3.15.1.).

Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Теребутицы показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.15.1. Схема развития деревни Теребутицы   на расчетный срок (изменения 2014г.)

# 3.16. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Бор.

В композиционно-градостроительном отношении деревня Бор представляет собой  живописный населенный пункт на фоне богатой природной среды - реки Шелонь. Территория деревни вплотную прилегает к территории рабочего поселка Шимск.

Планировочная структура деревни линейная, упорядоченная. В настоящее время деревня условно разделена на 2 части: восточную и западную. Восточная часть вплотную примыкает к территории районного центра п. Шимск. В этой части расположена и администрация бывшего Борского сельского поселения. Западная часть, в которой расположены основные жилые дома и общественно-деловой центр (весьма слабо развитый), тяготеет к берегу реки Шелонь. Между этими двумя частями имеется весьма большой участок территории деревни, свободный от застройки. Именно эта часть генпланом 2011 года была и предусмотрена под индивидуальную жилую застройку и размещение объектов общественно-бытового назначения. В этой части предусматривалось строительство детского дошкольного учреждения, культурно-строительного центра и  бани. На территории населенного пункта предусматривалось создание 3 резервных зон для перспективного развития: два участка в восточной части деревни и одна в северо-западной части – ближе к речке Струпенка. В западной части деревни было предусмотрено строительство нового кладбища традиционного захоронения площадью 2,7 га.

Проектом предлагалось перспективную жилую застройку расположить в восточной части деревни, где разместится коттеджный район современного типа. Здесь предусматривается строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Застройку жилой зоны планировалось  проводить новыми современного типа жилыми зданиями в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Изменениями 2014г. предусматривалось начало освоения территории деревни в ее западной части (в сторону речки Струпенка) – квартал 1 ИЖС. Объекты общественно-деловой застройки предусмотрено разместить на участках ранее запланированных для этих целей в генплане 2011 года (квартал 1ОД и квартал 2ОД),

Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Бор  показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.16.1. Схема развития деревни Бор  на расчетный срок (изменения 2014г.).

В рамках изменений генплана 2014 г. предусматривалось  изменение функционального зонирования территории в границах населенного пункта, которые представлены на рис.3.16.2.

Рис. 3.16.2. Схема развития деревни Бор  на расчетный срок (изменения 2014 года).

В рамках настоящих изменений генплана осуществляется только корректировка функционального зонирования территории деревни Бор (рис.3.16.3. и таблица 6.1.)

Рис. 3.16.2. Схема развития деревни Бор  на расчетный срок (изменения 2018 года).

# 3.17. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Голино.

В генеральный план д.Голино в 2013 году были внесены изменения, согласно которых было  изменено функциональное зонирования территории деревни. Изменениями предусматривалось:

- увеличение территории жилой застройки на 12,5 га;

- уменьшение зоны рекреационного назначения на 17,23 га;

- уменьшение зоны производственных предприятий (зоны коммунально-складских предприятий) – на 0,1 га;

-  увеличение зоны инженерной и транспортной инфраструктуры  - на 1,08 га;

- зона  сельскохозяйственного назначения  сократится на 1,6 га.

В рамках настоящих изменений 2014г. уточнялись параметры жилищной застройки и незначительно корректировалось функциональное зонирование территории. Для индивидуальной жилой застройки на территории деревни выделяется 2 квартала ИЖС: один в северной части деревни (к востоку от автодороги на д.Малиновка (квартал 1ИЖС), второй в западной части деревни (квартал 2ИЖС).

Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Голино  показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.17.1. Схема развития деревни Голино   на расчетный срок (изменения 2014г).

# 3.а. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 3а.1.

Таблица 3а.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | 150 м, 200 м, 400м | производственного использования |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | 50 м, 300 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ | охранные зоны | 15м, 20 м, 25 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 50, 100, 300, 500 и 1000 м | производственного использования |

# 4. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Шимского   городского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).  Генеральным планом 2011 года предусмотрено развитие всех видов инженерного обеспечения населенных пунктов Шимского городского  поселения.

С учетом предусмотренных в 2014 г. изменений интенсивного развития рабочего поселка Шимск предусмотрено и изменение  объемов оказания услуг по инженерному обеспечению потребностей населения в первую очередь по р.п.Шимск и по развиваемым населенных пунктам поселения.  Проектные предложения по остальным населенным пунктам сохраняются в рамках генплана 2011 года (если иное решение не оговорено дополнительно). Необходимо отметить, что внесенные изменения в генеральный план потребуют существенных финансовых и материальных затрат в развитие инженерной инфраструктуры как отдельных населенных пунктов поселения, так  и всего Шимского поселения в целом, так как интенсивное развитие поселения будет сопровождаться заметным увеличением потребления газа, электроэнергии и воды для обеспечения потребностей как населения, так и производственных объектов. Некоторую  неопределенность в определении потребности поселения в ресурсах вызывает  отсутствие ясности в соотношении между постоянными и сезонными жителями. Для сезонных жителей жилье в населенных пунктах поселения может оказаться «вторым жильем», используемом 3-4 месяца в год, что будет серьезно влиять на колебания нагрузки в сетях водо-, электро- и газоснабжения, а также водоотведения.

Численность таких непостоянно проживающих жителей может составлять  более 4,5 тысяч человек (около четверти от прогнозируемой численности жителей поселения), что может в 3 раза превысить численность постоянных жителей по деревням и  потребует соответствующего развития социальной и инженерной инфраструктуры.  При этом следует учитывать, что  «ВТОРОЕ ЖИЛЬЕ» это жилье для временного проживания (дачное строительство, огородничество, отдых) в период отдыха хозяев такого жилья (достаточно обеспеченные люди из крупных городов Северо-Западного региона, регионов Крайнего Севера и т.д.).  Несомненно, что для таких жителей потребность в общеобразовательных объектах (детские садики, школы, внешкольные учреждения), в объектах культурно-досугового типа, учреждениях здравоохранения и физкультурно-спортивных, а также торговли и коммунально-бытового обслуживания будет иной по сравнению с потребностями постоянного населения. Кроме того «второе жилье» следует рассматривать в качестве избыточного и в этой связи в какой-то степени роскошью, поэтому обеспечение его социальной и инженерной инфраструктурой следует осуществлять за счет средств  собственников такого жилья, а не из средств поселения, Шимского района или Новгородской области. Администрация Шимского городского поселения может содействовать и оказывать организационную помощь развитию  такого строительства, при этом четко учитывать интересы местных жителей для недопущения возникновения конфликтных ситуаций между постоянным и пришлым населением.

# 4.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение.

В состав Шимского городского поселения входят 24 населённых пункта. Автономные системы водоснабжения имеют р.п. Шимск, д. Большая Витонь и  д. Коростынь. В водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Водоснабжение - рабочий поселок  Шимск. Существующее положение.

В настоящее время источником водоснабжения левобережной части р.п. Шимск являются поверхностные воды р. Шелонь. Створ водозабора расположен в 0,5 км ниже автодорожного моста, на 11 км от устья в пределах городской застройки. В непосредственной близости от водозабора расположена площадка водоочистных сооружений. Территория ВОС составляет 1,2 га и ограждена забором из металлической сетки достаточной степени изношенности.

В состав водозаборных сооружений входят:

- водоприёмная линия диаметром 400 мм с водоприёмником руслового типа, построенным в 50-х годах прошлого века;

- водоприёмный береговой колодец диаметром 2,5 м;

- две самотечные линии диаметром 200 мм от берегового колодца до насосной станции первого подъёма, которая оснащена в 2000 году двумя насосами марки КМ 80-50-200 (q=50 м3/час, Н=50 м), один из которых является рабочим, а другой резервным;

- две напорных линии диаметром 150 мм от насосной станции первого подъёма до блока водоочистных сооружений;

- водоочистные сооружения (4 блока по 400 м3/сутки типа «Струя»), сблокированные с насосной станцией второго подъёма, оборудованной итальянскими насосами марки F50/250В и F50/250С с регулятором чистоты (q=60 м3/час, Н=40 м). Один из насосов является рабочим, другой резервным;

- два резервуара чистой воды по 350 м3 каждый.

От резервуаров чистой воды насосами станции второго подъёма вода по двум автономным водоводам диаметрами 150 и 200 мм подаётся в городскую сеть.

В настоящее время на левобережной территории р.п. Шимск действует тупиковая сеть объединённого хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода диаметром 32÷150 мм. Износ действующих водопроводных линий составляет 78÷80%.

Правобережная жилая застройка снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев.

В рамках Федеральной программы «Промышленная площадка» компанией "ЭКОС" была проведена оценка объёма реконструкции сетей водопровода и канализации Шимского городского поселения, проведены геолого-изыскательские работы на отведённых площадках водопроводных и канализационных сооружений, определены этапы проведения работ.

Для реализации инвестиционного проекта создания агропромышленного комплекса с развитой социальной инфраструктурой, представленный компанией UVIC AC (Эстоноия), к 2019 году потребуется суточное водопотребление объёмом в 17400 м³/сутки.  В соответствии с этим ООО «МП Шимский водоканал» письмом №544 от 27.08.2014 рекомендует при разработке генерального плана предусмотреть устройство новых водозаборных и водоочистных сооружений производительностью 30 тыс.м³/сутки, которые позволят  кроме водоснабжения перспективных производственных мощностей и Шимского городского поселения дополнительно снабдить водой с.Подгощи и ДНП «Коломо», с.Медведь и д.Лесная (с учётом тепличного хозяйства).

Проектное предложение.

Рабочий поселок  Шимск.

Водопотребление Шимского городского поселения на расчётный период приведено в таблице 4.1.1. в соответствии с планом-проектом реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в р.п.Шимск, проектом создания агропромышленного комплекса и письмом ООО «МП Шимский водоканал»  от 27.08.2014 г. №544.

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК» (выдела курсивом).

Таблица 4.1.1.

| № | Потребитель | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Существующая застройка р. п. Шимск | 1000,00 | 365,00 | 1300,00 | 97,50 | 600,00 | 219,00 | 780,00 | 58,50 | 2 |
| 2. | Комплексная жилая застройка в р. п. Шимск (ООО "УВИК ЗАПАД") | 4644,48 | 1447,33 | 5817,85 | 387,38 | 3811,16 | 1369,25 | 4613,33 | 253,52 | 3 |
| 3. | Проектируемая промышленность | 12355,52 | 4509,76 | 16062,18 | 669,26 | 13188,84 | 4813,93 | 17145,49 | 714,40 | 1,2,3 |
|  | Итого по п. 1÷3: | 18000,00 | 6322,09 | 23180,03 | 1154,14 | 17600,00 | 6402,18 | 22538,82 | 1026,42 |  |
| 4. | Жилая застройка в с. Подгощи | 500,00 | 182,50 | 650,00 | 77,35 | 430,00 | 156,95 | 559,00 | 66,52 | 2 |
| 5. | Комплексная малоэтажная застройка ДНП "Коломо" | 1500,00 | 547,50 | 1950,00 | 170,63 | 1350,00 | 492,75 | 1755,00 | 153,56 | 2 |
| 6. | Тепличное хозяйство д. Лесная | 2400,00 | 876,00 | 3120,00 | 156,00 | 1200,00 | 438,00 | 1560,00 | 78,00 | 2 |
| 7. | Жилая застройка в с. Медведь с организациями и предприятиями | 1500,00 | 547,50 | 1950,00 | 191,10 | 1300,00 | 474,50 | 1690,00 | 165,62 | 2 |
|  | Итого по п. 4÷7: | 5900,00 | 2153,50 | 7670,00 | 595,08 | 4280,00 | 1562,20 | 5564,00 | 463,70 |  |
|  | ВСЕГО: | 23900,00 | 8475,59 | 30850,03 | 1749,21 | 21880,00 | 7964,38 | 28102,82 | 1490,12 |  |

Суточные расходы приняты в соответствии с предоставленной информацией:

1. Доклад об инвестиционном проекте создания агропромышленного комплекса с развитой социальной инфраструктурой в р. п. Шимск, компания UVIC AS, 2014 г.

2. Исх. №544 от 27.08.2014 от ООО "МП Шимский водоканал".

3. "Проект планировки территории площадью 202 га Новгородская область, Шимский район, Шимское городское поселение, р.п. Шимск", ООО "ГрафИнфо", г. В. Новгород, 2014 г

При разработке генерального плана 1975 года р.п. Шимск институтом Ленгипрогор были проведены гидрологические изыскания по выбору источника водоснабжения и сделан вывод, что при незначительной водостабильности водоносного горизонта, его общей жёсткости до 83 мг/л и сухом остатке 1360÷6000 мг/л, а также удельном дебите скважин, составляющем (0,02÷0,1) л/с или (1,72÷8,64) м3/сут, источником водоснабжения города Шимска могут служить только воды р. Шелонь  (стр. 97 ПЗ «Шимск. Генеральный план и проект детальной планировки», Л.: Ленгипрогор, 1975 г).

В настоящее время компанией ЭКОС ведутся проектные работы по проектированию водозаборных и водоочистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки на правом берегу р. Шелонь.

До начала эксплуатации водозаборных и водоочистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки проектом предлагается:

1. Водоснабжение проектируемых кварталов жилой застройки района Задорожье осуществлять от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитанными на количество человек, населяющее каждый конкретный дом.

Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой.

Проектом предусматривается обеспечение нужд наружного пожаротушения района Задорожье от парных противопожарных резервуаров открытого типа, общая ёмкость которых составляет 108 м3. Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнён при рабочем проектировании  в соответствии с действительным строительным объёмом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп размером 12х24 м на берегу р. Шелонь. Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу реки принимается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷200 м.

2. На ближайшие три года  проектом предлагается сохранить сложившуюся схему водоснабжения левобережной части р. п. Шимск, включив на перспективу к этой схеме население вплотную примыкающих к ней д. Старый Шимск, д. Ильмень и д. Бор.

В левобережной части р. п. Шимск на ближайшие три года в соответствии с письмом ООО «МП Шимский водоканал»  от 27.08.2014 г. №544  проектом также  предлагается:

- капитальный ремонт действующей водоприёмной линии диаметром 400 мм с водоприёмником руслового типа;

- устройство второй водоприёмной линии руслового типа аналогично действующей;

- поэтапная замена двух всасывающих линий диаметром 200 мм от берегового колодца до насосной станции первого подъёма;

- поэтапная замена двух водоводов диаметром 150 мм на два водовода диаметром 200 мм от насосной станции первого подъёма до блока водоочистных сооружений;

- капитальный ремонт с реконструкцией и модернизацией блока водоочистных сооружений при сохранении её суточной производительности 1600м³/сут;

- капитальный ремонт строительных конструкций действующих резервуаров чистой воды;

- капитальный ремонт насосной станции второго подъёма и установка в ней двух дополнительных групп насосов аналогичных действующему марки F150/250B;

- автоматизация работы насосной второго подъёма по схеме: два насоса - на хозяйственно-питьевые нужды населения; два насоса – на обеспечение внутреннего и наружного пожара; два насоса резервные;

- устройство двух новых водоводов  диаметром 500 мм;

- устройство кольцевой магистральной сети городского водопровода диаметром 500 мм;

- поэтапная замена изношенных участков водопроводных сетей и их кольцевание с магистральной сетью диаметром 500 мм.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø500 ÷110 мм согласно ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, а также в насосных станциях  первого и второго подъёма на площадке водоочистных сооружений, на водоводах на с.Подгощи, ДНП «Коломо», с. Медведь и д. Лесная.

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Также они должны быть ограждены глухим ограждением (п. 15.4 СП 31.13330.2012). Для площадки водозаборных и водоочистных сооружений по периметру площадки с соблюдением зон санитарной охраны первого пояса высотой 2,5 м с 4÷5 нитями колючей проволоки на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

3. В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с (при количестве жителей до 10000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5+2х5 = 15 л/с  (здание театра со сценой);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

4. С вводом в эксплуатацию правобережных водопроводных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки  и устройством 2х водоводов диаметром 500 мм на левый берег проектом предлагается:

- устройство централизованных систем водоснабжения в правобережной части Шимска, в деревнях Старый Шимск, Ильмень, Бор;

- развитие кольцевой водопроводной сети левобережной части города с поэтапной заменой её изношенных участков;

- при необходимости использование действующих резервуаров чистой воды и насосной II подъёма левобережных сооружений для обеспечения пиковых нагрузок суточного и сезонного водопотребления;

-устройство водоводов в с. Подгощи и ДНП «Коломо», с.Медведь,  д. Лесная (с учётом тепличного хозяйства).

Водоотведение – рабочий поселок Шимск. Существующее положение.

В настоящее время в левобережной части р. п. Шимск действует централизованная система канализации, отводящая бытовые сточные воды от многоквартирных жилых домов и зданий общественного и коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов в канализационную насосную станцию №1 и далее двумя напорными коллекторами диаметром 150 мм на общегородские канализационные очистные сооружения.

Самотечная канализационная сеть выполнена из труб диаметром 200÷300 мм.

КНС №1 оборудована двумя насосами марки ФГ 81/31 (q=80 м3/час, Н=22,5 м) и СМ 165-250/4 (q=50 м3/час, Н=20 м), работающими в режиме один рабочий, один резервный.

Общегородские канализационные очистные сооружения расположены на левом берегу р. Шелонь и имеют производительность 700 м3/сутки.

В состав КОС входят:

- блок аэротенков;

- блок доочистки;

- контактные резервуары;

- иловые карты в количестве трёх.

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в р. Шелонь. Население, проживающее в неканализованных районах города, пользуется надворными уборными с выгребами, с вывозом жидких нечистот на свалки в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Компанией "ЭКОС" проведена оценка объёма реконструкции сетей водопровода и канализации Шимского городского поселения в рамках Федеральной программы "Промышленная площадка", определены производительность КОС полной биологической очистки с доочисткой и сооружения обработки осадка и  этапы её проведения. Проект также учитывает в соответствии с письмом ООО «Шимский водоканал» от 27.08.2014 г. №544 кроме водоотведения Шимского городского поселения и его агропромышленного комплекса  и водоотведение с. Подгощи и ДНП «Коломо», с. Медведь, д. Лесная  (с учётом тепличного хозяйства).

В разделе реконструкции системы канализации р. п. Шимска предусматривается:

- устройство новых канализационных очистных сооружений производительностью 10 000 м³/сутки, площадка под которые отведена к северо-востоку от Нового жилого квартала;

- канализационный коллектор от Промышленной площадки до проектируемых КОС;

- линия сброса очищенных сточных вод в природный водоприёмник (в качестве возможных вариантов в настоящее время рассматриваются ручей Наум и р. Шелонь);

- коллектор подключения станции проектируемых ВОС с переходом через реку Шелонь. В последствии этот коллектор станет главным канализационным коллектором для правого и левого берегов р.п. Шимск.

Проектное предложение.

Рабочий поселок  Шимск.

До пуска в эксплуатацию канализационных очистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки  в соответствии с письмом ООО «Шимский водоканал» от 27.08.2014 г. №544  в левобережной части р. п. Шимска проектом предусматривается:

- развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети города, по которой сточные воды будут подаваться на существующие и проектируемые КНС (количество которых будет уточняться при рабочем проектировании) и далее на очистные сооружения города;

- поэтапная замена насосного оборудования в действующих насосных станциях и оборудование их системами дистанционного и автоматического управления;

- реконструкция и модернизация действующих городских КОС в сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищаемых сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём I категории производительностью 700 м3/сутки;

- устройство сооружений по обезвоживанию осадка на площадке городских КОС;

- демонтаж иловых площадок на площадке городских КОС.

В районе мкр. «Задорожье» (правобережная часть р.п. Шимск), застраиваемом индивидуальными жилыми домами усадебного типа, проектом предусматривается оснащение их локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

После пуска в эксплуатацию канализационных очистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки проектом рекомендуется:

- устройство централизованных систем водоотведения в деревнях Бор, Старый Шимск, Ильмень и в правобережной части г. Шимск с отводом сточных вод на новые КОС для их полной биологической очистки и доочистки;

- развитие самотечно-напорной канализационной системы левобережной части р. п. Шимск и переориентация её на новые КОС производительностью 30 000 м3/сутки;

- демонтаж действующих КОС, расположенных в охранной зоне р. Шелонь, очистка и обеззараживание этой территории.

Так как часть жилой зоны р. п. Шимск размещена в водоохранной зоне реки Шелонь и на территории, расположенной ниже отметки 25.00 Бс, что соответствует максимальному уровню 1%-й обеспеченности на р. Шелонь у р. п. Шимск, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Расчетные расходы водопотребления и водоотведения приведены в таблице 4.1.1.

Водоснабжение.

Существующее положение по остальным населенным пунктам.

Деревня  Большая Витонь

В настоящее время на территории д. Большая Витонь  действует тупиковая сеть водопровода, снабжающая водой здания коммунального и общественного назначения и часть жилых зданий. Часть жилой застройки снабжается водой от водоразборных колонок, установленных на сети, часть от индивидуальных шахтных колодцев.

Водопроводная сеть выполнена из стальных чугунных труб диаметрами 76÷32 мм.

В качестве источника водоснабжения используется действующая артезианская скважина №559 в 40 м от фермы. Скважина пробурена в 1964 году. Глубина скважины 48 метров,   удельный дебит 0,44 л/с. В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-6,3-80. Включение и отключение скважины производится автоматически.

На сети установлена  стальная  водонапорная башня с баком ёмкостью 15 м3 и высотой 9 м. Техническое состояние водонапорной башни – удовлетворительное.

Деревня Коростынь

В настоящее время на территории д. Коростынь действует тупиковая сеть водопровода, снабжающая водой здания коммунального и общественного назначения и часть жилых зданий. Часть жилой застройки снабжается водой от водоразборных колонок, установленных на сети, часть от индивидуальных шахтных колодцев.

Водопроводная сеть выполнена из стальных чугунных труб диаметрами 76÷32 мм.

В качестве источника водоснабжения используются две действующие артезианские скважины с удельными дебитами 0,16 л/с, и 0,5 л/с. На сети в непосредственной близости от скважин установлена  стальная  водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3 и высотой 14 м. Водонапорная башня имеет почти 80%-ю степень изношенности, как и некоторые участки сетей.

В настоящее время в д. Коростынь централизованное водоотведение отсутствует, сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Остальные населенные пункты.

В водоснабжение остальных населённых пунктов (21 населенный пункт) обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Проектное предложение.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Шимского городского поселения на расчётный период составляет: 5171,455 м³/сутки (см. табл.4.1.2).

Расчётные величины водопотребления приведены в таблицах 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3.

Таблица 4.1.2.

| Таблица водопотребления и водоотведения Шимского городского поселения |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| р.п. Шимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3834 | 160 | 613,44 | 223,91 | 797,47 | 65,23 | 613,44 | 223,91 | 797,47 | 65,23 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 122,69 | 44,78 | 122,69 | 10,03 | 73,61 | 26,87 | 73,61 | 6,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3834 | 50 | 31,51 | 11,50 | 191,70 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 767,64 | 280,19 | 1111,86 | 75,26 | 687,05 | 250,77 | 871,08 | 71,25 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8000 | 160 | 3200 | 1168 | 4160 | 304,2 | 3200 | 1168 | 4160 | 304,2 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 640 | 233,6 | 640 | 46,8 | 384 | 140,15 | 384 | 28,075 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8000 | 50 | 164,375 | 60 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4004,375 | 1461,6 | 5800 | 351 | 3584 | 1308,15 | 4544 | 332,275 |  |
| д. Белец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 50/ 25 | 1,25 | 0,46 | 1,63 | 0,40 | 0,63 | 0,23 | 0,81 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,71 | 0,62 | 3,13 | 0,46 | 0,70 | 0,26 | 0,89 | 0,22 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,96 | 0,35 | 0,96 | 0,23 | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,50 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,01 | 2,19 | 8,70 | 1,76 | 5,38 | 1,96 | 6,82 | 1,66 |  |
| д. Веряжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 142 | 50/ 25 | 7,10 | 2,59 | 9,23 | 2,04 | 3,55 | 1,30 | 4,62 | 1,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,42 | 0,52 | 1,42 | 0,31 | 0,43 | 0,16 | 0,43 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 142 | 50 | 1,17 | 0,43 | 7,10 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,69 | 3,54 | 17,75 | 2,35 | 3,98 | 1,45 | 5,04 | 1,11 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 208 | 160 | 33,28 | 12,15 | 43,26 | 8,11 | 33,28 | 12,15 | 43,26 | 8,11 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 6,66 | 2,43 | 6,66 | 1,25 | 3,99 | 1,46 | 3,99 | 0,75 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 208 | 50 | 1,71 | 0,62 | 10,40 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 41,65 | 15,20 | 60,32 | 9,36 | 37,27 | 13,60 | 47,26 | 8,86 |  |
| д. Дубовицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50/ 25 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0,06 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 160 | 3,84 | 1,40 | 4,99 | 1,22 | 3,84 | 1,40 | 4,99 | 1,22 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,77 | 0,28 | 0,77 | 0,19 | 0,46 | 0,17 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 50 | 0,20 | 0,07 | 1,20 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,81 | 1,75 | 6,96 | 1,40 | 4,30 | 1,57 | 5,45 | 1,33 |  |
| д. Заполье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50/ 25 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,28 | 0,07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 40 | 160 | 6,40 | 2,34 | 8,32 | 2,03 | 6,40 | 2,34 | 8,32 | 2,03 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,28 | 0,47 | 1,28 | 0,31 | 0,77 | 0,28 | 0,77 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 40 | 50 | 0,33 | 0,12 | 2,00 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,01 | 2,92 | 11,60 | 2,34 | 7,17 | 2,62 | 9,09 | 2,22 |  |
| д. Ильмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/ 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 | 0,28 | 0,10 | 0,36 | 0,09 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 561 | 160 | 89,76 | 32,76 | 116,69 | 15,36 | 89,76 | 32,76 | 116,69 | 15,36 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 17,95 | 6,55 | 17,95 | 2,36 | 10,77 | 3,93 | 10,77 | 1,42 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 561 | 50 | 4,61 | 1,68 | 28,05 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 112,32 | 41,00 | 162,69 | 17,72 | 100,53 | 36,69 | 127,46 | 16,78 |  |
| д. Коростынь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 403 | 50/ 25 | 20,15 | 7,35 | 26,20 | 3,89 | 10,08 | 3,68 | 13,10 | 1,94 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 4,03 | 1,47 | 4,03 | 0,60 | 1,21 | 0,44 | 1,21 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 403 | 50 | 3,31 | 1,21 | 20,15 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 27,49 | 10,03 | 50,38 | 4,49 | 11,28 | 4,12 | 14,31 | 2,12 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 580 | 160 | 92,80 | 33,87 | 120,64 | 15,68 | 92,80 | 33,87 | 120,64 | 15,68 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 18,56 | 6,77 | 18,56 | 2,41 | 11,14 | 4,06 | 11,14 | 1,45 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 580 | 50 | 4,77 | 1,74 | 29,00 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 116,13 | 42,39 | 168,20 | 18,10 | 103,94 | 37,94 | 131,78 | 17,13 |  |
|  | Пионерский лагерь | чел | 200 | 200/18 | 40,00 | 4,00 | 40,00 | 3,60 | 40,00 | 4,00 | 40,00 | 3,60 | 1,2,3,4 |
| д. Мстонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 84 | 50/ 25 | 4,20 | 1,53 | 5,46 | 1,33 | 2,10 | 0,77 | 2,73 | 0,67 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,84 | 0,31 | 0,84 | 0,20 | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 84 | 50 | 0,69 | 0,25 | 4,20 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,73 | 2,09 | 10,50 | 1,54 | 2,35 | 0,86 | 2,98 | 0,73 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 160 | 20,80 | 7,59 | 27,04 | 6,15 | 20,80 | 7,59 | 27,04 | 6,15 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 4,16 | 1,52 | 4,16 | 0,95 | 2,50 | 0,91 | 2,50 | 0,57 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 130 | 50 | 1,07 | 0,39 | 6,50 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,03 | 9,50 | 37,70 | 7,10 | 23,30 | 8,50 | 29,54 | 6,72 |  |
| д. Малая Витонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 32 | 50/25 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 32 | 50 | 0,26 | 0,10 | 1,60 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,18 | 0,80 | 4,00 | 0,59 | 0,90 | 0,33 | 1,14 | 0,28 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 143 | 160 | 22,88 | 8,35 | 29,74 | 6,56 | 22,88 | 8,35 | 29,74 | 6,56 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 4,58 | 1,67 | 4,58 | 1,01 | 2,75 | 1,00 | 2,75 | 0,61 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 143 | 50 | 1,18 | 0,43 | 7,15 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 28,63 | 10,45 | 41,47 | 7,57 | 25,63 | 9,35 | 32,49 | 7,16 |  |
| д. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,32 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 333 | 160 | 53,28 | 19,45 | 69,26 | 10,96 | 53,28 | 19,45 | 69,26 | 10,96 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 10,66 | 3,89 | 10,66 | 1,69 | 6,39 | 2,33 | 6,39 | 1,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 333 | 50 | 2,74 | 1,00 | 16,65 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 66,67 | 24,34 | 96,57 | 12,64 | 59,67 | 21,78 | 75,66 | 11,97 |  |
| д. Мшага Ямская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 140 | 50/ 25 | 7,00 | 2,56 | 9,10 | 2,02 | 3,50 | 1,28 | 4,55 | 1,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,40 | 0,51 | 1,40 | 0,31 | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 140 | 50 | 1,15 | 0,42 | 7,00 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,55 | 3,49 | 17,50 | 2,33 | 3,92 | 1,43 | 4,97 | 1,10 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1042 | 160 | 166,72 | 60,85 | 216,74 | 23,24 | 166,72 | 60,85 | 216,74 | 23,24 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 33,34 | 12,17 | 33,34 | 3,58 | 20,01 | 7,30 | 20,01 | 2,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1042 | 50 | 8,56 | 3,13 | 52,10 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 208,63 | 76,15 | 302,18 | 26,82 | 186,73 | 68,16 | 236,74 | 25,39 |  |
| д. Оспино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 51 | 160 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,63 | 0,60 | 1,63 | 0,40 | 0,98 | 0,36 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 51 | 50 | 0,42 | 0,15 | 2,55 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,21 | 3,73 | 14,79 | 2,98 | 9,14 | 3,34 | 11,59 | 2,82 |  |
| д. Северная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 50/ 25 | 1,10 | 0,40 | 1,43 | 0,35 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 0,18 | 0,07 | 1,10 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,50 | 0,55 | 2,75 | 0,40 | 0,62 | 0,22 | 0,78 | 0,19 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 222 | 160 | 35,52 | 12,96 | 46,18 | 8,48 | 35,52 | 12,96 | 46,18 | 8,48 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 7,10 | 2,59 | 7,10 | 1,30 | 4,26 | 1,56 | 4,26 | 0,78 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 222 | 50 | 1,82 | 0,67 | 11,10 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 44,45 | 16,22 | 64,38 | 9,78 | 39,78 | 14,52 | 50,44 | 9,26 |  |
|  | Старый Шимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 112 | 160 | 17,92 | 6,54 | 23,30 | 5,53 | 17,92 | 6,54 | 23,30 | 5,53 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12 | - | 3,58 | 1,31 | 3,58 | 0,85 | 2,15 | 0,33 | 0,90 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 112 | 50 | 0,92 | 0,34 | 5,60 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 22,42 | 8,18 | 32,48 | 6,38 | 20,07 | 6,87 | 24,19 | 5,74 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 785 | 160 | 125,60 | 45,84 | 163,28 | 19,19 | 125,60 | 45,84 | 163,28 | 19,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12 | - | 25,12 | 9,17 | 25,12 | 2,95 | 15,07 | 2,29 | 6,28 | 0,74 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 785 | 50 | 6,45 | 2,36 | 39,25 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 157,17 | 57,37 | 227,65 | 22,14 | 140,67 | 48,14 | 169,56 | 19,93 |  |
| д. Теребутицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 94 | 50/25 | 4,70 | 1,72 | 6,11 | 1,49 | 4,70 | 1,72 | 6,11 | 1,49 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,94 | 0,34 | 0,94 | 0,23 | 0,56 | 0,21 | 0,56 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 94 | 50 | 0,77 | 0,28 | 4,70 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,41 | 2,34 | 11,75 | 1,72 | 5,26 | 1,92 | 6,67 | 1,63 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 193 | 160 | 30,88 | 11,27 | 40,14 | 7,76 | 30,88 | 11,27 | 40,14 | 7,76 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 6,18 | 2,25 | 6,18 | 1,19 | 3,71 | 1,35 | 3,71 | 0,72 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 193 | 50 | 1,59 | 0,58 | 9,65 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 38,64 | 14,10 | 55,97 | 8,96 | 34,59 | 12,62 | 43,85 | 8,48 |  |
|  | д. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 298 | 50/ 25 | 14,90 | 5,44 | 19,37 | 4,60 | 7,45 | 2,72 | 9,69 | 2,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12 | - | 2,98 | 1,09 | 2,98 | 0,71 | 0,89 | 0,14 | 0,37 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 298 | 50 | 2,45 | 0,89 | 14,90 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,33 | 7,42 | 37,25 | 5,30 | 8,34 | 2,86 | 10,06 | 2,39 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1277 | 160 | 204,32 | 74,58 | 265,62 | 27,19 | 204,32 | 74,58 | 265,62 | 27,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12 | - | 40,86 | 14,92 | 40,86 | 4,18 | 24,52 | 3,73 | 10,22 | 1,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1277 | 50 | 10,50 | 3,83 | 63,85 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 255,68 | 93,32 | 370,33 | 31,38 | 228,84 | 78,31 | 275,83 | 28,24 |  |
| д. Голино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 50/ 25 | 3,75 | 1,37 | 4,88 | 1,19 | 1,88 | 0,68 | 2,44 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,75 | 0,27 | 0,75 | 0,18 | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 75 | 50 | 0,62 | 0,23 | 3,75 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,12 | 1,87 | 9,38 | 1,37 | 2,10 | 0,77 | 2,66 | 0,65 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 210 | 160 | 33,60 | 12,26 | 43,68 | 8,16 | 33,60 | 12,26 | 43,68 | 8,16 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 6,72 | 2,45 | 6,72 | 1,26 | 4,03 | 1,47 | 4,03 | 0,75 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 210 | 50 | 1,73 | 0,63 | 10,50 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 42,05 | 15,35 | 60,90 | 9,42 | 37,63 | 13,74 | 47,71 | 8,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 264,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего существующее: | чел | 5295 |  | 882,09 | 321,96 | 1312,97 | 81,19 | 747,53 | 272,20 | 945,98 | 73,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 691,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего перспективное: | чел | 22500 |  | 5171,455 | 1887,58 | 7490,41 | 437,12 | 4628,56 | 1680,99 | 5845,25 | 412,225 |  |

В графе примечание в этой и последующих таблицах указаны ссылки на следующие данные:

| 1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |
| --- |
| 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 160 л/сутки на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.1, табл. 1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15). |

Деревня  Большая Витонь

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют 10 л/с.

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- развитие существующей водопроводной сети с поэтапной заменой изношенных участков действующей сети.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить действующую артезианскую скважину.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 4.1.1.

Схема водоснабжения д. Большая Витонь приведена на карте «Карта функциональных зон Шимского городского поселения в части территорий населённого пункта д. Большая Витонь».

д. Коростынь.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют 15 л/с.

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- устройство двух скважин с ожидаемым дебитом 0,5 л/с и глубиной до 65 м, одна из которых будет рабочей, а другая резервной;

- демонтаж ветхой водонапорной башни;

- устройство трёх новых башен (V=50 м3, Н=12 м) для снятия пиковых нагрузок в течение суток;

- развитие существующей водопроводной сети с поэтапной заменой изношенных участков действующей сети.

Каждая из скважин оборудуется подземной насосной станцией с насосом марки ЭЦВ с погружным электродвигателем, смонтированным в скважине, который нагнетает воду в колонку водоподъемных труб и далее в подземный трубопровод, оборудованный в пределах подземной камеры задвижками, счетчиком холодной воды и обратным клапаном. Автоматический режим работы насоса ЭЦВ или его местное (ручное) управление обеспечивается комплексным устройством, расположенным на стойке с козырьком или в отдельно стоящем сооружении.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить тупиковой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø110÷63 мм согласно ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующие и проектируемые артезианские скважины.

Для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии с СП 31.13330.2012  и  СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы.

Действующая артезианская скважина, расположенная в непосредственной близости от коровника, ввиду невозможности устройства полноценных зон санитарной охраны как источник водоснабжения проектом не рассматривается.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 162 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 200÷150 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 4.1.1.

Схема водоснабжения д. Коростынь приведена на карте «Карта функциональных зон Шимского городского поселения в части территорий населённого пункта д. Коростынь».

Деревня  Мстонь

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют 15 л/с.

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- устройство двух скважин с ожидаемым дебитом 0,88 л/с и глубиной до 60 м, одна из которых будет рабочей, а другая резервной;

- устройство водонапорной башни (V=25 м3, Н=12 м) для снятия пиковых нагрузок в течение суток;

- устройство тупиковой водопроводной сети ø110÷63 мм.

Ожидаемая водоотдача принята 76,03 м3/сутки  по аналогии с действующими скважинами д. Коростынь и д.Веряжа (стр. 216, 218, 228, 230 книга 2 "Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Новгородской области за 1971-1986 г.» М.1989.). Ожидаемая глубина скважин – 60 м. Каждая из скважин оборудуется подземной насосной станцией с насосом марки ЭЦВ с погружным электродвигателем, смонтированным в скважине, который нагнетает воду в колонку водоподъемных труб и далее в подземный трубопровод, оборудованный в пределах подземной камеры задвижками, счетчиком холодной воды и обратным клапаном. Автоматический режим работы насоса ЭЦВ или его местное (ручное) управление обеспечивается комплексным устройством, расположенным на стойке с козырьком или в отдельно стоящем сооружении.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определены его границы.

Проектируемую тупиковую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø110÷63 мм, согласно ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж. б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующие и проектируемые артезианские скважины.

Для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 162 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 200÷150 м.

На территории турбазы необходимо расположить пожарные резервуары с учетом их радиуса действия в соответствии с застройкой территории.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 4.1.1.

Схема водоснабжения д. Мстонь приведена на карте «Карта функциональных зон Шимского городского поселения в части территорий населённого пункта д. Мстонь».

Водоснабжение остальных населенных пунктов поселения

(д. Корчищи,  д. Калинница,  д. Конопле,  д. Маковище,  д. Дубовицы,  д. Теребутицы,   д. Оспино,   д. Малиновка,  д. Белец,   д. Заполье,   д. Голино,  д. Северная Поляна,  д.Веряжа,  д. Ручьи,  д.Малая Витонь,  д. Мшага Ямская,  д. Мшага Воскресенская).

Проектом предусматривается водоснабжение жилой застройки от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

Для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют: на наружное – 10 л/с;

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 4.1.2.

Водоотведение населенных пунктов Шимского городского поселения.

Существующее положение.

В настоящее время централизованные сети канализации имеются только в р.п. Шимск.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

Населенные пункты Шимского городского поселения

Деревня  Большая Витонь

Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне существующей и проектируемой жилой застройки индивидуальными локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки индивидуальных локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может, осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Деревня Коростынь.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения д. Коростынь, по которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов диаметром 225÷110 мм отводятся в общепоселковую канализационную насосную станцию и далее на общепоселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки Е-200М1БПФ фирмы «ЕКОС» производительностью 150÷230 м3/сутки.

Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотечным коллектором диаметром 200 мм в оз. Ильмень при условии согласования с государственными органами охраны окружающей среды.

Расчетные расходы приведены в таблице 4.1.2.

д. Мстонь

Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне существующей и планируемой жилой застройки индивидуальными локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки индивидуальных локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может, осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Для отвода сточных вод турбазы проектом предусматривается устройство самотечного коллектора диаметром 150 мм, по которому сточные воды отводятся сначала на КНС, а потом двумя напорными коллекторами диаметром 110 мм на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки «Е-50М1БПФ» фирмы «ЕКОС» производительностью 40÷60 м3/сутки.

Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся двумя напорными коллекторами диаметром 110 мм в оз. Ильмень при условии согласования с государственными органами охраны окружающей среды. ( Более подробная схема водоотведения будет возможна при рабочем проектировании турбазы).

Расчетные расходы приведены в таблице 4.1.2.

Водоотведение остальных населенных пунктов поселения

(д. Корчищи,  д. Калинница,  д. Конопле,  д. Маковище,  д. Дубовицы,  д. Теребутицы,   д. Оспино,   д. Малиновка,  д. Белец,   д. Заполье,   д. Голино,  д. Северная Поляна,  д.Веряжа,  д. Ручьи,  д.Малая Витонь,  д. Мшага Ямская,  д. Мшага Воскресенская).

Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне существующей и планируемой жилой застройки индивидуальными локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки индивидуальных локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может, осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Расчетные расходы приведены в таблице 4.1.2.

# 4.2. Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые дома индивидуальной жилой застройки и здания общественного и коммунально-бытового назначения на территории Шимского городского поселения.

Существующее положение.

В настоящее время централизованное теплоснабжение на территории р.п. Шимск осуществляется, в основном, от  10 котельных ЖКХ, котельных производственных предприятий и других собственников, которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и население.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и могут рассматриваться как отдельные системы. Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую технологическую нагрузку, обеспечиваются, как правило, от собственных котельных. Малоэтажная жилая застройка имеет индивидуальное отопление.

В остальных населенных пунктах Шимского городского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует, отопление объектов капитального строительства осуществляется от индивидуальных источников тепла, в основном печей.

Основные проектные решения.

Рабочий поселок Шимск.

В рамках первого этапа строительства теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки, зданий жилой застройки и производственных объектов в кварталах №№ 2, 4-7, 21 планируется осуществить от новой блочно-модульной котельной общей производительностью 22 МВт.

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК».

На следующих этапах развития р.п. Шимск теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки, а также зданий жилой застройки в кварталах №№1, 3, 8-20 планируется осуществить от новой ТЭС общей производительностью 60 МВт.

Предусматривается, что планируемые котельные БМК№2 и ТЭС будут работать совместно, в единой схеме теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки расположенных в кварталах №38 и №39, а также зданий индивидуальной жилой застройки расположенных в кварталах №№23-31 планируется осуществить от ранее запланированной БМК №2 общей производительностью 5,0 МВт.

Теплоснабжение зданий индивидуальной жилой застройки расположенных в кварталах №№22, 32-37 планируется осуществить от индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.

Теплоснабжение производственных предприятий в кварталах №№40-49 планируется осуществлять от собственных котельных.

В качестве источников теплоснабжения для планируемых объектов капитального строительства населенных пунктов Шимского ГП приняты индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топливе.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитаны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

V- объем зданий, тыс. м3;

m- число человек;

qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qvmax- максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

Gd- суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час;

Расчетная температура отопительного периода, -27оС;

Продолжительность  отопительного периода, 221сут;

Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Основные расчетные показатели теплоснабжения по р.п.Шимск приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

| р.п. Шимск |
| --- |
| № квартала | Назначение | V, м3 | qo, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Qоmax, МВт | Qvmax, МВт | Qhmax, МВт | Qсум., МВт | Над-ка, 5% МВт | Qсум., Гкалл/ч | Gd, м3/час |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Бассейн | 12000 | 0,33 | 0,07 | 5,00 | 0,101 | 0,755 | 0,420 | 1,276 | 1,340 | 1,152 | 46,10 |
|  | Ледовый дворец | 20000 | 0,33 | 0,07 | 5,00 | 0,078 | 0,477 | 0,233 | 0,788 | 0,827 | 0,711 | 28,46 |
|  | Спорткомплекс | 33600 | 0,33 | 0,07 | 5,00 | 0,140 | 0,472 | 0,628 | 1,240 | 1,302 | 1,120 | 44,78 |
| 2 | Школа | 30150 | 0,33 | 0,07 | 1,40 | 0,560 | 0,111 | 0,117 | 0,788 | 0,827 | 0,711 | 28,45 |
| 3 | Адм.-оф. здания | 18081 | 0,38 | 0,08 | 2,00 | 0,403 | 0,079 | 0,101 | 0,584 | 0,613 | 0,527 | 21,08 |
| 8 | КДЦ | 22000 | 0,32 | 0,18 | 2,00 | 0,413 | 0,217 | 0,279 | 0,910 | 0,955 | 0,821 | 32,85 |
| 9 | Среднеэт. дома | 297540 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 6,849 | 0,000 | 1,256 | 8,105 | 8,510 | 7,317 | 292,69 |
|  | Таунхаусы | 28644 | 0,52 | 0,00 | 10,00 | 0,865 | 0,000 | 0,161 | 1,026 | 1,078 | 0,927 | 37,06 |
| 10 | Среднеэт. дома | 357048 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 8,219 | 0,000 | 1,507 | 9,726 | 10,212 | 8,781 | 351,23 |
| 11 | Гостиница | 19600 | 0,37 | 0,18 | 12,00 | 0,445 | 0,202 | 0,084 | 0,731 | 0,767 | 0,660 | 26,40 |
| 12 | Детский сад | 24660 | 0,10 | 0,30 | 8,00 | 0,152 | 0,424 | 0,251 | 0,827 | 0,868 | 0,747 | 29,86 |
| 13 | ИЖС | 24420 | 0,73 | 0,00 | 10,00 | 1,032 | 0,000 | 0,115 | 1,147 | 1,205 | 1,036 | 41,43 |
| 14 | Среднеэт. дома | 257868 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 5,936 | 0,000 | 1,089 | 7,024 | 7,375 | 6,342 | 253,67 |
| 15 | Таунхаусы | 31248 | 0,52 | 0,00 | 10,00 | 0,944 | 0,000 | 0,176 | 1,120 | 1,175 | 1,011 | 40,43 |
| 16 | Магазин | 11340 | 0,31 | 0,27 | 9,60 | 0,192 | 0,157 | 0,109 | 0,458 | 0,481 | 0,413 | 16,53 |
|  | ИЖС | 44400 | 0,73 | 0,00 | 10,00 | 1,877 | 0,000 | 0,209 | 2,086 | 2,190 | 1,883 | 75,33 |
| 17 | Адм.-оф. здания | 9415 | 0,43 | 0,09 | 2,00 | 0,238 | 0,046 | 0,011 | 0,295 | 0,310 | 0,266 | 10,65 |
|  | Магазин | 4708 | 0,38 | 0,00 | 9,60 | 0,098 | 0,000 | 0,046 | 0,143 | 0,151 | 0,130 | 5,18 |
|  | ИЖС | 29304 | 0,73 | 0,00 | 10,00 | 1,239 | 0,000 | 0,138 | 1,377 | 1,446 | 1,243 | 49,72 |
| 18 | Адм.-оф. здания | 9415 | 0,43 | 0,09 | 2,00 | 0,238 | 0,046 | 0,011 | 0,295 | 0,310 | 0,266 | 10,65 |
|  | Магазин | 4708 | 0,38 | 0,00 | 9,60 | 0,098 | 0,000 | 0,046 | 0,143 | 0,151 | 0,130 | 5,18 |
|  | Среднеэт. дома | 277704 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 6,392 | 0,000 | 1,172 | 7,565 | 7,943 | 6,830 | 273,18 |
| 19 | Среднеэт. дома | 238032 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 5,479 | 0,000 | 1,005 | 6,484 | 6,808 | 5,854 | 234,15 |
|  | Таунхаусы | 41664 | 0,52 | 0,00 | 10,00 | 1,258 | 0,000 | 0,234 | 1,493 | 1,567 | 1,348 | 53,91 |
| 20 | Адм.-оф. здания | 12691 | 0,35 | 0,07 | 2,00 | 0,261 | 0,049 | 0,015 | 0,324 | 0,340 | 0,293 | 11,70 |
|  | Поликлиника | 17381 | 0,30 | 0,25 | 9,50 | 0,320 | 0,249 | 0,015 | 0,584 | 0,613 | 0,527 | 21,07 |
| ИТОГО от панируемой ТЭС | 43,826 | 3,284 | 9,427 | 56,537 | 59,364 | 51,044 | 2041,76 |
| 2 | Детский сад | 24660 | 0,10 | 0,30 | 8,00 | 0,152 | 0,424 | 0,251 | 0,827 | 0,868 | 0,747 | 29,86 |
| 4 | Среднеэт. дома | 238032 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 5,479 | 0,000 | 1,005 | 6,484 | 6,808 | 5,854 | 234,15 |
| 5 | Среднеэт. дома | 79344 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 1,826 | 0,000 | 0,335 | 2,161 | 2,269 | 1,951 | 78,05 |
|  | ИЖС | 3552 | 0,73 | 0,00 | 10,00 | 0,150 | 0,000 | 0,017 | 0,167 | 0,175 | 0,151 | 6,03 |
|  | Общежитие | 20844 | 0,39 | 0,00 | 8,20 | 0,474 | 0,000 | 0,172 | 0,645 | 0,678 | 0,583 | 23,30 |
| 6 | Торговый центр | 40250 | 0,31 | 0,27 | 9,60 | 0,683 | 0,556 | 0,385 | 1,625 | 1,706 | 1,467 | 58,67 |
| 7 | Гостиница | 9800 | 0,39 | 0,08 | 12,00 | 0,236 | 0,045 | 0,042 | 0,323 | 0,339 | 0,291 | 11,65 |
|  | Среднеэт. дома | 148770 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 3,424 | 0,000 | 0,628 | 4,052 | 4,255 | 3,659 | 146,35 |
|  | Таунхаусы | 10416 | 0,52 | 0,00 | 10,00 | 0,315 | 0,000 | 0,059 | 0,373 | 0,392 | 0,337 | 13,48 |
| 21 | Картофелеобраб. з-д | 53469 | 0,50 | 0,65 | 0,00 | 1,281 | 1,567 | 0,000 | 2,848 | 2,991 | 2,572 | 102,86 |
|  | Пр-во мороженого | 4414 | 0,46 | 0,09 | 12,00 | 0,124 | 0,023 | 0,201 | 0,348 | 0,365 | 0,314 | 12,56 |
|  | Пр-во молока | 6157 | 0,33 | 0,65 | 4,00 | 0,113 | 0,210 | 0,042 | 0,365 | 0,383 | 0,329 | 13,17 |
| ИТОГО от планируемой БМК №1 | 14,257 | 2,825 | 3,136 | 20,218 | 21,229 | 18,253 | 730,14 |
| 23 | ИЖС | 3294 | 0,78 | 0,00 | 10,00 | 0,149 | 0,000 | 0,022 | 0,171 | 0,180 | 0,154 | 6,18 |
| 24 | ИЖС | 6117 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,274 | 0,000 | 0,040 | 0,314 | 0,330 | 0,284 | 11,34 |
| 25 | ИЖС | 9066 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,406 | 0,000 | 0,059 | 0,465 | 0,488 | 0,420 | 16,79 |
| 26 | ИЖС | 9777 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,440 | 0,000 | 0,063 | 0,503 | 0,529 | 0,455 | 18,18 |
| 27 | ИЖС | 8421 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,377 | 0,000 | 0,054 | 0,432 | 0,453 | 0,390 | 15,59 |
| 28 | ИЖС | 8805 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,396 | 0,000 | 0,057 | 0,454 | 0,476 | 0,410 | 16,38 |
| 29 | ИЖС | 10815 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,486 | 0,000 | 0,070 | 0,556 | 0,584 | 0,502 | 20,07 |
| 30 | ИЖС | 5073 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,228 | 0,000 | 0,033 | 0,261 | 0,274 | 0,236 | 9,42 |
| 31 | ИЖС | 17829 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,799 | 0,000 | 0,115 | 0,914 | 0,960 | 0,825 | 33,00 |
| 38 | Спорткомплекс | 11528 | 0,33 | 0,07 | 5,00 | 0,213 | 0,042 | 0,000 | 0,255 | 0,268 | 0,230 | 9,21 |
| 39 | Детский сад | 7110 | 0,10 | 0,36 | 8,00 | 0,044 | 0,147 | 0,078 | 0,269 | 0,282 | 0,242 | 9,70 |
| ИТОГО от планируемой БМК №2 | 3,813 | 0,189 | 0,591 | 4,593 | 4,823 | 4,147 | 165,87 |
| 22 | ИЖС | 202500 | 0,74 | 0,00 | 10,00 | 8,697 | 0,000 | 1,047 | 9,743 | 9,743 | 8,378 |  |
| 32 | ИЖС | 9933 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,446 | 0,000 | 0,064 | 0,510 | 0,510 | 0,439 |  |
| 33 | ИЖС | 8094 | 0,41 | 0,00 | 10,00 | 0,193 | 0,000 | 0,052 | 0,245 | 0,245 | 0,211 |  |
| 34 | ИЖС | 3846 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,173 | 0,000 | 0,025 | 0,198 | 0,198 | 0,170 |  |
| 35 | ИЖС | 3846 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,173 | 0,000 | 0,025 | 0,198 | 0,198 | 0,170 |  |
| 36 | ИЖС | 22407 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 1,003 | 0,000 | 0,144 | 1,148 | 1,148 | 0,987 |  |
| 37 | ИЖС | 2949 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,132 | 0,000 | 0,019 | 0,151 | 0,151 | 0,130 |  |
| ИТОГО от индивидуальных источников тепла | 10,815 | 0,000 | 1,377 | 12,192 | 12,192 | 10,483 | 0,00 |
| ВСЕГО по р.п. Шимск | 72,712 | 6,298 | 14,531 | 93,540 | 97,608 | 83,928 | 2937,77 |

Теплоснабжение  остальных населенных пунктов поселения

В качестве источников теплоснабжения для планируемых объектов капитального строительства во всех населенных пунктах Шимского городского поселения (кроме р.п.Шимск) приняты индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топливе. Основные показатели обеспечения теплоснабжением по населенным пунктам поселения приведены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2.

| Шимское ГП |
| --- |
| № | Назначение | Этаж- | V | m, | qо, | qv, | qh, | Жилые здания | Обществ. и пром. здания | Qсум., |
| квартала |  | ность | м3 | чел | Вт | Вт | Вт | Qоmax, | Qhm, | Qоmax, | Qvmax, | Qhm, | кВт |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Белец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 3281 | 27 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 145,1 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 8748 | 72 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 387,1 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,3 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 365 | 2 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 16,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
| ИЖС4 | Жилое здание | 1-2эт | 365 | 3 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 16,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| ИЖС5 | Жилое здание | 1-2эт | 8748 | 72 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 387,1 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,3 |
| ИЖС6 | Жилое здание | 1-2эт | 1094 | 8 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 48,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 |
| Итого по д. Белец | 999,9 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1128,3 |
| д. Веряжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 5103 | 42 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 225,8 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,1 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 24 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 129,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,8 |
| Итого по д. Веряжа | 354,8 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,9 |
| д. Дубовицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 2187 | 17 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 96,8 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,6 |
| Итого по д. Дубовицы | 96,8 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,6 |
| д. Заполье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 4010 | 32 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 177,4 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,7 |
| Итого по д. Заполье | 177,4 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,7 |
| д. Ильмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 26244 | 214 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1161,2 | 149,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1310,5 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 18590 | 153 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 822,5 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,3 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 11664 | 96 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 516,1 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,1 |
| ИЖС4 | Жилое здание | 1-2эт | 10571 | 87 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 467,7 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,4 |
| Итого по д. Ильмень | 2967,4 | 383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3351,2 |
| д. Коростынь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 9113 | 74 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 403,2 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,8 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 5832 | 48 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 258,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,5 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 6926 | 56 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 306,4 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,5 |
| ОД1 | Магазины | 1-2эт | 7560 | 87 | 0,33 | 0,08 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 136,5 | 31,0 | 58,3 | 225,7 |
| ОД2 | Магазины | 1-2эт | 2310 | 27 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 18,1 | 66,1 |
| Итого по д. Коростынь | 967,6 | 124,2 | 184,5 | 31,0 | 76,4 | 1383,6 |
| д. Мстонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД1 | База отдыха | 1-2эт | 20777 | 169 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 919,3 | 117,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,2 |
| ОД2 | Магазины | 1-2эт | 6510 | 75 | 0,33 | 0,08 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 117,5 | 26,7 | 50,2 | 194,4 |
| Итого по д. Мстонь | 919,3 | 117,9 | 117,5 | 26,7 | 50,2 | 1231,6 |
| д. Малая Витонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 13487 | 111 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 596,7 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,2 |
| ОД1 | Магазины | 1-2эт | 1400 | 16 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 0,0 | 10,7 | 39,8 |
| Итого по д. Малая Витонь | 596,7 | 77,5 | 29,1 | 0,0 | 10,7 | 714,0 |
| д. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 38637 | 318 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1709,5 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1931,4 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 729 | 6 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 32,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 |
| Итого по д. Малиновка | 1741,7 | 226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1967,8 |
| д. Мшага Ямская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 28067 | 231 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1241,8 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1403,0 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 21141 | 173 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 935,4 | 120,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1056,1 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 21506 | 177 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 951,5 | 123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,0 |
| ИЖС4 | Жилое здание | 1-2эт | 32441 | 267 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1435,3 | 186,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1621,6 |
| ИЖС5 | Жилое здание | 1-2эт | 5468 | 44 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 241,9 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,6 |
| ИЖС6 | Жилое здание | 1-2эт | 1458 | 10 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 64,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5 |
| Итого по д. Мшага Ямская | 4870,4 | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5499,9 |
| д. Оспино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 729 | 6 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 32,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 5468 | 45 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 241,9 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,3 |
| Итого по д. Оспино | 274,2 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,8 |
| д. Северная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 729 | 4 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 32,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 2552 | 21 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 112,9 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,5 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 21506 | 175 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 951,5 | 122,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1073,6 |
| Итого по д. Северная Поляна | 1096,7 | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1236,2 |
| д. Старый Шимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 4010 | 31 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 177,4 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 17861 | 146 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 790,2 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 892,1 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 60507 | 496 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 2677,1 | 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3023,2 |
| Итого по д. Старый Шимск | 3644,8 | 469,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4114,4 |
| д. Теребутицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 11664 | 96 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 516,1 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,1 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 365 | 3 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 16,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| Итого по д. Теребутицы | 532,2 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,3 |
| д. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 119192 | 979 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 5273,6 | 683,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5956,8 |
| ОД1 | Магазины | 1-2эт | 2695 | 31 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 20,8 | 76,8 |
| ОД2 | Магазины | 1-2эт | 805 | 10 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 6,7 | 23,4 |
| Итого по д. Бор | 5273,6 | 683,1 | 72,7 | 0,0 | 27,5 | 6057,0 |
| д. Голино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 15674 | 129 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 693,5 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,5 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 729 | 6 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 32,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 |
| Итого по д. Голино | 725,7 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819,9 |
| Всего | 25239,2 | 3258,7 | 403,8 | 57,6 | 164,8 | 29124,2 |

# 4.3. Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время газоснабжение Шимского городского поселения осуществляется  природным и сжиженным  газом.

Существующие газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП) имеются только на территории р.п. Шимск, остальные населенные пункты  городского поселения используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный газ.

Газификация  р.п. Шимск началась  с 2008 года после строительства межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории (1,2 МПа) «Лесная-Шимск» от ГРС «Ермолино».

В р.п. Шимск в 2008 году  была построена первая линия распределительных  газопроводов (уличных)  общей протяженностью 3,6 км. В соответствии с исходными данными, общая протяженность газопроводов, построенных  2008 году:

-    из полиэтиленовых труб  подземных, среднего давления  3,478 км, низкого давления  - 3,619 км;

-  надземных из стальных труб среднего давления 0,097 км, низкого давления 0,460 км.

К сетям природного газа  подключено 22 многоквартирных  дома  (536 квартир), 7 частных домовладений.

Прокладка газопроводов в основном подземная, глубина заложения - 0,8-2,13 м от поверхности земли.

Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения в качестве топлива для котельных, для теплоснабжения  усадебной и коттеджной застройки. Из существующих котельных часть работают на газовом топливе.

Перевод потребителей существующей усадебной застройки  на газовое топливо производится  поэтапно.

Отдельные данные   по сооружениям на газораспределительных сетях (ГРПШ, ПРБ),  построенных в 2008 г.,  на территории р.п. Шимск (таблица 4.3.1.)

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Адрес | Наименование | Пропускная способность | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новгородская 45 | ГРПШ-05-2У1 | 240 | 2008 |
| 2 | ул. Новгородская 35 | ГРПШ-04-2У1 | 136 | 2008 |
| 3 | ул. Шелонская 11 | ГРПШ-04-2У1 | 136 | 2008 |
| 5 | Хлебозавод | ПГБ-13-2В-У1 | 3040 | 2008 |
| 6 | ул. 1 Мая | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 7 | ул. Ручьевая 13 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 8 | ул. Ленина 29 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 9 | " Лукойл" | ПГБ-13В-04-2ПУ1 | 3040 | 2008 |
| 10 | ул. Механизаторов 13 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 11 | ул. Ташкентская | ПГБ-13-2Н-У1 | 1720 | 2008 |
| 12 | ул. Школьная 8 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 13 | ул. Комсомольская 11 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 14 | ул. Ленина 66 | ГРПШ-05-2У1 | 240 | 2008 |
| 15 | ул. Северная | ГРПШ-13-2НВУ1 | 3040 | 2008 |
| 16 | ул. Заречная | ГРПШ-05-2У1 | 240 | 2008 |

В р.п. Шимск от межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории  газ подается потребителям города по газопроводам высокого и  среднего давления через газорегуляторные  пункты   (ГРПБ, ГРПШ, ГРУ). В населенном пункте имеется уже сложившаяся  схема распределения газа и система газовых сетей. Газоснабжение котельных, работающих на газовом топливе, осуществляется от газопровода высокого и среднего давления. Газоснабжение жилой застройки выполнено от сетей среднего давления через индивидуальные понижающие давление устройства (ПРГ) и от газовых сетей низкого давления после ГРП.

Сжиженный газ используется населением, не охваченным газоснабжением природным газом, и используется, в основном, на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора применяются  индивидуальные газобаллонные установки. Кроме того, потребителями  сжиженного газа  в населенном пункте  являются АГЗС. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции г. Великий Новгород.

В соответствии с Заданием и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить газом потребителей планируемой застройки населенных  пунктов Шимского городского поселения.

Проектное предложение

Газификация  природным газом Шимского городского  поселения планируется на основании утвержденной Программы газификации, «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новгородской области», «Схемы газоснабжения и газификации  Шимского района Новгородской области» (ОАО «ГАЗПРОМ - ПРОМГАЗ»). «Схемой» предусмотрены межпоселковые газопроводы от газопроводов  среднего и высокого  давления до населенных пунктов Шимского ГП. Источником газоснабжения городского поселения является существующая  АГРС «Ермолино» в Новгородском районе.

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились в соответствии со  следующими нормативными  документами:

- СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы»

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

В Шимском городском поселении планируется развитие 17 населенных пунктов:  р.п. Шимск, д. Белец, д. Веряжа, д. Заполье, д. Ильмень, д. Коростынь, д. Мстонь, д. Малая Витонь, д.Малиновка, д. Мшага Ямская,  д. Старый Шимск, д. Теребутицы, д. Бор, д. Голино, д.  Дубовицы, д. Оспино, д. Северная Поляна.

Все развиваемые населенные пункты и планируется газифицировать природным газом.

Газоснабжение  планируемых участков  в р.п. Шимск, д. Ильмень, д. Старый Шимск, д. Теребутицы,  предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 1 категории ( Р≤1,2 МПа) с установкой ГРПШ высокого давления. Расчетное входное давление в ГРПШ - высокое ( Р≤1,2 МПа), выходное – среднее ( Р≤0,3 МПа).

Газоснабжение  д. Малиновка, д. Северная Поляна, д. Белец, д. Голино, д. Дубовицы, д. Оспино предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 1 категории ( Р≤1,2 МПа) через планируемый ГРПШ в районе д. Малиновка. Расчетное входное давление в ГРПШ высокое ( Р≤1,2 МПа), выходное –среднее ( Р≤0,3 МПа).

Газоснабжение д. Бор, д. Мшага Ямская, д.Мшага Воскресенская  предлагается произвести от планируемого  ПГБ в районе д. Бор.  Расчетное входное давление в ПГБ высокое 1 категории ( Р≤1,2 МПа), выходное – высокое 2 категории ( Р≤0,6 МПа) и среднее (Р≤0,3МПа). Для газоснабжения планируемой жилой застройки д. Бор  предусматривается установка ГРПШ,  расчетное давление газа на входе - высокое  ( Р≤0,6 МПа), на выходе низкое (Р≤0,005МПа).

Газоснабжение д. Теребутицы предлагается произвести от планируемого  ПГБ в п. Шимск  Расчетное входное давление в ПГБ высокое 1 категории ( Р≤1,2 МПа), выходное среднее (Р≤0,3МПа).

Газоснабжение  д. Малая Витонь,  д. Мстонь,  д. Коростынь, д. Веряжа, д. Заполье предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 2 категории с установкой ГРПШ.   Расчетное входное давление газа  в ГРПШ - высокое 1 категории ( Р≤0,6 МПа), выходное –среднее ( Р≤0,3 МПа) и низкое (Р≤0,005МПа).

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

– на приготовление пищи, кроме кварталов 1-21 р.п. Шимск, приготовление пищи в данных кварталах планируется от электрических источников;

- на теплоснабжение и ГВС (центральное ГВС кварталов 1-21 р.п. Шимск, ГВН у прочих потребителей) зданий.

Газоснабжение планируемых участков застройки  предлагается  от существующих и планируемых  газопроводов высокого и  среднего давления.

Рабочий поселок  Шимск

Блочная модульная котельная (БМК) №2 в квартале  №1 подключается к планируемому  газопроводу среднего давления с установкой ГРУ в котельной.

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК»

ТЭС расположенная за границами проектирования подключается к планируемому  газопроводу среднего давления с установкой ГРУ в котельной.

Газоснабжение индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки  в кварталах №23-39 предлагается предусмотреть от сетей перспективных  низкого давления от ГРПШ среднего давления. В каждом доме индивидуальной жилой застройки предусматривается  установка одной газовой четырехконфорочной  плиты и ГВН, теплоснабжение централизованное - от  БМК №1. Блочная модульная котельная №1 в квартале  №38 подключается к планируемому  газопроводу среднего давления с установкой ГРУ в котельной.

В детском саду, расположенном в квартале №39, для целей пищеприготовления принято использовать электричество.

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки  в кварталах №32-34 и №35-36 предлагается предусмотреть от сетей перспективных сетей  низкого давления от двух ГРПШ среднего давления. В каждом доме, с поквартирным теплоснабжением от котла,  предусматривается  установка:

- для цели пищеприготовления газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоснабжение квартала №37, размещаемого в прибрежной зоне  реки Шелонь,  для приготовления пищи из условия установки одной четырех кофорочной плиты у каждого потребителя, предлагается сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании  СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым   узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации.

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая  схема является принципиальной  предлагаемой схемой и должна уточняться  при выполнении стадий проектной  документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

Расходы газа, нагрузки на ГРП (ГРПБ,ГРПШ), должны уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов на территории населенных пунктов и межпоселковых уточняются  с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении последующих стадий проектной документации.

Определение расчетных расходов газа выполнено с учетом расходов  на бытовые нужды   населения и на  теплоснабжение  с учетом 100 % газификации существующего жилого фонда и планируемой застройки, без учета расхода газа на промышленное и сельскохозяйственное потребление.

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме, при теплоте сгорания природного газа 34 МДж/м³, ГУС – 93,25 МДж/м³. Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических  решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Расчет расхода газа индивидуальными котлами производился с учетом коэффициента полезного действия (КПД)  90% и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85, при теплоснабжении от центральных источников  КПД– 93%.

Общий расход газа  по планируемой  застройке и существующую застройку на хозяйственно - бытовые нужды населения  и теплоснабжение приведен в таблицах 4.3.2. и 4.3.3.

Таблица 4.3.2.

| № квартала | Назначение | тип газоснабжения | Нужды газоснабжения | Газовое оборудование | Нормы расхода теплоты, МДж в год | Номинальный часовой расход газа на хоз-быт нужды, м3/ч | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды | Расход газа на теплоснабжений зданий | Общий расход газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Годовой | Часовой | Годовой | Часовой | Годовой | Часовой |
|  |  |  |  |  |  |  | Qy, м3/год | Qdh, м3/ч | Qy, м3/год | Qdh, м3/ч | Qy, м3/год | Qdh, м3/ч |
| 1 | Бассейн | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 70167 | 50,9 | 70167 | 50,9 |
|  | Ледовый дворец | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 45309 | 31,4 | 45309 | 31,4 |
|  | Спорткомплекс | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 51701 | 49,4 | 51701 | 49,4 |
| 2 | Школа | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 55205 | 31,4 | 55205 | 31,4 |
| 3 | Адм.-оф. здания | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 40891 | 23,3 | 40891 | 23,3 |
| 8 | КДЦ | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 53581 | 36,3 | 53581 | 36,3 |
| 9 | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 583272 | 323,0 | 583272 | 323,0 |
|  | Таунхаусы | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 73679 | 40,9 | 73679 | 40,9 |
| 10 | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 699927 | 387,6 | 699927 | 387,6 |
| 11 | Гостиница | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 57976 | 29,1 | 57976 | 29,1 |
| 12 | Детский сад | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 53448 | 33,0 | 53448 | 33,0 |
| 13 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 87610 | 45,7 | 87610 | 45,7 |
| 14 | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 505503 | 279,9 | 505503 | 279,9 |
| 15 | Таунхаусы | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 80377 | 44,6 | 80377 | 44,6 |
| 16 | Магазин | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 26979 | 18,2 | 26979 | 18,2 |
|  | ИЖС | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 159291 | 83,1 | 159291 | 83,1 |
| 17 | Адм.-оф. здания | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 24014 | 11,8 | 24014 | 11,8 |
|  | Магазин | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7574 | 5,7 | 7574 | 5,7 |
|  | ИЖС | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 105132 | 54,9 | 105132 | 54,9 |
| 18 | Адм.-оф. здания | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 24014 | 11,8 | 24014 | 11,8 |
|  | Магазин | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7574 | 5,7 | 7574 | 5,7 |
|  | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 544388 | 301,4 | 544388 | 301,4 |
| 19 | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 466618 | 258,4 | 466618 | 258,4 |
|  | Таунхаусы | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 107169 | 59,5 | 107169 | 59,5 |
| 20 | Адм.-оф. здания | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 26159 | 12,9 | 26159 | 12,9 |
|  | Поликлиника | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 52448 | 23,3 | 52448 | 23,3 |
| 22 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 441176 | 232,8 | 2203207 | 974,3 | 2644383 | 1207 |
| Общая нагрузка на ГРПШ | 441176 | 232,8 | 6213214 | 3227,2 | 6654391 | 3460,1 |
| В том числе на газоснабжение ТЭС1 | 0 | 0 | 4010007 | 2252,9 | 4010007 | 2252,9 |
| 2 | Детский сад | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 160343 | 99 | 160343 | 99 |
| 4 | Среднеэт, дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1399854 | 775 | 1399854 | 775 |
| 5 | Среднеэт, дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 466618 | 258 | 466618 | 258 |
|  | ИЖС | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 38230 | 20 | 38230 | 20 |
|  | Общежитие | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 122080 | 77 | 122080 | 77 |
| 6 | Торговый центр | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 287280 | 194 | 287280 | 194 |
| 7 | Гостиница | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75531 | 39 | 75531 | 39 |
|  | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 874908 | 484 | 874908 | 484 |
|  | Таунхаусы | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 80377 | 45 | 80377 | 45 |
| 21 | Картофелеобраб. з-д | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 531770 | 341 | 531770 | 341 |
|  | Пр-во мороженого | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 42670 | 42 | 42670 | 42 |
|  | Пр-во молока | Природный газ | Отопление+ЦГВС | - | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 77158 | 44 | 77158 | 44 |
| Общая нагрузка на ГРПШ | 0 | 0 | 4156818 | 2416,9 | 4156818 | 2416,9 |
| В том числе на газоснабжение БМК №2 | 0 | 0 | 4156818 | 2416,9 | 4156818 | 2416,9 |
| 23 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 9118 | 5,6 | 37863 | 20,5 | 46981 | 26,0 |
| 24 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 16765 | 10,2 | 69502 | 37,6 | 86267 | 47,8 |
| 25 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 24706 | 15,1 | 102911 | 55,6 | 127616 | 70,6 |
| 26 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 26765 | 16,3 | 111465 | 60,2 | 138230 | 76,5 |
| 27 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 22941 | 14,0 | 95584 | 51,6 | 118525 | 65,6 |
| 28 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 24118 | 14,7 | 100432 | 54,2 | 124549 | 68,9 |
| 29 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 29412 | 17,9 | 123127 | 66,4 | 152539 | 84,4 |
| 30 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 13824 | 8,4 | 57786 | 31,2 | 71610 | 39,6 |
| 31 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 48529 | 29,6 | 202342 | 109,2 | 250871 | 138,8 |
| 38 | Спорткомплекс | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 0 | 3,2 | 0 | 0,0 | 60940 | 30,5 | 60940 | 30,5 |
| 39 | Детский сад | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 0 | 3,2 | 0 | 0,0 | 52663 | 32,1 | 52663 | 32,1 |
| Общая нагузка на ГРПШ | 216176 | 131,8 | 1014615 | 549,1 | 1230791 | 680,8 |
| В том числе на газоснабжение БМК №1 | 0 | 0,0 | 1014615 | 549,1 | 1014615 | 549,1 |
| 32 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 27059 | 19,3 | 112949 | 51,0 | 140008 | 70,3 |
| 33 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 22059 | 15,7 | 48779 | 24,5 | 70837 | 40,2 |
| 34 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 10588 | 7,6 | 43731 | 19,8 | 54320 | 27,3 |
| Общая нагузка на ГРПШ | 59706 | 42,6 | 205459 | 95,3 | 265165 | 137,9 |
| 35 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 10588 | 7 | 43731 | 20 | 54320 | 27 |
| 36 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН | 10000 | 3,2 | 60882 | 42 | 254222 | 115 | 315104 | 157 |
| Общая нагрузка на ГРПШ | 71471 | 50 | 297953 | 135 | 369424 | 184 |
| ИТОГО по планируемым кварталам р.п. Шимск | 788529 | 456,9 | 11888060 | 6423,1 | 12676589 | 6879,9 |
| ВСЕГО по существующему жил. фонду р.п. Шимск2 | 249720 | 124,6 | 2846190 | 1040,5 | 3095910 | 1165,1 |
| ВСЕГО по р.п. Шимск | 1038249 | 581,5 | 14734250 | 7463,6 | 15772499 | 8045,0 |

1 – расход газа на ТЭС определен из условия выработки 20 МВт тепла из 60 МВт установленной мощности ТЭС;

2 – расход газа определен из 100% газификации на нужды пищеприготовления, отопления и ГВС существующего жилого фонда и планируемого квартала ИЖС №37.

Таблица 4.3.3.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) | Расход газа на теплоснабжение | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| д.Белец |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 27 | 3240 | 2,8 | 43130 | 15,9 | 46370 | 18,7 |
| ИЖС-2 | 72 | 8640 | 6,7 | 115014 | 42,3 | 123654 | 49,0 |
| ИЖС-3 | 2 | 240 | 0,8 | 4557 | 1,7 | 4797 | 2,5 |
| ИЖС-4 | 3 | 360 | 1,2 | 4792 | 1,8 | 5152 | 3,0 |
| ИЖС-5 | 72 | 8640 | 6,7 | 115014 | 42,3 | 123654 | 49,0 |
| ИЖС-6 | 8 | 960 | 1,4 | 14141 | 5,2 | 15101 | 6,6 |
| Всего по планируемым кварталам | 184 | 22080 | 19,6 | 296648 | 109,2 | 318728 | 128,8 |
| Существующий жилой фонд | 10 | 1200 | 1,8 | 18698 | 6,9 | 19898 | 8,7 |
| Всего | 194 | 23280 | 21,4 | 315346 | 116,1 | 338626 | 137,5 |
| д.Веряжа |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 42 | 5040 | 4,1 | 67092 | 24,7 | 72132 | 28,8 |
| ИЖС-2 | 24 | 2880 | 2,5 | 38338 | 14,1 | 41218 | 16,6 |
| Всего по планируемым кварталам | 66 | 7920 | 6,6 | 105430 | 38,8 | 113350 | 45,4 |
| Существующий жилой фонд | 142 | 17040 | 12,7 | 229557 | 84,5 | 246597 | 97,2 |
| Всего | 208 | 24960 | 19,3 | 334987 | 123,3 | 359947 | 142,6 |
| д.Дубовицы |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 17 | 2040 | 1,9 | 28518 | 10,5 | 30558 | 12,4 |
| Существующий жилой фонд | 7 | 840 | 1,8 | 13906 | 5,2 | 14746 | 7,0 |
| Всего | 24 | 2880 | 3,7 | 42424 | 15,7 | 45304 | 19,4 |
| д.Заполье |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 32 | 3840 | 3,2 | 52479 | 19,3 | 56319 | 22,5 |
| Существующий жилой фонд | 8 | 960 | 1,4 | 14141 | 5,2 | 15101 | 6,6 |
| Всего | 40 | 4800 | 4,6 | 66620 | 24,5 | 71420 | 29,1 |
| д. Ильмень |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 214 | 25680 | 18,5 | 344571 | 126,8 | 370251 | 145,3 |
| ИЖС-2 | 153 | 18360 | 13,6 | 244405 | 89,9 | 262765 | 103,5 |
| ИЖС-3 | 96 | 11520 | 8,8 | 153352 | 56,4 | 164872 | 65,2 |
| ИЖС-4 | 87 | 10440 | 8,1 | 138975 | 51,1 | 149415 | 59,2 |
| Всего по планируемым кварталам | 550 | 25680 | 18,5 | 344571 | 126,8 | 370251 | 145,3 |
| Существующий жилой фонд | 10 | 1200 | 1,8 | 18698 | 6,9 | 19898 | 8,7 |
| Всего | 560 | 26880 | 20,3 | 363269 | 133,7 | 390149 | 154 |
| д. Коростынь |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 74 | 8880 | 6,9 | 119571 | 44,0 | 128451 | 50,9 |
| ИЖС-2 | 48 | 5760 | 4,6 | 76676 | 28,2 | 82436 | 32,8 |
| ИЖС -3 | 56 | 6720 | 5,3 | 90817 | 33,4 | 97537 | 38,7 |
| ОД-4 | 0 | 0 | 0,0 | 52273 | 25,7 | 52273 | 25,7 |
| ОД-5 | 0 | 0 | 0,0 | 15310 | 7,5 | 15310 | 7,5 |
| Всего по планируемым кварталам | 178 | 21360 | 16,8 | 354647 | 138,8 | 376007 | 155,6 |
| Существующий жилой фонд | 403 | 48360 | 33,3 | 646483 | 237,9 | 694843 | 271,2 |
| Всего | 581 | 69720 | 50,1 | 1001130 | 376,7 | 1070850 | 426,8 |
| д. Мстонь |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-1 | 0 | 0 | 0,0 | 272687 | 115,6 | 272687 | 115,6 |
| ОД-2 | 0 | 0 | 0,0 | 45026 | 22,1 | 45026 | 22,1 |
| Всего по планируемым кварталам | 0 | 0 | 0,0 | 317713 | 137,7 | 317713 | 137,7 |
| Существующий жилой фонд | 84 | 10080 | 7,8 | 134183 | 49,4 | 144263 | 57,2 |
| Дополнительно жилой фонд на расчетный срок | 46 | 5520 | 4,4 | 76205 | 28,1 | 81725 | 32,5 |
| Всего | 130 | 15600 | 12,2 | 528101 | 215,2 | 543701 | 227,4 |
| д. Малая Витонь |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 111 | 13320 | 10,1 | 177313 | 65,2 | 190633 | 75,3 |
| ОД-2 | 0 | 0 | 0,0 | 9222 | 4,5 | 9222 | 4,5 |
| Всего по планируемым кварталам | 111 | 13320 | 10,1 | 186535 | 69,7 | 199855 | 79,8 |
| Существующий жилой фонд | 32 | 3840 | 3,2 | 52479 | 19,3 | 56319 | 22,5 |
| Всего | 143 | 17160 | 13,3 | 239014 | 89 | 256174 | 102,3 |
| д. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 318 | 38160 | 26,6 | 507979 | 186,9 | 546139 | 213,5 |
| ИЖС-2 | 6 | 720 | 1,6 | 9585 | 3,5 | 10305 | 5,1 |
| Всего по планируемым кварталам | 324 | 38880 | 28,2 | 517564 | 190,4 | 556444 | 218,6 |
| Существующий жилой фонд | 9 | 1080 | 1,6 | 14377 | 5,3 | 15457 | 6,9 |
| Всего | 333 | 39960 | 29,8 | 531941 | 195,7 | 571901 | 225,5 |
| д. Мшага Ямская |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 231 | 27720 | 19,9 | 369004 | 135,8 | 396724 | 155,7 |
| ИЖС-2 | 173 | 20760 | 15,3 | 277715 | 102,2 | 298475 | 117,5 |
| ИЖС-3 | 177 | 21240 | 15,6 | 282743 | 104,0 | 303983 | 119,6 |
| ИЖС-4 | 267 | 32040 | 22,7 | 426511 | 156,9 | 458551 | 179,6 |
| ИЖС-5 | 44 | 5280 | 4,2 | 71648 | 26,4 | 76928 | 30,6 |
| ИЖС-6 | 10 | 1200 | 1,8 | 18698 | 6,9 | 19898 | 8,7 |
| Всего по планируемым кварталам | 902 | 108240 | 79,5 | 1446319 | 532,2 | 1554559 | 611,7 |
| Существующий жилой фонд | 140 | 16800 | 12,6 | 225000 | 82,8 | 241800 | 95,4 |
| Всего | 1042 | 125040 | 92,1 | 1671319 | 615 | 1796359 | 707,1 |
| д. Оспино |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 6 | 720 | 1,6 | 9585 | 3,5 | 10305 | 5,1 |
| ИЖС-2 | 45 | 5400 | 4,3 | 71884 | 26,4 | 77284 | 30,7 |
| Всего по планируемым кварталам | 51 | 6120 | 5,9 | 81469 | 29,9 | 87589 | 35,8 |
| д. Северная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 4 | 480 | 1,6 | 9114 | 3,4 | 9594 | 5,0 |
| ИЖС-2 | 21 | 2520 | 2,4 | 33546 | 12,3 | 36066 | 14,7 |
| ИЖС-3 | 175 | 21000 | 15,4 | 282272 | 103,9 | 303272 | 119,3 |
| Всего по планируемым кварталам | 200 | 24000 | 19,4 | 324932 | 119,6 | 348932 | 139 |
| Существующий жилой фонд | 22 | 2640 | 2,5 | 37867 | 14,0 | 40507 | 16,5 |
| Всего | 222 | 26640 | 21,9 | 362799 | 133,6 | 389439 | 155,5 |
| д. Старый Шимск |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 31 | 3720 | 3,1 | 52244 | 19,3 | 55964 | 22,4 |
| ИЖС-2 | 146 | 17520 | 13,1 | 234585 | 86,3 | 252105 | 99,4 |
| ИЖС-3 | 496 | 59520 | 40,4 | 795043 | 292,6 | 854563 | 333,0 |
| Всего по планируемым кварталам | 673 | 80760 | 56,6 | 1081872 | 398,2 | 1162632 | 454,8 |
| Существующий жилой фонд | 112 | 13440 | 10,2 | 181635 | 66,9 | 195075 | 77,1 |
| Всего | 785 | 94200 | 66,8 | 1263507 | 465,1 | 1357707 | 531,9 |
| д. Теребутицы |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 96 | 11520 | 8,8 | 153352 | 56,4 | 164872 | 65,2 |
| ИЖС-2 | 3 | 360 | 1,2 | 4792 | 1,8 | 5152 | 3,0 |
| Всего по планируемым кварталам | 99 | 11880 | 10 | 158144 | 58,2 | 170024 | 68,2 |
| Существующий жилой фонд | 94 | 11280 | 8,7 | 152881 | 56,3 | 164161 | 65,0 |
| Всего | 193 | 23160 | 18,7 | 311025 | 114,5 | 334185 | 133,2 |
| д. Бор |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 979 | 117480 | 73,4 | 1566596 | 576,5 | 1684076 | 649,9 |
| ОД-2 | 0 | 0 | 0,0 | 17784 | 8,7 | 17784 | 8,7 |
| ОД-3 | 0 | 0 | 0,0 | 5427 | 2,7 | 5427 | 2,7 |
| Всего по планируемым кварталам | 979 | 117480 | 73,4 | 1589807 | 587,9 | 1707287 | 661,3 |
| Существующий жилой фонд | 298 | 35760 | 25,0 | 478754 | 176,2 | 514514 | 201,2 |
| Всего | 1277 | 153240 | 98,4 | 2068561 | 764,1 | 2221801 | 862,5 |
| д. Голино |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 129 | 15480 | 11,7 | 206067 | 75,8 | 221547 | 87,5 |
| ИЖС-2 | 6 | 720 | 1,6 | 9585 | 3,5 | 10305 | 5,1 |
| Всего по планируемым кварталам | 135 | 16200 | 13,3 | 215652 | 79,3 | 231852 | 92,6 |
| Существующий жилой фонд | 75 | 9000 | 7,0 | 119806 | 44,1 | 128806 | 51,1 |
| Всего | 210 | 25200 | 20,3 | 335458 | 123,4 | 360658 | 143,7 |
| Итого на развиваемые населенные пункты | 5993 | 678840 | 498.8 | 9516970 | 3535.5 | 10195810 | 4034.3 |
| д. Большая Витонь (не планируемая к развитию на расчетный срок) | 80 | 9600 | 7.4 | 129155 | 47.5 | 138755 | 54.9 |
| д. Мшага Воскресенская (не планируемая к развитию на расчетный срок) | 75 | 9000 | 7 | 119806 | 44.1 | 128806 | 51.1 |
| ВСЕГО | 6148 | 697440 | 513.2 | 9765931 | 3627.1 | 10463371 | 4140.3 |

В населенных пунктах  д. Калинница, д.Конопле, д.Корчищи, д.Маковище, д.Ручьи  Шимского СП предлагается существующее газоснабжение  сжиженным газом.

Расчетный расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом на одну четырехконфорочную плиту для использования сжиженного газа, установленную в каждом доме.

Общий расчетный  расход потребления сжиженного газа для населения по участку №37 р.п. Шимск и населенным пунктам  (без учета теплоснабжения) показан в  таблице 4.3.4.

Таблица 4.3.4.

| Наименование | Планируемое количество жителей | Расход сжиженного газа на приготовление пищи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | кг/ч |  |
| Участок №37 п. Шимск | 27 | 2770 | 1,3 |  |
| д. Калинница | 10 | 1026 | 0,5 |  |
| д.Конопле | 3 | 308 | 0,1 |  |
| д.Корчищи | 0 | 0 | 0 |  |
| д.Маковище | 4 | 410 | 0,2 |  |
| д.Ручьи | 4 | 410 | 0,2 |  |
| Всего | 48 | 4924 | 2,3 |  |

Общий расчетный расход сжиженного газа населением Шимского городского поселения  существующей  и планируемой застройки,  годовой 4924 кг/ год, часовой 2,3 кг/ ч.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном - подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

− не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности - 2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

− на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

− на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов  следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ  предусматривается  на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету  не менее 10метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты  опоры  (табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6метров.

Охранные зоны  газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются  в соответствии с действующим законодательством РФ.

# 4.4. Сети электроснабжения.

Основание для проектирования

Проект электроснабжения населенных пунктов Шимского городского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р,  ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории поселения.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора р.п.Шимск осуществляется от потребительских  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными и воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП  выполнено по кабельным и воздушным линиям 10кВ от существующей ПС «Шимск»  110/35/10кВ  1*15+1*16МВА расположенной в р.п. Шимск. Энергоснабжение Шимского городского, как и Шимского района в целом, обеспечивают филиал ОАО «МРСК-Северо-Запада» («Новгородэнерго»).

Количество действующих - ТП 41 шт., в том числе в жилищно-коммунальной зоне – 29 шт., количество трансформаторов – 48 шт., в том числе в жилищно-коммунальной зоне – 36 шт. Суммарная установленная мощность трансформаторов 10561 кВА, в том числе в жилищно-коммунальной зоне –8250 кВА. Резерв трансформаторной мощности по подтверждаемым данным 1 935 кВА, в том числе в жилищно-коммунальной зоне – 1725 кВА.

Средний процент износа ТП на середину 2009 г. составляет не более 35-40%.

Общая протяженность ВЛ-10 кВ составляет 15,35 км (АС-35, АС50, АС70 и М120- Л-4 выход из ПС-110/35/10 и переход через  реку Шелонь).

Кабельных линий КЛ-10 кВ – 2,870 км (АСБ-10 (3*50). Годы постройки 1970-72 г.

Процент износа ВЛ-10 и КЛ-10 кВ на середину 2009 г. составлял не более 55%.

Резерв мощности ВЛ-10 и КЛ-10 кВ  на середину 2009 г. составлял не менее 20%.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

Проектные решения

Проект электроснабжения Шимского городского поселения разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории поселка.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центров питания (ПС 110/35/10) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

- 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе;

Пищеприготовление – газовые плиты.

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Суммарные электрические нагрузки представлены в таблице 4.4.1.

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК»

Таблица 4.4.1

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население существ. чел. | Население на новых участках чел. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ЦП МВА |  |
| Рабочий поселок Шимск |
| В рамках инвестиционного проекта |
| 1 | Жилая застройка | - | 13350 | 6,600 | 0,96 | 6,880 |  |
| 2 | ОД застройка | - | - | 4,800 | 0,92 | 5,220 |  |
| 3 | Промзона | - | - | 12,000 | 0,92 | 13,050 |  |
|  | итого: | - | 13350 | 23,4 | 0,93 | 25,15 |  |
| 4 | п.Шимск, всего: 4.1. ИЖС, кварталы. 22-37 4.2 ОД (ДДУ 140 мест), кв.39; 4.3. ОД (ФОК), кв.38 | - | 2708 2708 | 1,895 1,895 0,080 0,700 | 0,95 0,96 0,97 0,92 | 1,980 1,980 0,084 0,731 |  |
|  | итого: | - | 2,708 | 2,675 | 0,95 | 2,795 |  |
|  | Всего по р.п.Шимск |  | 16058 | 26,075 | 0,93 | 27,95 |  |
| Населенные пункты Шимского городского поселения |
| 1. | д.Белец 1-6 кв. ИЖС | - | 185 (площадь 8,33 тыс. м2) | 0,130 | 0,96 | 0,136 |  |
| 2. | д.Веряжа 1-2 кв . ИЖС |  | 66 (2,98 тыс. м2) | 0,046 | 0,96 | 0,048 |  |
| 3. | д.Дубовицы 1кв. ИЖС |  | 17 (0,75 тыс. м2) | 0,012 | 0,96 | 0,013 |  |
| 4. | д.Заполье 1кв.ИЖС |  | 32 (1,44 тыс. м2) | 0,022 | 0,96 | 0,023 |  |
| 5. | д.Ильмень 1-4 кв. ИЖС |  | 551 (24,79 тыс. м2) | 0,386 | 0,96 | 0,403 |  |
| 6. | д.Коростынь 1-3 кв. ИЖС 4-5 кв.ОД |  | 177 (7,95 тыс. м2) 2,82 тыс.м2 | 0,124 1,000 | 0,96 0,92 | 0,130 1,045 |  |
| 7. | д.Мстонь 1 кв. База отдыха 2 кв.ОД |  | 7,59 тыс. м2 1,86 тыс. м2 | 0,300 0,20 | 0,97 0,92 | 0,313 0,209 |  |
| 8. | д.Малая Витонь 1 кв ИЖС 2 кв ОД |  | 111 (4,98 тыс. м2) 0,40 тыс. м2 | 0,078 0,15 | 0,96 0,92 | 0,081 0,157 |  |
| 9. | Малиновка 1-2 кв.ИЖС |  | 324 (14,59 тыс. м2) | 0,227 | 0,96 | 0,237 |  |
| 10. | д.Мшага Ямская 1-6 кв. ИЖС |  | 902 (40,58 тыс. м2) | 0,631 | 0,96 | 0,659 |  |
| 11. | д.Оспино 1-2 кв. ИЖС |  | 51 (2,3 тыс. м2) | 0,036 | 0,96 | 0,038 |  |
| 12. | д.Северная Поляна 1-3 кв. ИЖС |  | 200 (9,02 тыс. м2) | 0,14 | 0,96 | 0,146 |  |
| 13. | д.Старый Шимск 1-3 кв. ИЖС |  | 673 (30,28 тыс. м2) | 0,471 | 0,96 | 0,492 |  |
|  | д.Теребутицы 1-2кв. ИЖС |  | 66 (4,47 тыс. м2) | 0,046 | 0,96 | 0,048 |  |
| 14. | д.Бор 1 кв. ИЖС 2-3 кв.ОД |  | 979 (44,07 тыс. м2) 1,40 тыс.м2 | 0,683 0,50 | 0,96 0,92 | 0,713 0,522 |  |
| 15. | д.Голино 1-2 кв. ИЖС |  | 135 (6,06 тыс. м2) | 0,095 | 0,96 | 0,099 |  |
|  | Всего |  |  | 5,277 |  | 5,512 |  |
|  | Итого по Шимскому ГП |  |  | 31,352 |  | 33,457 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ЦП) ПС 110/35/10 составит:

Всего по поселению -  31,35 МВт (33,46 МВА), в том числе в рамках проекта планировки по р.п.Шимск проекта - 23,4 МВт (25,15 МВА).

Расчет необходимой трансформаторной мощности 10/0,4кВ в кВА и количества трансформаторных подстанций в жилищно-коммунальной зоне г.п.Шимск:

1.1 ИЖС. кварталы  1-11, 13-15. ОД застройка кварталы 12 и 37, П1 кв. 16:

S = (6600+4800)/(0,7*0,7*0,93)=25016 кВА.

где:

6600+4800=11400кВт -  нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,7 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в резервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,93  – cosf.

С учетом минимизации потерь в сетях 0,38 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке 28 новых ТП из них:

РТП-2*1600кВА – 1 шт. (Промзона);

РТП-2*630кВА – 1 шт. (жилая зона);

БКТП-2*250кВА – 1 шт.;

БКТП-2*400кВА – 6 шт. ;

БКТП-1х630кВА – 18 шт. ( 1 шт. встроенная);

БКТП-2*1000кВА – 1 шт. (встроенная).

Количество и тип потребительских подстанций 10/0,4 кВ для промзоны определяется при конкретном проектировании.

Питание РТП1 и РТП2 на первом этапе с требуемой мощностью 8 МВт предполагается по проектируемым кабельным линиям 10 кВ от ПС 110/35/10 «Шимск». В дальнейшем электроснабжение проектируемых территорий предполагается от проектируемой ТЭЦ. КЛ-10кВ от ПС 110/35/10 «Шимск» сохранятся в качестве резервного питания.

Схема поселковых  сетей.

В рабочем поселке Шимск.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по двухзвеньевой (ЦП-РТП-ТП) схеме.

Проектируемая питающая кабельная сеть 10 кВ предусматривается кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Рекомендуемое сечение питающих линий от ПС 110/35/10 «Шимск» не менее 300 мм2 по алюминию, сечение питающих линий от ТЭЦ к РТП не менее 630 мм2 по алюминию, распределительных линий не менее 120 мм2.

Схема построения сети 10 кВ двухлучевая и петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП.

Для покрытия возрастающих нагрузок проектом предполагается строительство новых потребительских ТП, а также линейных сооружений – питающих и распределительных кабельных линий 10кВ.

Проектом предполагается:

1.  Строительство питающих КЛ- 10 кВ    от ПС 110/35/10 «Шимск» общей протяженностью 2*1,5=3,0 км;

2.  Строительство питающих КЛ- 10 кВ    от проектируемой ТЭЦ общей протяженностью 4,2км;

3.  Строительство распределительных КЛ- 10 кВ    от проектируемых РТП общей протяженностью 18,6 км;

Строительство 28 новых ТП в том числе:

РТП-2*1600 кВА – 1 шт. (Промзона) ;

РТП-2*630 кВА – 1 шт. (Жилая зона);

БКТП-2*250 кВА – 1 шт.;

БКТП-2*400 кВА – 6 шт.;

БКТП-1х630 кВА – 18 шт. (1шт встроенная);

БКТП-2*1000 кВА – 1 шт. (встроенная).

Количество и тип потребительских подстанций 10/0,4кВ для промзоны определяется при конкретном проектировании.

Рекомендуется провести реконструкцию действующей ПС-110/35/10кВ «Шимск» в следующем объеме:

- Замена секционной, 2-х ячеек ТН и трансформаторматорных ячеек в ОРУ-110кВ;

- Замена трансформаторов тока 110 кВ;

- Замена трансформаторов ТРДН-16/110/35/10 на новые ТРДН-25/110/35/10;

- Замена всех ячеек в ЗРУ-10 на новые ячейки с вакуумными выключателями типа ВВ/ТЕL и микропроцессорными защитами типа Siprotex или аналогичными;

- Реконструкция ОПУ с частичной заменой оборудования защиты управления, питания, ТМ и связи;

- Замена оборудования ОПС и системы безопасности;

- Ремонт фундаментов, ограждения и проездов ПС;

- Ремонт системы маслотоков и маслосборника.

Ориентировочная стоимость реконструкции ПС-110/35/10 «Шимск» составит ориентировочно 35 000 тыс. рублей в ценах 2001г.

По другим населенным пунктам Шимского городского поселения.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития города проектом предполагается строительство потребительских ТП, а также линейных сооружений – питающих и распределительных линий 10 кВ и распределительных линий 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития населенных пунктов  проектом предполагается:

1.  Строительство распределительных воздушных отпаечных линий ВЛЗ 10 кВ    проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах от существующих линий ВЛ-10 кВ до новых ТП на проектируемых участках.

2. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

3.Строительство  новых ТП.

4. Рекомендуется провести реконструкцию действующей ПС-110/35/10кВ «Шимск».

Надежность электроснабжения.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Схема построения распределительной сети радиальная к однотрансформаторным ТП, а также петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП.

Проектируемые потребители жилой застройки 3-й категории надежности электроснабжения, к 2-й категории относятся участки ОД-застройки.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в городских электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах – ПС-110/35/10кВ «Шимск» и проектируемая ТЭЦ. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 4.5. Сети связи

Развитие сетей связи предусмотреть в соответствии с ранее разработанным генеральным планом 2011 г.

# 4.6. Инженерная подготовка территории.

Инженерную подготовку территории осуществить с учетом основных положений генерального плана 2011 года.

Кроме того в соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области предусмотреть реализацию следующих мероприятий:

-   проведение мероприятий по защите от паводков населенного пункта р.п. Шимск (1 очередь);

- проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых) населенных пунктов, мостов и дорог: д. Мстонь, д. Усполонь, д. Голино, д. Белец, дороги Шелонь - Сольцы, Шимск - Старый Шимск, Любыни - Обольха, Любыни – Подклинье  (Расчетный срок).

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа,

- Организация и очистка поверхностного стока,

- Берегоукрепление.

# 5. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории производственных и коммунально-складских предприятий для размещения: производственных объектов, площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства.

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК».

Территория производственных и в том числе коммунально-складских предприятий увеличится за счет строительства следующих объектов:

- завода по производству мороженного (производительность 28 тонн молока в день);

- завода по переработке картофеля;

- предприятие по переработке молока;

- мясообрабатывающее производство;

- предприятие по выпуску зерновых хлопьев;

- аграрный комплекс полного цикла;

- иных промышленных объектов на территориях инвестиционных площадок.

# 6. Баланс территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Шимского городского  поселения.

Настоящими изменениями предусматривается изменение площадей населенных пунктов: р.п.Шимск (уменьшение на 87,39 га), д.Старый Шимск (уменьшение на 17,82 га), д.Заполье (увеличение на 3,13 га), д.Ильмень (увеличение на 6,67 га), функционального зонирования территорий в существующих границах следующих населенных пунктов: д.Бор,  д.Заполье, д.Ильмень, д. Малая Витонь,   д.Старый Шимск, и р.п.Шимск.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Шимского городского  поселения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 14389,18 | 50,25 | 14202,85 | 49,59 |
| II | Земли населенных пунктов | 3561,53 | 12,44 | 3466,12 | 12,10 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 306,2 | 1,07 | 587,94 | 2,05 |
| IV | Земли лесного фонда | 9030,62 | 31,53 | 9030,62 | 31,53 |
| V | Земли водного фонда | 1347,8 | 4,71 | 1347,8 | 4,71 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 2,7 | 0,01 | 2,7 | 0,01 |
|  | Итого площадь МО: | 28638,03 | 100,00 | 28638,03 | 100,00 |
| 1 | д. Белец | 39,02 |  | 39,02 |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,47 | 44,77 | 17,47 | 44,77 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,89 | 9,97 | 3,89 | 9,97 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | 17,66 | 45,26 | 17,66 | 45,26 |
| 2 | д. Большая Витонь | 46,74 |  | 46,74 |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,19 | 56,03 | 26,19 | 56,03 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,97 | 2,08 | 0,97 | 2,08 |
| 2.3 | Зона рекреационного назначения | 19,58 | 41,89 | 19,58 | 41,89 |
| 3 | д. Бор | 366,89 |  | 366,89 |  |
| 3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 166,83 | 45,47 | 231,24 | 63,03 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 12,32 | 3,36 | 12,32 | 3,36 |
| 3.3 | Зона рекреационного назначения | 178,25 | 48,58 | 111,51 | 30,39 |
| 3.4 | Зона парков и скверов | 0,73 | 0,20 | 0,73 | 0,20 |
| 3.5 | Зона общественно-делового назначения | 0,88 | 0,24 | 0,88 | 0,24 |
| 3.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | 6,84 | 1,86 | 6,84 | 1,86 |
| 3.7 | Зона коммунально-складского использования | 1,04 | 0,28 | 1,04 | 0,28 |
| 3.8 | Зона специального назначения | - | 0,00 | 2,33 | 0,64 |
| 4 | д. Веряжа | 109,24 |  | 109,24 |  |
| 4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 68,86 | 63,04 | 68,86 | 63,04 |
| 4.2 | Зона общественно-делового назначения | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,25 |
| 4.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,62 | 2,40 | 2,62 | 2,40 |
| 4.4 | Зона рекреационного назначения | 8,69 | 7,95 | 8,69 | 7,95 |
| 4.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 28,8 | 26,36 | 28,8 | 26,36 |
| 5 | д. Голино | 99,09 |  | 99,09 |  |
| 5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47,16 | 47,59 | 47,16 | 47,59 |
| 5.2 | Зона общественно-делового назначения | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,56 |
| 5.3 | Зона коммунально-складского использования | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,06 | 3,09 | 3,06 | 3,09 |
| 5.5 | Зона рекреационного назначения | 44,11 | 44,52 | 44,11 | 44,52 |
| 5.6 | Зона парков и скверов | 2,58 | 2,60 | 2,58 | 2,60 |
| 5.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,47 |
| 6 | д. Дубовицы | 73,38 |  | 73,38 |  |
| 6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 46,05 | 62,76 | 46,05 | 62,76 |
| 6.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,55 | 3,48 | 2,55 | 3,48 |
| 6.3 | Зона рекреационного назначения | 24,78 | 33,77 | 24,78 | 33,77 |
| 7 | д. Заполье | 60,19 |  | 63,32 |  |
| 7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,3 | 37,05 | 22,3 | 35,22 |
| 7.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1 | 1,66 | 1,28 | 2,02 |
| 7.3 | Зона рекреационного назначения | 21,57 | 35,84 | 21,57 | 34,07 |
| 7.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 15,32 | 25,45 | 15,32 | 24,19 |
| 7.5 | Зона общественно-делового назначения | - | 0,00 | 2,85 | 4,50 |
| 8 | д. Ильмень | 101,69 |  | 108,36 |  |
| 8.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27,55 | 27,09 | 34,22 | 31,58 |
| 8.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 12,02 | 11,82 | 12,02 | 11,09 |
| 8.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,96 | 1,93 | 1,96 | 1,81 |
| 8.4 | Зона рекреационного назначения | 40,72 | 40,04 | 40,72 | 37,58 |
| 8.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 19,44 | 19,12 | 19,44 | 17,94 |
| 9 | д. Калинница | 29,37 |  | 29,37 |  |
| 9.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,51 | 32,38 | 9,51 | 32,38 |
| 9.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,15 | 3,92 | 1,15 | 3,92 |
| 9.3 | Зона рекреационного назначения | 12,49 | 42,53 | 12,49 | 42,53 |
| 9.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 6,22 | 21,18 | 6,22 | 21,18 |
| 10 | д. Конопле | 21,18 |  | 21,18 |  |
| 10.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,09 | 28,75 | 6,09 | 28,75 |
| 10.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,05 | 4,96 | 1,05 | 4,96 |
| 10.3 | Зона рекреационного назначения | 14,04 | 66,29 | 14,04 | 66,29 |
| 11 | д. Коростынь | 219,98 |  | 219,98 |  |
| 11.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 143,69 | 65,32 | 143,69 | 65,32 |
| 11.2 | Зона общественно-делового назначения | 9,33 | 4,24 | 9,33 | 4,24 |
| 11.3 | Зона коммунально-складского использования | 0,33 | 0,15 | 0,33 | 0,15 |
| 11.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,4 | 2,91 | 6,4 | 2,91 |
| 11.5 | Зона рекреационного назначения | 23,64 | 10,75 | 23,64 | 10,75 |
| 11.6 | Зона парков и скверов | 17,5 | 7,96 | 17,5 | 7,96 |
| 11.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 16,82 | 7,65 | 16,82 | 7,65 |
| 11.8 | Зона специального назначения | 2,27 | 1,03 | 2,27 | 1,03 |
| 12 | д. Корчищи | 10,96 |  | 10,96 |  |
| 12.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,14 | 19,53 | 2,14 | 19,53 |
| 12.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,07 | 9,76 | 1,07 | 9,76 |
| 12.3 | Зона рекреационного назначения | 7,75 | 70,71 | 7,75 | 70,71 |
| 13 | д. Маковище | 22,36 |  | 22,36 |  |
| 13.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,87 | 26,25 | 5,87 | 26,25 |
| 13.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,29 | 5,77 | 1,29 | 5,77 |
| 13.3 | Зона рекреационного назначения | 15,2 | 67,98 | 15,2 | 67,98 |
| 14 | д. Малая Витонь | 71,72 |  | 71,72 |  |
| 14.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,53 | 32,81 | 22,00 | 30,67 |
| 14.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,03 | 1,44 | 1,56 | 2,18 |
| 14.3 | Зона рекреационного назначения | 21,92 | 30,56 | 44,12 | 61,52 |
| 14.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 25,24 | 35,19 | 4,04 | 5,63 |
| 15 | д. Малиновка | 160,49 |  | 160,49 |  |
| 15.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,17 | 11,32 | 18,17 | 11,32 |
| 15.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,27 | 1,41 | 2,27 | 1,41 |
| 15.3 | Зона рекреационного назначения | 18,93 | 11,80 | 18,93 | 11,80 |
| 15.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 121,12 | 75,47 | 121,12 | 75,47 |
| 16 | д. Мстонь | 547,84 |  | 547,84 |  |
| 16.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 189,57 | 34,60 | 189,57 | 34,60 |
| 16.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,36 | 1,16 | 6,36 | 1,16 |
| 16.3 | Зона рекреационного назначения | 44,65 | 8,15 | 44,65 | 8,15 |
| 16.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 307,26 | 56,09 | 307,26 | 56,09 |
| 17 | д. Мшага Воскресенская | 75,99 |  | 75,99 |  |
| 17.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28,08 | 36,95 | 28,08 | 36,95 |
| 17.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,32 | 8,32 | 6,32 | 8,32 |
| 17.3 | Зона рекреационного назначения | 22,52 | 29,64 | 22,52 | 29,64 |
| 17.4 | Зона коммунально-складского использования | 18,95 | 24,94 | 18,95 | 24,94 |
| 17.5 | Зона общественно-делового назначения | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
| 18 | д. Мшага Ямская | 201,11 |  | 201,11 |  |
| 18.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53,166 | 26,44 | 53,166 | 26,44 |
| 18.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,61 | 4,78 | 9,61 | 4,78 |
| 18.3 | Зона рекреационного назначения | 128,42 | 63,86 | 128,42 | 63,86 |
| 18.4 | Зона общественно-делового назначения | 0,21 | 0,10 | 0,21 | 0,10 |
| 18.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 8,6 | 4,28 | 8,6 | 4,28 |
| 18.6 | Зона коммунально-складского использования | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 0,55 |
| 19 | д. Оспино | 43,88 |  | 43,88 |  |
| 19.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,88 | 29,35 | 12,88 | 29,35 |
| 19.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,23 | 5,08 | 2,23 | 5,08 |
| 19.3 | Зона рекреационного назначения | 28,62 | 65,22 | 28,62 | 65,22 |
| 19.4 | Зона общественно-делового назначения | 0,15 | 0,34 | 0,15 | 0,34 |
| 20 | д. Ручьи | 29,55 |  | 29,55 |  |
| 20.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,97 | 13,43 | 3,97 | 13,43 |
| 20.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,67 | 2,27 | 0,67 | 2,27 |
| 20.3 | Зона рекреационного назначения | 7,24 | 24,50 | 7,24 | 24,50 |
| 20.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 17,67 | 59,80 | 17,67 | 59,80 |
| 21 | д. Северная Поляна | 26,07 |  | 26,07 |  |
| 21.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,53 | 63,41 | 16,53 | 63,41 |
| 21.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,53 | 9,70 | 2,53 | 9,70 |
| 21.3 | Зона рекреационного назначения | 4,99 | 19,14 | 4,99 | 19,14 |
| 21.4 | Зона производственного использования | 2,02 | 7,75 | 2,02 | 7,75 |
| 22 | д. Старый Шимск | 179,98 |  | 162,16 |  |
| 22.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53,59 | 29,78 | 49,19 | 30,34 |
| 22.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,48 | 2,49 | 4,48 | 2,76 |
| 22.3 | Зона общественно-делового назначения | 0,76 | 0,42 | 0,76 | 0,47 |
| 22.4 | Зона рекреационного назначения | 53 | 29,45 | 52,51 | 32,38 |
| 22.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 66,58 | 36,99 | 49,25 | 30,37 |
| 22.6 | Зона производственного использования | 1,57 | 0,87 | 5,97 | 3,68 |
| 23 | д. Теребутицы | 113,04 |  | 113,04 |  |
| 23.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 37,05 | 32,78 | 37,05 | 32,78 |
| 23.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,83 | 4,27 | 4,83 | 4,27 |
| 23.3 | Зона рекреационного назначения | 69,77 | 61,72 | 69,77 | 61,72 |
| 23.4 | Зона общественно-делового назначения | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 23.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,34 | 1,19 | 1,34 | 1,19 |
| 24 | Р.п. Шимск | 911,77 |  | 824,38 |  |
| 24.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 235,67 | 25,85 | 478,08 | 57,99 |
| 24.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 15,04 | 1,65 | 17,56 | 2,13 |
| 24.3 | Зона садоводческих и огороднических объединений | 0,4 | 0,04 | 0,4 | 0,05 |
| 24.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 44,41 | 4,87 | 43,68 | 5,30 |
| 24.5 | Зона рекреационного назначения | 448,59 | 49,20 | 74,87 | 9,08 |
| 24.6 | Зона парков и скверов | 3,44 | 0,38 | 19,92 | 2,42 |
| 24.7 | Зона общественно-делового назначения | 23,71 | 2,60 | 26,16 | 3,17 |
| 24.8 | Зона сельскохозяйственных угодий | 76,46 | 8,39 | 67,44 | 8,18 |
| 24.9 | Зона коммунально-складского использования | 2,84 | 0,31 | 2,81 | 0,34 |
| 24.10 | Зона производственного использования | 61,21 | 6,71 | 93,46 | 11,34 |

# 7. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  предусмотреть в соответствии с генеральным планом 2011 года.  Кроме того приняты во внимание мероприятия предусмотренные Схемой территориального планирования Новгородской области в части защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

-    проведение мероприятий по защите от паводков населенного пункта р.п. Шимск (1 очередь);

- проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых) населенных пунктов, мостов и дорог: д. Мстонь, д. Усполонь, д. Голино, д. Белец, дороги Шелонь - Сольцы, Шимск - Старый Шимск, Любыни - Обольха, Любыни – Подклинье  (расчетный срок).

- проведение капитального ремонта пожарных депо: ПЧ-42 п. Шимск, (первая очередь).

В Шимском городском поселении в настоящее время не обеспечены нормативным временем прибытия пожарной охраны  следующие населенные пункты: д. Дубовицы, д. Оспино, д. Голино, д. Мшага Воскресенская, д. Мшага Ямская, д. Маковище, д. Белец.

# 8. Заключение

Настоящие изменения  генерального плана Шимского городского  поселения развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Шимского городского  поселения.

Изменения генплана 2014 г. наиболее серьезно затрагивали административный центр поселения – рабочий поселок Шимск – для которого на ближайшую перспективу планировалось интенсивное развитие в рамках реализации инвестиционного проекта компании «УВИК», затрагивающего все сферы жизнедеятельности населенного пункта. Развитие р.п. Шимск предусматривался как в производственной сфере, так и в области жилищного строительства, развития объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Изменениями 2014 года были пересмотрены вопросы социально-бытового обслуживания населения Шимского городского поселения. В связи с прекращением работ по выше указанному проекту и отсутствием перспектив по  его возобновлению возникла необходимость внесения изменений в генплан.

Настоящими изменениями учтены предложения принятых за последние годы Схемами терпланирования Новгородской области и Шимского района, а также программ различного уровня (от федеральных до муниципальных) относящихся к развитию Шимского городского поселения, а также учтено форс-мажорное прекращение реализации проекта компании «УВИК».

Решения измененного генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план является основным документом, регулирующим целевое использования земель Шимского городского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# Приложение №1

Муниципальный контракт № 0150300001418000039 от 21.09.2018

на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Шимского городского поселения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по внесению изменений

в Генеральный план Шимского городского поселения

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работы | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Шимского городского поселения |
| 2. | Основание для разработки проекта | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 24.01.2018 № 70 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Шимского городского поселения». |
| 3. | Источник финансирования работ | За счет средств бюджета Шимского городского поселения. |
| 4. | Заказчик | Администрация Шимского муниципального района |
| 5. | Подрядчик (разработчик Проекта) | Определяется по результатам подведения итогов аукциона |
| 6. | Нормативно-правовая база разработки Проекта | 6.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 6.2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 6.3. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244. 6.4. Приказ Минрегиона России от 27.02.2012 № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований». 6.5. Приказ Минрегиона РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». 6.6. Устав Шимского городского поселения. 6.7. Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки Проекта. |
| 7. | Описание проектируемой территории | Территория Шимского городского поселения |
| 8. | Цель разработки и задачи Проекта | 8.1. Определение местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании анализа инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, программ социально-экономического развития. 8.2. Установление функциональных и территориальных зон на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этой территории и действующих ограничений этой территории. 8.3 Создание условий для устойчивого развития территории МО. 8.4. Создание условий для планировки территории МО. 8.5. Создание условий для привлечения инвестиций, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц. |
| 9. | Состав и содержание Проекта | В соответствии с требованиями: - статья 23, 34-36 Градостроительного кодекса Российской Федерации; |
| 10. | Порядок сбора исходной информации для разработки Проекта | Сбор исходной информации, в объеме необходимом для подготовки Проекта, обеспечивает Подрядчик. Заказчик, в лице Администрации Шимского муниципального района, оказывает Подрядчику содействие в получении необходимой исходной информации. |
| 11. | Основные требования к оформлению Проекта | 11.1. Оформление подготовленного Проекта (генплана) осуществляется Подрядчиком в соответствии с разделом 13 методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244. 11.2. Подрядчик предоставляет Заказчику материалы разработанного Проекта в следующем объеме: - демонстрационный комплект материалов разработанного Проекта для проведения публичных слушаний (на бумажном носителе в 1 экземпляре на бумажном носителе и на СD-диске (в формате JPG) в 1 экземпляре) - на утверждение 2 экземпляра на бумажном носителе, в электронном виде (1 экземпляр - - CD/DVD – диск материалы текстовой части Проекта должны быть выполнены в формате Microsoft Word, материалы графической части Проекта в формате JPG , 1 экземпляр - CD/DVD – диск, материалы текстовой части Проекта должны быть выполнены в формате Microsoft Word, материалы графической части Проекта должны быть сформированы в рабочие наборы в формате Mapinfo для каждой схемы в отдельные файловые папки, так же должна быть сформирована файловая папка с разработанными схемами в формате JPG). |
| 12. | Сроки подготовки и предоставления Проекта | В течение 2 (двух) месяцев с даты заключения Муниципального контракта. |
| 13. | Порядок согласования, обсуждения и утверждения Проекта | 13.1. Согласование Проекта (Генплана): Согласно статьи 25 Градостроительного кодекса РФ, Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178. 13.2. Обсуждение Проекта: Подрядчику подготовить материалы Проекта для проведения публичных слушаний, в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Шимского городского поселения, иными нормативно-правовыми актами. 13.3. Утверждение проекта: В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, нормативно-правовыми актами муниципального образования. |
| 14. | Требования, предусмотренные законом для участника закупки для выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров | Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» к лицам, осуществляющим выполнение Работ: Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц): являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров (в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). Для юридических лиц: наличие в штате юридического лица не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). При исполнении обязательств по контракту исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ соисполнителей, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством – выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, лицензией, сертификатом либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение определенного вида работ. |
| 15. | Условия предоставления гарантии качества выполненных Работ | 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи выполненных Работ. В случаях, если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки результатов выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в сроки согласованные с Заказчиком. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в соответствующем двустороннем акте с перечнем выявленных недостатков. При этом срок предоставления гарантии качества на выполненные работы продлевается на период устранения недостатков. |

# Приложение №2