Утверждено

Решением Совета депутатов Шимского городского поселения      № 197 от  29.05.2013 г.

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Шимского городского поселения Шимского района Новгородской области

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Шимского городского поселения услугами водоснабжения и водоотведения;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Шимского городского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1.  Территория Шимского городского поселения Шимского  района Новгородской  области в соответствии с Областным законом от 30 марта 2010 г. № 728-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» заметно увеличилась за счет включения в его состав территорий  Борского  и Коростынского сельских поселений.

В состав территории муниципального образования Шимского городского поселения входит 24 населенных пункта - деревня Белец, деревня Большая Витонь, деревня Бор, деревня Веряжа, деревня Голино, деревня Дубовицы, деревня Заполье, деревня Ильмень, деревня Калинница, деревня Конопле, деревня Коростынь, деревня Корчищи, деревня Маковище, деревня Малая Витонь, деревня Малиновка, деревня Мстонь, деревня Мшага Воскресенская, деревня Мшага Ямская, деревня Оспино, деревня Ручьи, деревня Северная Поляна, деревня Старый Шимск, деревня Теребутицы, рабочий поселок Шимск.

Граница муниципального образования Шимского городского поселения проходит:

на севере - от места пересечения ручья Кукшинка с границей квартала 216 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества, далее по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Менюша", руслам безымянного ручья, реки Струпенка, безымянного ручья, границе кварталов 220, 226, 86 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества до пересечения с административно-территориальной границей Новгородского района;

на востоке - от границы квартала 86 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества по административно-территориальным границам Новгородского, Старорусского районов до пересечения с осью автодороги Шимск - Невель;

на юге - от места пересечения административно-территориальной границы Старорусского района с осью автодороги Шимск - Невель по административно-территориальной границе Старорусского района до границы квартала 96 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, далее по границе квартала 96 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", по оси насыпи старой железной дороги, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в фонде перераспределения земель, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", границе д. Верещино, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в фонде перераспределения земель, руслу ручья Воронецкий, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", границе нелесоустроенного кустарника, находящегося в фонде перераспределения земель, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", по руслу мелиоративного канала, руслу ручья Островский до места впадения в реку Шелонь, далее по руслу реки Шелонь до места впадения в реку Шелонь реки Векша, по руслу реки Векша до пересечения с насыпью старой железной дороги, по оси насыпи старой железной дороги, по оси автодороги Шимск - Волот, по оси автодороги, ведущей к водозаборной насосной станции до пересечения с рекой Шелонь, далее по руслу реки Шелонь до пересечения с административно-территориальной границей Солецкого района;

на западе - по административно-территориальной границе Солецкого района, границе кварталов 61, 56 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, по оси мелиоративной дороги, по руслу безымянного ручья, по руслу реки Мшага, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО «Медведь», по руслу реки Кукшинка до границы квартала 217 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества.

3.2. Климат

Климат в поселении умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков - 550 мм. Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура  января – 10 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает облачная  умеренно морозная погода. Снежный покров устанавливается  в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура  июля  +16, +17 градусов) непродолжительное; иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная   температура воздуха летом  доходит до +34 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-западной четверти (З, ЮЗ, Ю). Наименьшую повторяемость имеют восточные ветры (7%). Среднегодовая скорость ветра равна 4,4 м/сек. Усиление ветра происходит зимой до 5,1 м/сек в декабре и январе. Летом скорость ветра уменьшается до 3,5 м/сек. Сильные ветры со скоростью равной 15 м/сек и больше на территории поселения  наблюдаются очень редко (в среднем 5 дней в году) и, как правило, в холодный период с XI-III.

Летом туманы образуются редко, в остальное время года они распределяются равномерно (3-4 дня/мес). Число дней с туманов в году равно 32. Наибольшая повторяемость метелей наблюдается в январе-феврале (14 дней). Всего за год наблюдается 26 дней с метелью.

3.3.  Численность  населения по населенным пунктам  поселения представлена  в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, человек | Количество домов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По состоянию на 01.01.2013 года | По состоянию на 01.01.2013 года |
| 1 | д. Белец | 3 | 23 |
| 2 | д. Большая Витонь | 47 | 51 |
| 3 | д. Бор | 296 | 118 |
| 4 | д. Веряжа | 145 | 80 |
| 5 | д. Голино | 63 | 95 |
| 6 | д. Дубовицы | 4 | 25 |
| 7 | д.Заполье | 8 | 18 |
| 8 | д. Ильмень | 19 | 26 |
| 9 | д. Калинница | 4 | 21 |
| 10 | д. Конопле | 1 | 5 |
| 11 | д. Коростынь | 460 | 135 |
| 12 | д. Корчищи | - | 1 |
| 13 | д. Маковище | 5 | 20 |
| 14 | д. Малая Витонь | 39 | 49 |
| 15 | д. Малиновка | 23 | 20 |
| 16 | д. Мстонь | 82 | 83 |
| 17 | д. Мшага Воскресенская | 78 | 58 |
| 18 | д. Мшага Ямская | 152 | 89 |
| 19 | д. Оспино | 6 | 18 |
| 20 | д. Ручьи | 2 | 10 |
| 21 | д. Северная Поляна | 18 | 11 |
| 22 | д. Старый Шимск | 136 | 87 |
| 23 | д. Теребутицы | 97 | 104 |
| 24 | р.п.Шимск | 3883 | 600 |
|  | Всего | 5571 | 1747 |

3.4. Общая площадь земель Шимского городского  поселения в административных границах составляет 31890 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом:

| Категория земель | Современное использование, га | % | Расчетный срок, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель городского поселения в установленных границах | 31890 | 100 | 31890 | 100 |
| в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 15953 | 50,03 | 14862 | 46,60 |
| 2. Земли населенных пунктов | 1964 | 6,16 | 3055 | 9,59 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 204 | 0,64 | 204 | 0,64 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 5. Земли лесного фонда | 9084 | 28,49 | 9084 | 28,49 |
| 6. Земли водного фонда | 4599 | 14,42 | 4599 | 14,42 |
| 7. Земли запаса | 86 | 0,27 | 86 | 0,27 |

Ниже приводится перечень функциональных зон использования территории населенных пунктов поселения:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны;

- Рекреационные зоны;

- Зоны специального назначения

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

- Зоны сельскохозяйственного использования

3.5. Жилой фонд.

Более половины жилого фонда (57,38%) поселения находится в административном центре – рабочем поселке Шимск. Средняя жилищная обеспеченность по поселению составляет 27,5 м2 на человека, в том числе 23 м2 общей  площади/чел. по р.п.Шимск.

Данные о состоянии жилищного фонда по населенным пунктам поселения существенно ранятся.  Данные по р.п. Шимск представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п |  | общая площадь жилых помещений | число постоянно проживающих | число жилых домов (индивидуальных) | число многоквартирных домов (включая двухквартирные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего | 81409 | 3,8 | 382 | 218 |
| 2. | материал стен: каменные кирпичные | 36693 | 1,7 | 41 | 70 |
| 2.1 | панельные | 3143 | 0,3 | - | 1 |
| 2.2 | блочные | 9662 | 0,1 | 1 | 8 |
| 2.3 | смешанные | 14407 | 0,6 | 91 | 80 |
| 2.4 | деревянные | 17446 | 1.1 | 248 | 59 |
| 2.5 | прочие | 58 |  | 1 |  |
| 3. | по годам возведения: |
| 3.1 | 1921 – 1945 | 2209 | 0,1 | 31 | 2 |
| 3.2 | 1946 – 1970 | 13784 | 0,7 | 183 | 37 |
| 3.3 | 1971 – 1995 | 62209 | 3.0 | 168 | 176 |
| 4. | по проценту износа: |
| 4.1 | от 0 до 30% | 62746 | 2,3 | 118 | 181 |
| 4.2 | от 31 до 65 % | 18265 | 1,5 | 258 | 36 |
| 4.3 | от 66 до 70 % | 258 | - | 5 | - |
| 4.4 | свыше 70% | 140 | - | 1 | 1 |

Степень благоустройства жилого фонда в сельской местности является весьма не высокой, так как дома в большинстве случаев не имеют централизованного водоснабжения и канализации, отопление печное, обеспеченность газоснабжением за счет сжиженного баллонного газа. Значительно выше эти показатели по рабочему поселку Шимск, что видно из таблицы 3.

Таблица 3.

| оборудование | общая площадь жилых помещений, м2 | число проживающих, в тыс.человек |
| --- | --- | --- |
| Всего, м2 | 81409 | 3,8 |
| Из всего оборудовано: водопроводом | 43522 | 1,9 |
| в том числе централизованным | 39891 | 1,8 |
| водоотведением (канализация) | 42676 | 1,9 |
| в том числе централизованным | 39835 | 1,8 |
| отопление | 52794 | 2,3 |
| в том числе централизованным | 37142 | 1,7 |
| ваннами (душем) | 33274 | 1,7 |
| газом (сетевым) | 75310 | 3,3 |
| напольными электрическими плитами | 6099 | 0,2 |

Жилая застройка состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками (вдоль ул.Новгородская, ул.Ленина, ул.Комсомольская, ул.Промышленная, ул.Старорусская и др.). Зона малоэтажной жилой застройки (1-3 этажная) сформирована преимущественно в районе пересечения ул.Наманганской и ул.Дружбы, ул.Набережной, ул.Механизаторов и пер.Ташкентского, имеются малоэтажные жилые дома по ул.Новгородской, Коммунальной и др. Зона среднеэтажной жилой застройки (3-5 этажная) сосредоточена в районе пересечения ул.Наманганской и ул.Механизаторов.

Зона общественно-деловой застройки сформирована в центральной части поселка (ул.Новгородская, ул.Ленина) и представлена административными зданиями, детскими садами, школой, агролицеем,  учреждениями дополнительного образования, музеем, Домом культуры и т.д.;  в д. Бор, д. Веряжа имеются магазины «Шимского РАЙПО»; в д. Веряжа, д. Коростынь, д. Мшага Ямская  имеются сельские Дома культуры; в д. Голино расположена база общества охотников и рыболовов, церковь святых апостолов Петра и Павла. В д. Коростынь располагаются детский сад, школа, церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Зона промышленных предприятий территориально выделена в северо-западной части поселка и представлена предприятиями по производству строительной плитки, пиломатериалов и др.

Зона коммунально-складских предприятий представлена повсеместно в северо-западной, восточной, центральной частях поселка (здания  котельных, склады, гаражи, АЗС и т.п.).

Зона рекреационного использования сформирована на окраинах поселка, в границах прибрежной защитной полосы р.Шелонь, на придомовых территориях и представлена зелеными насаждениями.

Зона объектов здравоохранения сосредоточена в границах ул.Промышленной до пересечения с ул.Новой, на пересечении ул.Новгородской с ул.Старорусской. (здания объекта здравоохранения «Шимская центральная районная больница»). В д. Голино, д. Веряжа, д. Коростынь, д. Мшага Ямская  расположены ФАП.

Зона канализационных очистных сооружений, зона источников водоснабжения расположены в водоохраной зоне р.Шелонь.

Инженерное обеспечение Шимского городского поселения включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водохозяйственная деятельность.

Забор воды для  удовлетворения хозяйственно-питьевых и производственных нужд населения и предприятий в р.п. Шимск осуществляется из р. Шелонь. Створ водозабора расположен на 11 км. От устья, в 500 м. ниже а\д моста. На водозаборе имеются водоочистные сооружения типа «Струя»-4 шт. производительностью 400 м3/сут. каждая. Из водоочистной установки вода поступает в два резервуара чистой воды, а затем подается в разводящую сеть поселка. Общая протяженность водопроводных сетей п. Шимск составляет 24,6 км, в т.ч. нуждающихся в замене 20,5 км.. Учет количества потребляемой воды ведется по водомеру марки ВМ-100.

Ливневая канализация в р.п. Шимске отсутствует.

На территории городского поселения отопление,  водоснабжение, прием и очистку канализационных стоков осуществляет филиал общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» «Шимский межрайонный филиал» (водопроводно-канализационное хозяйство.

Сточные воды р.п. Шимск с помощью трех канализационных насосных станций подаются на биологические очистные сооружения проектной мощностью 700 м3/сут. (255,5 тыс. м3/год), откуда после очистки по сосредоточенному выпуску № 1 сбрасываются в р. Шелонь. Выпуск № 1 расположен в 0,93 км. Ниже водозабора, на 10 км. От устья реки, БОС р.п. Шимск введены в эксплуатацию в 1985 г. Общая протяженность канализационных сетей – 8,6 км, в т.ч. напорных – 3,0 км., самотечных – 5,6 км.

Состав биологических очистных сооружений:

- приемная камера – 1 шт.

- аэротенки – 2 шт.

- вторичный отстойник – 2 шт.

- ершовый смеситель – 1 шт.

- контактный резервуар – 4 шт.

- насосная станция – 1 шт.

- оголовок выпуска – 1 шт.

- иловые карты – 3 шт.

- производственно-вспомогательное здание (воздуходувная, котельная, хлораторная, лаборатории, бытовые помещения).

Сточная вода, пройдя приемную камеру – гаситель напора, поступает в аэротенки. На входе в аэротенки в лотке установлена ручная решетка, на которой задерживаются крупные механические частицы. В аэротенках, куда также подается циркулирующий активный ил, происходит окисление органических загрязнений и интенсивное перемещение иловой смеси.

Процесс очистки происходит в режиме продленной аэрации (27,5 часов) и глубокой ее минерализации. В зону аэрации подается воздух с помощью воздуходувки через дырчатые трубы. Вода из аэротенков проходит в отстойники. Очищенная вода отводится через водослив в лоток и направляется через ершовый смеситель (куда подается раствор гипохлорита кальция для обеззараживания сточной воды) в контактные резервуары. Активный ил осаждается в отстойниках в конусной части, из которых перекачивается с помощью эрлифтов по иловым лоткам в начало аэротенков. При этом обеспечивается независимая работа каждой секции аэротенков и отстойников.

Песок, осаждающийся в аэротенках, периодически (не реже 1-го раза в год) выгружается при профилактическом ремонте и опорожнении аэротенков.

Обезвоживание осадка производится на иловых картах, на них же осадок и хранится.

Учет количества сбрасываемых сточных вод ведется по показаниям расходомера марки «ДНЕПР-7»,  установленному в марте 2010 года.

Таблица 4

Описание и основные показатели элементов схемы размещения мест забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод.

| № объекта | Наименование, краткое описание объекта | Местоположение | Расчетные показатели | Наименование водного объекта | Код вида | Код объекта | Код категории качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор п. Шимск | 58 12 39 СШ 30 43 45 ВД | 77296 м.куб./сут 282130 м. куб./год. | Водоисточник – поверхностный водный объект р. Шелонь | 20 | ИЛЬ/ШЕЛОНЬ | ПО |
| 2 | Сброс р. Шелонь (выпуск № 1) | 58 12 40 СШ 3044 30 ВД | 226500 м. куб./год | Водоприемник – поверхностный водный объект р. Шелонь | 20 | ИЛЬ ШЕЛОНЬ | СК |

Система водоснабжения.

В настоящее время источником водоснабжения левобережной части р.п. Шимск являются поверхностные воды р. Шелонь. Створ водозабора находится на 52 км ниже в/поста Заполье на левом берегу р. Шелонь в пределах поселковой застройки. В непосредственной близости от водозабора расположена площадка водоочистных сооружений. Территория ВОС составляет 1,2 га и ограждена забором из металлической сетки достаточной степени изношенности. На сегодняшний день:

- централизованным водоснабжением охвачено примерно 80 % населения и почти 100 % предприятий и организаций;

- канализовано 70 % населения и 77 % предприятий и организаций.

В связи с развитием поселка планируется  реконструкция системы водоснабжения р.п.Шимска:

-  Устройство новых водопроводных водоочистных сооружений на 10000 м³/сут на восточной окраине правобережной части с непосредственным примыканием к реке Шелонь для устройства водозабора;

- устройство «прямой и обратной веток» магистрального водопровода к новому жилому кварталу с переходом р. Шелонь, к которому с течением времени подключены все абоненты левого берега;

- устройство «прямой и обратной веток» магистрального водовода от жилой застройки до Промышленной площадки.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 15 л/с (при количестве жителей до 10000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5+2х5 = 15 л/с  (здание театра со сценой);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Для гарантированного водоснабжения левобережной части р.п.Шимск проектом предлагается:

капитальный ремонт действующей водоприёмной линии диаметром 400 мм с водоприёмником руслового типа;

устройство второй водоприёмной линии руслового типа аналогично действующей;

поэтапная замена двух всасывающих линий диаметром 200 мм от берегового колодца до насосной станции первого подъёма;

поэтапная замена двух водоводов диаметром 150 мм на два водовода диаметром 200 мм от насосной станции первого подъёма до блока водоочистных сооружений;

капитальный ремонт с реконструкцией и модернизацией блока водоочистных сооружений при сохранении её суточной производительности;

устройство резервуара чистой воды на 500 м3 в дополнение к двум действующим;

капитальный ремонт строительных конструкций действующих резервуаров чистой воды;

капитальный ремонт насосной станции второго подъёма и установка в ней двух дополнительных групп насосов аналогичных действующему марки F150/250B;

автоматизация работы насосной второго подъёма по схеме: два насоса - на хозяйственно-питьевые нужды населения; два насоса – на обеспечение внутреннего и наружного пожара; два насоса резервные;

устройство двух новых водоводов диаметром 280 мм от насосной станции второго подъёма до проектируемой магистральной поселковой водопроводной сети диаметром 225 мм;

устройство кольцевой магистральной сети поселкового водопровода диаметром 225 мм;

поэтапная замена изношенных участков водопроводных сетей и их кольцевание с магистральной сетью диаметром 225 мм.

В настоящее время на территории д. Коростынь действует тупиковая сеть водопровода, снабжающая водой здания коммунального и общественного назначения и часть жилых зданий. Часть жилой застройки снабжается водой от водоразборных колонок, установленных на сети, часть от индивидуальных шахтных колодцев.

Водопроводная сеть выполнена из стальных чугунных труб диаметрами 76÷32 мм.

Обеспечение водой  для хозяйственно-питьевого и технологического потребления  д. Коростынь и д. Большая Витонь осуществляется из подземных источников.

| Населенный пункт | № скважины | Глубина скважины, м. | Размер, м. х м. | Размер в кв.м. | Размер в кв. км. | Размер в гектарах. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д. Коростынь | 1829 | 55.0 | 60 х 60 | 3600 | 0,0036 | 0.36 |
| Д. Коростынь | 2023 | 53 | 60 х 60 | 3600 | 0.0036 | 0.36 |
| Д. Большая Витонь | 559 | 48 | 60 х 60 | 3600 | 0.0036 | 0.36 |

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует.

Система  водоотведения.

Предприятия и организации, жилой фонд не подключенные к системе городской канализации, организовывают удаление жидких бытовых стоков на договорных условиях с организациями, отвечающими за удаление отходов.

Общая система подключения частных домов к системе городской канализации отсутствует. Частные дома обычно принадлежат одной семье, и отходы обрабатываются компостированием, сжиганием и т.п..

Полная протяженность канализационных сетей по п. Шимск составляет 8,6 км., в т.ч. нуждающихся в замене 3,1 км.  Материал труб – чугун, керамика, сталь и ж/б.  часть ливневых стоков поступает через люки в системы промышленной и бытовой канализации.

Сточные воды по двум напорным коллекторам (напорный коллектор от КНС №2 и напорный коллектор от КНС № 23) поступают на главную КНС № 1 и с неё на биологические очистные сооружения п. Шимск.  Биологические очистные сооружения, а также выпуск неочищенных сточных вод расположены в прибрежной и водоохраной зоне р. Шелонь. Размеры зон с особыми условиями их использования:

- ширина прибрежной зоны 50 м.

- ширина водоохраной зоны 200 м.

Биологические очистные сооружения построены в 1984 году.  С момента пуска в эксплуатацию очистные сооружения подвергались капитальному ремонту. В настоящее время все иловые площадки вычищены. Дренажная система двух карт отремонтирована. Дезинфекция сточных вод производится гипохлоритом кальция.

Расчеты водопотребления и водоотведения р.п.Шимск представлены в таблице 5

Таблица 5.

| Таблица водопотребления и водоотведения п.Шимск. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Шимск (левый берег) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3152 | 160 | 504,32 | 184,08 | 655,62 | 55,40 | 504,32 | 184,08 | 655,62 | 55,40 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 /5.0 | - | 100,86 | 36,82 | 100,86 | 8,52 | 25,22 | 9,20 | 25,22 | 2,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3152 | 50 | 25,91 | 9,46 | 157,60 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 631,09 | 230,35 | 914,08 | 63,92 | 529,54 | 193,28 | 680,83 | 57,53 |  |
|  | Шимск (правый берег) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 350 | 160 | 56,00 | 20,44 | 72,80 | 11,36 | 56,00 | 20,44 | 72,80 | 11,36 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 11,20 | 4,09 | 11,20 | 1,75 | 2,80 | 1,02 | 2,80 | 0,44 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 350 | 50 | 2,88 | 1,05 | 17,50 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 70,08 | 25,58 | 101,50 | 13,10 | 58,80 | 21,46 | 75,60 | 11,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 175,10 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Показатели нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов жилищно-коммунальных услуг для населения по Шимскому городскому поселению

| Средняя степень благоустройства | Нормативы потребления коммунальных услуг в месяц | Размер платы в месяц за ЖКУ, соответствующий уровню благоустройства |
| --- | --- | --- |
|  | Холодное водоснабжение м3/чел. | Горячее водоснабжение м3/чел. | Отопление Гкал/м2 | Газ м3/чел | Электроэнергия кВт/чел. | Содержание и ремонт | Холодное водоснабжение | Канализация руб./чел. | Горячее водоснабжение руб./чел. | Отопление руб./м2 | Газ руб./чел. | Электроэнергия кВт./чел. |
| Типовой стандарт для многоквартирных домов | 4.0 | - | 0,022 | 18 | 60 | 16,13 | 198,81 | 121,03 | - | 42,22 | 109,7 | 181,7 |
| Типовой стандарт для индивидуального жилищного фонда | 4.0 | - | - | 5,25 | 60 | 7,88 | 159,05 | 0 | - | 42,22 | 195 | 158,4 |

Таблица 7

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Шимскому городскому поселению

| Средняя степень благоустройства | На отопительный период | На летний период |
| --- | --- | --- |
|  | На одиноко проживающих граждан (33 м2) | На 1 члена семьи из 2 человек (21 м2) | На 1 члена семьи из 3 человек и более (18 м2) | На одиноко проживающих граждан (33 м2) | На 1 члена семьи из 2 человек (21 м2) | На 1 члена семьи из 3 человек и более (18 м2) |
| Типовой стандарт для многоквартирных домов | 2536.79 | 1836.59 | 1661.54 | 2536.79 | 1836.59 | 1661.54 |
| Типовой стандарт для индивидуального жилищного фонда | 2165.75 | 1564.55 | 1414.25 | 2165.75 | 1564.55 | 1414.25 |